Радиопереговорное устройство-игрушка

Схема устройства приведена на рис. 1.

Рис. 1. Схема радиопереговорного устройства

Катушка L1 намотана виток к витку на каркасе диаметром 8 мм с сердечником СЦР и имеет 9 витков провода ПЭЛ диаметром 0,5 мм. Катушка L2 намотана поверх нее и имеет 3 витка того же провода. Конструкция антенны показана на том же рис. 1. Антенна выполнена из толстого алюминиевого провода, расплюснутый конец которого вплавлен на глубину 1-2 см в отрезок изолятора от кабеля РК75. С другой стороны в него вплавлен штырек от разъема, ответная часть которого закреплена пайкой на печатной плате устройства. На этом импровизированном изоляторе (каркасе) намотана катушка L3. Ее диаметр - 5 мм, она содержит 60 витков провода ПЭЛ диаметром 0,5 мм. В качестве дросселя L4 можно использовать первичную обмотку выходного трансформатора карманного транзисторного приемника или одного из трансформаторов серии ТОТ8-ТОТ14 (индуктивность их первичной обмотки 1 Гн).

Настройка радиостанции сводится к установке частоты приема 27 МГц сердечником катушки L1. С помощью двух таких устройств дальность связи составляет 200 м.

Описание этого устройства приведено в журнале «Радиолюбитель», 1994г., №2.