Портативная радиостанция «Восток-С»

Технические характеристики:

• диапазон частот..................................................27,14-27,20 МГц;

• вид модуляции............................................................................AM;

• ток потребления:

в режиме приема...................................................................13 мА;

в режиме передачи................................................................35 мА;

• дальность связи между однотипными станциями:

в городе..............................................................................до 700 м;

в поле.................................................................................до 1500 м.

Приемник и передатчик радиостанции выполнены раздельно, не по трансиверной схеме, и ориентированы на корпус в виде телефонной трубки. Такое разделение позволило существенно упростить работу приемника и передатчика. Приемник имеет высокую чувствительность, устройство гарантированно повторяется. Передатчик не дает искажений и имеет достаточно высокий КПД. Разброс параметров элементов - в пределах паспортных и не влияет на качество настройки. Приемник радиостанции построен по сверхрегенеративной схеме (рис. 1).

Его настройка сводится к выбору конденсатором С13 величины обратной связи, обеспечивающей максимальную чувствительность приема, а сердечником катушек L3, L2 производится настройка на диапазон.

Передатчик настраивается двумя регулировочными элементами. Контур задающего генератора настраивается на резонансную частоту кварца сердечником катушки L1. Резистором R2 выбирается оптимальная рабочая точка усилителя мощности, при которой достигаются максимум отдачи ВЧ и минимум искажений модуляции сигнала.

Тональный вызов осуществляется включением SA2, при этом замыкается цепь положительной ОС и микрофонный усилитель-модулятор возбуждается, вырабатывая НЧ-сигнал частотой 800-1000 Гц. Эта частота является резонансной для наушника, и поэтому в приемнике при вызове абонента получается достаточно громкий звук.

Катушки LI, L2, L3 намотаны на каркасах диаметром 6 мм с сердечниками из карбонильного железа. LI, L3 имеют по 14 витков провода типа ПЭВ диаметром 0,2 мм, L2 - 2 витка провода типа МГТФ диаметром 0,12 мм, намотанным поверх L3 без натяжения. Дроссель L4 имеет индуктивность 8-12 мкГн, L5 - 20 мкГн.

Транзисторы VT2-VT7 - с буквами В-Е и коэффициентом усиления в пределах 55-85. Микрофон ВМ1 и телефон BF1 - типа «Гамма» с сопротивлением в пределах 1200-1500 Ом. Переключатели SA1.1, SA1.2, SA2 - типа МП-9, выключатель питания SA3 - типа ПД-9, но можно использовать и другие, в зависимости от конструкции корпуса.

Катушки L2, L3 должны быть защищены экраном. При некачественной разводке печатной платы может возникать эффект переизлучения через кварцевый резонатор и ухудшение работы сверхрегенератора. В этом случае необходимо либо экранировать катушки L2, L3, либо блокировать (замыкать) кварц на время работы приемника.

Эта конструкция отрабатывалась и совершенствовалась в процессе производства достаточно большой партии радиостанций. В итоге удалось добиться высокой повторяемости изделий и их соответствия реальным техническим параметрам. Полное описание этой радиостанции приводится в журнале «Радиолюбитель», 1993г., №8.

Еще один похожий вариант радиостанции.

Номиналы элементов схемы:

R1=1к, R2=75, R3=3.3к, R4=1.2к, R5=68к, R6=3.3к, R7=240к, R8=39к, R9=2.4к, R10=3.9к, R11=510, R12=3.3K, R13=10K, R14=100, R15=3.9к, R16=240K, R17=lK.

C1=150, C2=120, С3=10н, С4=30, С5=10н-33н, С6=68, C7=200, C8=20, C9=0.1, С10=20мкФ, С11=0.022, С12=100-300, С13=1н, С14=10, C15=15-30, С16=1н, С17=1н, С18=0,1, С19=5мкФ, С20=10н-33н, С21=10мкФ, С22=20мкФ.

Tl - КТ603, Т2,ТЗ,Т4,Т5 - КТ3102, КТ315, Т6 - КТ361.

L1 - 8 витков ПЭВ-2 0.6 мм на каркасе 5-7 мм, L2 - ВЧ-дроссель 80-150мкГн, L3,L5 - катушки на каркасе 6-7 мм, 14 витков ПЭВ-2 0.2 мм, L4 - 2 витка, L6, L7 - ВЧ-дроссель, 60-150 мкГн.