Новые схемы сверхрегенеративных радиоприемников для УКВ экспериментов

В статье N1TEV "New Super-Regenerative Circuit for Amateur VHF and UHF Experimentation" описаны несколько схем сверхрегенеративных радиоприемников УКВ диапазона. Автор описывает историю создания и принцип работы таких приемников. Приводятся их "классические" схемы на лампах и транзисторах.

Для примера на рисунках 1...3 приведены схемы сверхрегенераторов на 144 МГц, выполненных по традиционной схемотехнике.

Puc.1

Puc.2

Puc.3

Далее автор рассматривает работу сверхрегенраторов для узкополосной ЧМ и предлагает три экспериментальных конструкции, изготовленных им приемников. Базовая схема предложенного им сверхрегенератора на 144 МГц приведена на рис.4.

Puc.4

1. Сверхрегенеративный приемник для диапазона 38-54 МГц.

Схема содержит предварительный усилитель высокой частоты на полевом транзисторе Q1, сверхрегенеративный детектор на транзисторе Q2 и усилитель звукой частоты на микросхеме U1 типа LM386N. На транзисторе Q4 выполнен стабилизатор напряжения для питания высокочастотных каскадов (им-же путем регулировки напряжения устанавливается режим сверхрегенерации).

Puc.5

На рис.6 приведена конструкция катушки L2. Она содержит 7 витков провода диаметром 0.8 мм на оправке диаметром 6,5 мм. Длина намотки катушки - 25 мм. отвод выполнен от середины. Катушка располагается на расстоянии около 18 мм от "земли". Дроссели L1 и L3 - стандартные 33 мкГ.

Puc.6

Конструкция приемника на 38-54 МГц.

2. Сверхрегенеративный приемник для диапазона 118-136 МГц (Air-band).

Данная конструкция аналогична предыдущей, но здесь добавлена схема шумоподавления, выполненная на микросхеме U2 и транзисторе Q3.

Puc.7

В этой конструкции катушка L2 содержит 5 витков и по конструкции аналогична вышеописанной.

3. Сверхрегенеративный приемник для диапазона 88-180 МГц.

Схема аналогична вышеприведенным. Диапазон разбит на два участка 88-150 МГц и 120-180 МГц и переключается тумблером S1. Ширина полосы пропускания приемника в перделах 15-250 КГц регулируется резисторами R6 (Rqw) и R5B. При R6=0 полоса максимальная.

Puc.8

Конструкция катушки L2 приведена на рис.9. Она содержит 3,5 витка провода диаметром 0.8 мм на оправке диаметром 6,5 мм. Длина намотки катушки - 25 мм. отвод выполнен от середины. Катушка располагается на расстоянии около 18 мм от "земли". Дроссели L1 и L3 - стандартные 15 мкГ.

Puc.9

Конструктивно приемники выполнены навесным монтажем на макетной плате с металлизированной поверхностью на одной стороне. Соединения между компонентами выполнены минимально короткими перемычками (наверно, здесь наиболее приемлем монтаж на "пятачках" по методике Жутяева).

Конструкция приемника на 88-180 МГц.