# Как всех посчитать или передача данных по радиоканалу

Журнал «Радио» №12 2002 г. 
Ракович Н.Н.

(отрывки из статьи)

Статья посвящена приборам Telecontroli , работающим в радиодиапазоне (200-1000 МГц), а также приведены некоторые варианты их применения.

Начнем обзор ИС для передачи/приема данных в радиодиапазоне сверхрегенеративных приёмников серии RRn-xxx. Это функционально законченные приборы (блок-схема – на рис. 1), выполненные по гибридной толстоплёночной технологии. В состав приемника входят: предварительный усилитель высокой частоты, ВЧ-генератор, схема срыва колебаний, низкочастотный фильтр, не пропускающий на выход колебания ВЧ-генератора при отсутствии внешнего сигнала, усилитель низкой частоты и компаратор для формирования сигнала с уровнями ТТЛ. То есть, один из вариантов схемы сверхрегенеративного приёмника (компаратор не в счет), но только без «обвязки». Типовая схема включения проста и приведена на рис. 2. Отметим некоторые особенности ИС этой серии, которые, надеюсь, помогут разработчикам.

Рис. 1. Блок-схема сверхрегенеративных приемников серии RRn-xxx

Рис. 2. Схема включения сверхрегенеративных приемников серии RRn-xxx (на примере RR3-xxx)

Применение лазерной подстройки контуров в изделиях RR3, RR4, RR6, RR10, RR11 позволило улучшить точность настройки до ±0,2 МГц, что в 2,5 раза лучше, чем в изделиях RR1 или RR8. В приборе RR4-xxx реализован каскодный вход и получен наиболее низкий уровень спектра излучения (-70 дБм). В тех случаях, когда необходимо малое потребление, фирма Telecontrolli рекомендует применять RR6 или RR11 (ток потребления 0,5 мА и 0,3 мА соответственно), но при этом Вы несколько проиграете в чувствительности. А некоторое ухудшение параметров RR8 по сравнению с другими ИС этой серии является платой за питание 3В.

Последней микросхемой в серии RRn-xxx является изделие RR15, параметры которого наиболее привлекательны: точность настройки - ±75 кГц; полоса пропускания по уровню -3 дБ составляет - ±250 кГц, уровень испускаемого спектра частот -75 дБм, металлический экран. Только одно «но» – единственная рабочая частота 433 МГц.

Завершая разговор об этой группе приборов, приведем некоторые их технические параметры.

Таблица 1.

|  | RR3 | RR4 | RR6 | RR8 | RR10 | RR11 | RR15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питания, В | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Ток потребления, мА | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 0,3 | 4 |
| Рабочая частота, МГц | 200-450 | 200-450 | 200-450 | 280-450 | 200-450 | 280-450 | 433,9 |
| Точность настройки, МГц | ±0,5 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±75 кГц |
| Скорость передачи данных, кГц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4,8÷9,6 кбит/с |
| Чувствительность, дБм | -105 | -105 | -95 | -90 | -102 | -95 | -102 |
| Уровень излучения, дБм | -65 | -70 | -65 | -65 | -65 | -65 | -75 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -25…+80 | -25…+80 | -25…+80 | -25…+80 | -25…+80 | -25…+80 | -25…+80 |

Примечание: * (-100)dBm соответствуют 2,2 uVrms

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фирма Telecontrolli выпускает передатчики (пара к вышеупомянутым приемникам) как с амплитудной модуляцией (серия RTx-xxx), так и с частотной модуляцией (серия RTFх-ххх) (основные параметры – в таблице 3).

Таблица 3.

|  | RT4 | RT5 | RT6 | RTQ1 | RTFQ1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питания, В | 2÷14 | 2÷14 | 2,7÷14 | 2,7÷14 | 2,1÷4 |
| Ток потребления, мА | 4 | 3 | 3÷9 | 15 | 7 |
| Рабочая частота, МГц | 303,8÷433,92 | 303,8÷433,92 | 303,8÷433,92 | 433,9/868,35 | 315/433,9/868,35 |
| Выходная мощность (нагрузка 50 Ом), дБм | 7 | 7 | 3÷15 | 5 | 5 |
| Гармоническое паразитное радиоизлучение, dBc | -30 | -35 | -50 | -40 | -40 |
| Скорость передачи данных, кГц | 4 | 4 | 4 | 9,6 кбит/с | 9,6 кбит/с |
| Диапазон рабочих температур, °С | -25…+80 | -25…+80 | -25…+80 | -25…+80 | -25…+80 |

Ввиду относительной простоты схемы передатчиков серии RTx-xxx и их функциональной завершенности приведу только их структурные схемы (рис. 6 - 8). Типовую схему включения можно увидеть на рис. 9 (на примере RT4-ххх).

Рис. 6. Структурная схема передатчика RT4-xxx

Рис. 7. Структурная схема передатчика RT5-xxx

Рис. 8. Структурная схема передатчика RT6-xxx

Рис. 9. Схема включения передатчиков серии RTx-xxx

Мы не рассматриваем две младшие ИС этой серии (RT1 и RT2), ввиду их простоты и отсутствия нормированных параметров по шуму, выходной мощности и уровню входного напряжения.

Передатчики RT4-RT6, работающие в диапазоне 303 - 433 МГц, отличаются друг от друга от друга уровнем паразитных радиоизлучений, а RT6 – ещё допустимым уровнем шумов (коэффициент подавления боковых гармоник). В остальном - «близнецы-братья».

Завершая краткий обзор компонентов фирмы Telecontrolli, работающих в диапазоне СВЧ, остановимся на двух передатчиках со встроенным кварцевым генератором: RTQ1-xxx и RTFQ1-xxx. Блок-схемы передатчиков приведены на рис. 10 и 11 соответственно. Для расширения возможностей по снижению потребления в «ждущем» режиме предусмотрен вывод разрешения работы синтезатора и выходного усилителя. Схема включения на рис. 12.

Рис. 10. Блок-схема передатчика со встроенным кварцевым генератором RTQ1-xxx

Рис. 11. Блок-схема передатчика со встроенным кварцевым генератором RTFQ1-xxx

Рис. 12. Схема включения RTQ1-xxx

RTFQ1 замечательна тем, что имеет девиацию частоты ±30 кГц (всего!!! при рабочей частоте 433МГц), а точность настройки частоты - ±25 кГц (типовое значение - 0).

Читатели наверняка обратили внимание на то, что все примеры рассмотрены для диапазона 433 МГц. Это связано с тем, что согласно решения № 64 от 01.03.2000 г. «О выделении полосы частот 433,050 - 434,790 МГц для маломощных радиостанций» гражданам и субъектам хозяйствования Республики Беларусь разрешено «1. …использование на вторичной основе полосы частот 433,050 - 434,790 МГц юридическими и физическими лицами для разработки, производства, ввоза из-за границы и эксплуатации предназначенных для речевой связи портативных маломощных (до 10 мВт) радиостанций с интегральной антенной: 3. …Регистрация и получение разрешений на эксплуатацию таких радиостанций не требуется». Это решение фактически открыло новый диапазон для использования во всех областях промышленности и быта. Тем не менее, компания поставляет приборы для работы в диапазонах 315; 418; 443,92; 868,35 МГц.