Схема сверхрегенератора на ПАВ с автосуперизацией

Параметры:

Типовая чувствительность 2.2 мкВ

Достижимая чувствительность 0.7 мкВ

Полоса пропускания 600 кГц

Полоса пропускания по уровню - 50 дБ 2 МГц

Уровень излучения - 60 дБм

Частота суперизации 200 кГц максимум.

Схема сверхрегенератора на ПАВ с внешней суперизацией.

Формула расчета частоты суперизации.

Fсуп.=1/40t, где t - время задержки ЛЗ ПАВ.

при (t) = 150нс, была получена цифра для Fсуп., 170кГц.

Потери ЛЗ ПАВ на рабочей частоте составляли 9дБ. Это позволило применить всего один транзистор в генераторе сверхрегенератора для компенсации потерь, и обеспечить балланс амплитуд.

Заметьте, что разделительный конденсатор с коллектора первого транзистора на базу второго, другой (3.9пФ). Также другой номинал резистора в коллекторе первого тр-ра (51 Ом). Эти конденсаторы совместно с индуктивностями последовательно с ПАВ ЛЗ образуют фазосдвигающие цепочки, обеспечивающие суммарный петлевой фазовый сдвиг близкий к 0 град. Их номиналы будут зависить от параметров конкретного ПАВа и частотных свойств и режима работы выбранного транзистора.

Схемы с форума: http://www.pro-radio.ru/