Сверхрегенеративный приемник с предварительным УВЧ для импульсных сигналов

Ю.Ю. Супрун, г. Харьков

«Радiоаматор», №2, 2007г.

Сверхрегенератор — очень интересный объект для опытов. Существует множество разнообразных схем, которые имеют свои сильные и слабые стороны. В данной конструкции за основу взята схема сверхрегенератора на полевом транзисторе с внешней суперизацией [1].

Внешняя суперизация оказалось очень хорошим решением, так как она дает возможность оптимально подобрать условия самовозбуждения сверхрегенератора. Схема (на частоту настройки 27 МГц) была опробована с небольшими доработками. Она показана на рис.1. Генератор меандра на инверторах U1 имеет на выходе регулятор амплитуды с эмиттерным повторителем Q1, который регулирует величину питающего напряжения сверхрегенератора (точнее амплитуду пилообразного напряжения, получаемого в результате интегрирования меандра цепью R3C2).

Частота суперизации выбрана примерно равной 40 кГц. Благодаря такому построению схемы возбуждение сверхрегенератора строго "дозировано", и его величина легко регулируется. Для этой регулировки служит потенциометр R2. Он предназначен для оперативного изменения амплитуды "пилы" на стоке транзистора Q2, т.е. условий самовозбуждения.

В результате экспериментов выяснилось, что точку, в которой чувствительность сверхрегенератора максимальна, тяжело поймать, генератор имеет жесткое возбуждение. Кроме того, амплитуда полезного сигнала на стоке транзистора Q2 оказалась маловатой.

Как показали многочисленные опыты со схемой, модуляция ВЧ колебаний полезным сигналом на истоке транзистора Q2 имеет очень существенную величину, поэтому логично было бы продетектировать сигнал на истоке детектором со значительным входным сопротивлением, что и было сделано. Модернизированная схема на частоту настройки 3,5 МГц показана на рис.2.

Транзисторный детектор, без начального смещения, на транзисторе Q5 отлично справляется с этой ролью, не изменяя существенно условий самовозбуждения сверхрегенератора. Резистор R12 создает отрицательную обратную связь, повышающую линейность детектора и его входное сопротивление. Цепь R9R10C9C10 фильтрующая. Детектирование сигнала на истоке транзистора Q2 имеет еще одно преимущество - здесь составляющая с частотой суперизации значительно слабее, чем на стоке, поэтому облегчается фильтрация полезного сигнала.

В процессе изучения схемы выяснилось, что режим возбуждения генератора можно смягчить, если подавать напряжение питания от генератора тока, эта роль возложена на транзистор Q1. Регулируемая "пила" поступает на базу транзистора Q1 через интегрирующую цепочку R5C5. Теперь настройка оптимального режима сверхрегенератора производится более плавно.

Влияние антенны также оказалось значительным, поэтому пришла мысль развязать сверхрегенератор и антенну. Попутно решалась задача увеличения избирательности приемника. Для этого между антенной и сверхрегенератором введен УВЧ с регулируемой положительной обратной связью (ПОС) на полевом транзисторе Q3 и каскад с общим эмиттером на транзисторе Q2. Регулировка глубины ПОС производится потенциометром R11. В данном случае применена магнитная антенна на сердечнике 150ВЧ, приемник при такой антенне имеет функции примитивного пеленгатора. Для суперизации использовался микроконтроллер Tiny 15, он же может быть применен для дешифровки принимаемых сигналов. Рассматриваемый приемник использовался для систем радиоуправления и испытывался только для приема импульсных сигналов однако он должен неплохо принимать и вещательные AM станции.

Настройку можно проводить прямо по сигналам передатчика, меняя расстояние между ним и приемником. Сначала собирают на плате сверхрегенератор и детектор, а сигнал на его выходе контролируют осциллографом. Вместо УВЧ подсоединяют антенну и располагают передатчик рядом с приемником. Потенциометром R2 добиваются появления радиоимпульсов самовозбуждения на истоке полевого транзистора Q4 (измерения в этой точке надо проводить, используя делитель 1/10 или конденсатор небольшой емкости, чтобы уменьшить входную емкость осциллографа). Далее настраивают контур сверхрегенератора L4C6C8 по максимуму сигнала на выходе приемника. После этого надо подкорректировать положение потенциометра R2 по минимуму искажений и максимуму амплитуды полезного сигнала на выходе. Затем собирают УВЧ, передатчик отодвигают от приемника подальше. Положительную обратную связь регулируют потенциометром R11 до срыва генерации каскада на транзисторе Q3. Входную цепь настраивают по максимуму выходного сигнала подстроечным конденсатором С12. Следует заметить, что все перечисленные регулировки нужно повторить два-три раза с целью более точной настройки приемника. Переменный резистор R7 служит для установки уровня срабатывания внутреннего компаратора микроконтроллера.

Печатная плата приемника изготовлена из двустороннего стеклотекстолита, верхний слой меди использован в качестве "земли". Катушку контура сверхрегенератора наматывают на сердечнике СБ-9 из карбонильного железа, чтобы минимизировать влияние на нее внешних факторов. Количество витков контурных катушек и номиналы конденсаторов выбирают в соответствии с рабочим диапазоном частот. Приемник работает устойчиво, без паразитного самовозбуждения.

Литература:

1. Днищенко В. Сверхрегенератор на полевом транзисторе с внешней суперизацией. Схемотехника. — 2002. — №9.