Экономичный приемник диапазона 433 МГц для охранной сигнализации

Ю. ВИНОГРАДОВ, г. Москва

В настоящее время широко применяются беспроводные охранные системы на основе радиочастотных модулей диапазона 433 МГц. Автор разработал приемный модуль, отличительной особенностью которого является экономичность, что особенно важно для систем с автономным питанием.

Принципиальная схема приемника диапазона 433 МГц для системы охранной   сигнализации   показана   на рис. 1. Сверхрегенеративный каскад с самогашением собран на малошумящем СВЧ транзисторе КТ372Б (VT1) и по схеме аналогичен описанному в статье Петруся С. "Радиочастотные модули — своими руками". ("Радио", 2007, № 2, с. 46, 47).

На ОУ DA1.1 собран усилитель низкой частоты, на ОУ DA1.2 — компаратор, а на микросхеме DA2 — УЗЧ. Высокочастотные шумы и сверхрегенераторные "вспышки" отфильтровывает ФНЧ R4C4, с выхода которого сигнал поступает на вход ОУ DA1.1. Дополнительная фильтрация сигнала осуществляется в усилителе низкой частоты, поскольку верхняя граница полосы пропускания равна FB ≈ F1/K = 2500 Гц, где F1 — частота "единичного" усиления ОУ DA1.1 (примерно 100 кГц); К — коэффициент усиления К ≈ R7/R6 = 40. Нижняя частота полосы пропускания определяется постоянной времени цепи R6C5 и составляет 2...3 Гц.

Усиленный и отфильтрованный сигнал поступает на вход компаратора. Напряжение срабатывания UС для переменного сигнала определяется падением напряжения на резисторе R8, которое в свою очередь зависит от напряжения на выходе ОУ DA1.1 (UDA1), сопротивления резисторов R8, R10 и напряжения питания UП:

Uc ≈ (UП-UDA1)R8/R10,

где UDA1 = UR3 ≈ 0,8 В. При напряжении питания UП = 6 В и указанных на схеме номиналах резисторов R8 и R10 UС ≈ 40 мВ. Напряжение шумов на выходе DA1.1 должно быть в 2...3 раза меньше. Амплитуда импульсного сигнала на входе приемника должна быть такой, чтобы на выходе ОУ DA1.1 сформировался видеоимпульс с амплитудой, превышающей Uc. В этом случае компаратор переключится и на его выходе установится сигнал высокого логического уровня, длительность которого близка к длительности входного сигнала. Выходной сигнал компаратора можно непосредственно подавать на цифровое исполнительное устройство. УЗЧ на микросхеме DA2 позволяет проводить настройку приемника "на слух", контролировать его исправность "по шумам" или прослушивать принимаемые сигналы. Отключают УЗЧ выключателем SA1.

Все детали приемника, за исключением выключателя SA1 и динамической головки ВА1, монтируют на печатной плате из двусторонне фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм, ее чертеж показан на рис. 2. Фольга одной стороны использована в качестве общего провода. Отверстия для выводов деталей, не соединенных с общим проводом, зенкуют или вокруг них вырезают (вытравливают) защитные площадки диаметром 2...2,5 мм. Плату устанавливают в корпус подходящего размера, на стенке или крышке которого крепят выключатель SA1 и динамическую головку ВА1.

В устройстве применены резисторы МЛТ, С2-33, конденсаторы С1 —С3, С6 — К10-17в или аналогичные импортные для поверхностного монтажа типоразмеров 1206, 0805, конденсаторы С4, С5, С7, С8 — керамические К10-17, оксидные конденсаторы С9—С12 — К50-35 или аналогичные импортные. Динамическая головка ВА1 — любая малогабаритная сопротивлением 32...50 Ом, например 0,25ГДШ-2. Микросхема ЭКР1436УН1 заменима на МС34119Р, диод VD1 — на любой маломощный выпрямительный германиевый или с барьером Шотки диод. Выводы конденсатора С12 вставлены в отверстие и припаяны к контактным площадкам со стороны печатных проводников (рис. 3). Катушки намотаны на оправке диаметром 3 мм, L1 содержит 10 витков провода ПЭВ-2 0,44, намотка — виток к витку, L2 — 2 витка такого же провода, ее размещают вплотную к L1, L3 — 30...35 витков провода ПЭВ-2 0,18, для придания жесткости ее покрывают слоем полистиролового клея. В качестве антенны использован отрезок медного провода диаметром 0,8...1,2 мм и длиной 160...170 мм. Для ее подключения используют круглое гнездо диаметром 2,5 мм от разъема ШР, которое устанавливают в отверстие в плате и пропаивают с двух сторон.

Приемник настраивают по сигналу "своего" передатчика, расположенного на некотором расстоянии. Передатчик должен излучать импульсные сигналы длительностью 0,2...0,5 мс и частотой повторения 0,3...1 кГц. Сдвигая или раздвигая витки катушки L1, добиваются максимальной громкости звучания ВА1. По мере ее роста расстояние между передатчиком и приемником увеличивают. Порог переключения компаратора на ОУ DA1.2 изменяют подбором резистора R8. Необходимо также убедиться, что сверхрегенеративный каскад нормально работает при напряжении питания 6...9 В. Если используемый транзистор обладает большим усилением в режиме микротоков, то напряжение питания может быть и менее 6 В.

Реальная чувствительность приемника несколько микровольт. Ток, потребляемый в дежурном режиме при отключенном УЗЧ и напряжении питания 6 В, — 0,17...0,18 мА.

"Радио", 2007, № 7