Миниатюрный радиотелефон имеет дальность действия 0,5...1,6 км и работает в диапазоне частот 27,12...29,7 МГц, модуляция частотная, выходная мощность 10 мВт. Потребление тока 8 мА при передаче и 4 мА во время приема. Катушка L1 является одновременно и рамочной антенной. Это виток диаметром 260 мм из медной трубки диаметром 4 мм. Малогабаритная динамическая головка используется как микрофон и телефон (в режимах передачи и приема). Добавочные головные телефоны пригодятся для работы в условиях шума. При их включении динамическая головка автоматически отключается.