УКВ ПРИЕМНИКИ

Схема сетевого приемника прямого усиления на два диапазона (рис. 1, а)

Приемник этот весьма прост по устройству и налаживанию. Рассчитан он для приема на волнах 2- и 10-метровых радиолюбительских диапазонов (144—146 и 28,0—29,7 Мгц). Приемник имеет один каскад усиления ВЧ, сверхрегенеративный детектор и два каскада усиления НЧ.

Рис. 1, а. Схема простого приемника с питанием от электросети.

Переключатель П1 — П2 служит для перехода с одного диапазона на другой. Настройка приемника производится конденсатором С3, состоящим из двух неподвижных пластин и одной подвижной. Его максимальная емкость — около 8 пф. Резонансные контуры L1 и L2 С2 настраиваются на среднюю частоту соответствующего диапазона один раз (при налаживании приемника).

Данные катушек: L1 — 4 витка ПЭЛ 1,0 с отводом от 1,5-го витка, считая от конца, соединенного с шасси; L2 — 10,5 витков ПЭЛШО 0,35; L3 — 12 витков ПЭЛШО 0,35 с отводами от 6-го и 9-го витков, считая от анодного конца: L4 — 2,5 витка ПЭЛ 1,5. Катушки L1 и L4 бескаркасные, диаметр витков соответственно 12 и 15 мм; катушки L2 и L3 намотаны на каркасах из плексигласа или эбонита и имеют карбонильные сердечники диаметром 6 мм; внешний диаметр каркасов 10 мм.

Дроссель Др намотан проводом ПЭЛШО 0,15 на сопротивлении ВС-1 (100 ком или более) в один слой.

Выпрямитель монтируется отдельно от приемника. Он должен давать ток 25—30 ма при напряжении 250 в.

Схема простого батарейного приемника прямого усиления для десятиметрового диапазона (рис. 1, б)

Приемник рассчитан для работы в десятиметровом диапазоне и имеет апериодический (ненастроенный) каскад усиления ВЧ (Л1), сверхрегенеративный детектор (Л2), один каскад усиления НЧ (Л3).

Рис. 1, б. Схема простого приемника с питанием от батарей.

Катушка L1 (бескаркасная) должна иметь 12 витков провода диаметром 1,5— 1,7 мм, ее внутренний диаметр 12 мм, расстояние между витками 0,6— 0,8 мм. Конденсатор С10 имеет максимальную емкость 20 пф. Дроссели Др1 и Др2 наматываются в один слой проводом ПЭЛШО 0,1 на сопротивлении ВС-0,5 (величиной не менее 100 ком) до заполнения.