# Однокомандное дистанционное управление из радиозвонка

Предлагаемое устройство однокомандного дистанционного управления, действует на расстояние свыше 100 м.

В основе устройства — приобретённый в магазине хозяйственных товаров беспроводной радиозвонок стоимостью 192 рубля. Беспроводные звонки могут иметь различный внешний вид, но в их составе обязательными элементами являются передатчик и приёмник радиосигнала. Как правило, такие беспроводные звонки работают на частоте 433 МГц и не создают помех. К тому же мощность их передатчика мала.

Заявленная производителем в паспорте дальность действия приобретённого радиозвонка составляет 50 м. Однако на практике это расстояние значительно меньше, даже если передатчик и приёмник смонтированы в прямой видимости, без каких-либо преград между ними. Как правило, этот показатель надо делить на три.

С увеличением заявленной дальности радиозвонков возрастает и их розничная цена. Например, беспроводный звонок с радиусом работы 100 м (реально 35 м) стоит уже более 1100 рублей. Но мы рассмотрим самый простой — «бюджетный» вариант.

Внешний вид передатчика беспроводного звонка

Первым делом нужно снять крышку корпуса радиоприёмника, потому что увеличивать дальность действия будем именно на нём. Его антенну трогать не будем, поскольку на частоте радиосигнала 433 МГц её длина практически не влияет на увеличение дистанции работы связки передатчик — приёмник.

Приемник

На фото представлены приёмники радиосигналов со снятой крышкой — две отличающиеся по внешнему виду модели. Но схема у них одна (представлена ниже), хотя исполнение на печатной плате — разное, в частности, на одном из фото представлен вариант, собранный из дискретных элементов, а на другом — из элементов в SMD-корпусах для поверхностного монтажа.

Приёмники радиозвонков со снятыми крышками:

а — из дискретных элементов; б — из элементов в SDM-корпусах

Вывод 2 микросхемы U1 имеет активный высокий уровень при поступлении радиосигнала с приёмника (когда на нём нажата кнопка). Выводы 1 и 8 U1 — наоборот: высокий уровень — в состоянии покоя, а низкий логический уровень — при поступлении сигнала управления. Эти два сигнала можно использовать для управления устройствами нагрузки с помощью несложной приставки.

Электрическая схема приёмников радиозвонков

Для того чтобы дистанционное устройство при первом нажатии на кнопку передатчика включало исполнительный механизм, а при повторном нажатии — отключало его, потребуется собрать несложное дополнительное устройство и подключить его к готовой схеме (плате) приёмника промышленного беспроводного звонка.

## Усовершенствование приёмного узла

На схеме (внизу) представлена электрическая схема приставки (дополнительного устройства) приёмника беспроводного звонка.

Параллельно лампе накаливания EL1 подключают исполнительный механизм (на схеме не показан). Лампа EL1 является дополнительным световым индикатором работы механизма, благодаря ей можно на расстоянии убедиться в том, что команда от передатчика получена, дистанционное устройство сработало, и механизм включился.

Выход приставки подключается к базовой печатной плате приёмника радиозвонка неэкранированными проводами типа МГТФ-0,4 (или аналогичными), при этом подключается общий провод (к минусу питания) и вывод 3 элемента микросхемы DD1.1 (К561ТМ2) к выводу 2 микросхемы CD4069BD (в некоторых моделях D4069UBC). Отечественные аналоги данных микросхем — КР1561ЛН4 и К561ЛН5.

При поступлении радиосигнала от передатчика (его длительность — около 2 с обеспечивается передатчиком-брелоком независимо от продолжительности воздействия на его кнопку) на выводе 2 микросхемы CD4069BD (U1) уровень сигнала изменяется с низкого на высокий. Выводы 6 и 7 микросхемы U2, являющейся генератором мелодий, подключены к маломощной динамической головке.

Электрическая схема приставки

Таким образом, для того чтобы во время передачи сигнала по радиоканалу не включался мелодичный звонок, достаточно разорвать печатный проводник от вывода 7 U2 до динамического капсюля. Или отпаять один из проводников, ведущих к нему.

Основой приставки является триггер на одном элементе популярной микросхемы К561ТМ2. Не вдаваясь в подробности её работы (об этом написано много статей), отмечу главное: в этой микросхеме два D-триггера, содержащих по два входа асинхронного управления S и R. Триггер переключается по положительному перепаду на тактовом входе С (вывод 3 DD1.1). При этом логический уровень, присутствующий на входе D, передаётся на прямой выход Q. При высоком логическом уровне на входе сброса R триггер обнуляется. Напряжение питания может находиться в пределах 5... 9 В (об эксперименте по увеличению напряжения питания приёмного узла — ниже).

Теперь, зная работу микросхемы DD1.1, можно понять общий принцип работы приставки. При включении питания на вход R DD1.1 в первый момент благодаря разряжённому конденсатору С2 поступает высокий логический уровень, который обнуляет триггер — на прямом выходе Q устанавливается низкий уровень напряжения. Транзистор VT1 закрыт, реле К1 обесточено, лампа EL1 не горит, исполнительный механизм не работает.

Примерно через треть секунды (это обусловлено ёмкостью оксидного конденсатора С2 и сопротивлением резистора R1) первый зарядится почти до напряжения питания, и уровень на входе R (вывод 4 DD1.1) переменится на низкий. Теперь триггер готов к приёму сигналов по тактовому входу С, имеющему, как следует из схемы, низкий исходный уровень.

Когда радиосигнал с передатчика из приёмного устройства поступает на вход С микросхемы DD1.1, от схемы дистанционного звонка поступает высокий уровень напряжения. Вследствие этого триггер перебрасывается в другое устойчивое состояние — теперь на его прямом выходе Q высокий уровень напряжения. Транзистор VT1 включает реле К1, а его контакты, в свою очередь, замыкают электрическую цепь питания осветительной лампы EL1 и исполнительного механизма. В таком состоянии триггер находится сколь угодно долго, до следующего положительного фронта импульса на входе С, при поступлении которого (следующего нажатия клавиши на пульте-передатчике) триггер переходит в исходное состояние — осветительная лампа EL1 гаснет, механизм обесточивается и выключается.

Цепь C2R1 обеспечивает сброс триггера микросхемы DD1 в исходный режим ожидания при включении питания. Оксидный конденсатор С1 выполняет функцию фильтрующего элемента по питанию. Диод VD1 препятствует броскам обратного напряжения при включении/выключении реле.

Суммарная мощность коммутируемой нагрузки зависит от параметров электромагнитного реле К1 и в нашем случае ограничивается 350 Вт.

Поскольку количество дискретных элементов приставки небольшое, все они монтируются на участке перфорированной платы размерами 30x40 мм и вместе с соединительными проводами помещаются в штатный корпус приёмника дистанционного звонка в отсек для элементов автономного питания. Для уменьшения воздействия электрических помех желательно, чтобы провода, соединяющие устройство с источником питания и идущие от реле К1 к исполнительному механизму, имели сечение не менее 1,5 мм и минимальную длину.

## О деталях

Постоянные резисторы МЛТ-0,25 (MF-25). Оксидные конденсаторы типа К50-26 на рабочее напряжение не менее 16 В. Остальные неполярные конденсаторы типа КМ-6Б. Микросхему DD1 (К561ТМ2) можно заменить К561ТМ1 без ущерба для эффективности работы узла, но в этом случае придётся изменить схему, так как выводы у этих микросхем имеют разное назначение. Подробную информацию о таком варианте замены можно уточнить в справочниках по современным микросхемам КМОП. Транзистор VT1 — полевой, с большим входным сопротивлением. Это позволяет минимизировать ток утечки в состоянии ожидания радиосигнала и практически не оказывает влияния на выход триггера, несмотря на ограничивающий резистор R2 с малым сопротивлением.

Реле К1 можно заменить РЭС43 (исполнение РС4.569.201) или другое, рассчитанное на напряжение срабатывания 4...4,5 В и ток 10...50 мА. Устанавливать в устройство реле с током включения более 100 мА нежелательно, так как управляющий работой реле транзистор VT1 имеет ограничение по мощности.

Вместо КП540А можно применить полевой транзистор любой из серии КП540 или его зарубежные аналоги BUZ11, IRF510, IRF521. Светодиод HL1 — любой, с его помощью удобно контролировать срабатывание реле и замыкание исполнительных контактов. При необходимости элементы HL1 и R3 можно исключить из схемы без последствий. Дополнительный (в ручном режиме) включатель исполнительного механизма на схеме показан под обозначением SA1.

Катушка L1 — бескаркасная диаметром 4 мм из 1,5 витка посеребрённого провода диаметром 0,8 мм (виток к витку). Дроссель L2, типа Д-06 с индуктивностью 82 мкГн.

В базовом варианте предусмотрено автономное питание — 2 пальчиковых элемента по 1,5 В. Но в условиях рекомендуемого применения устройства дистанционного звонка лучше всего осуществлять стационарное питание от стабилизированного источника питания с напряжением 5 В с отклонениями, не превышающими ± 5%. Таким источником может быть, например, стабилизатор на микросхеме КР142ЕН5А. Ток потребления передатчика в активном режиме — 35 мА. Ток потребления от источника питания приёмного узла в постоянном режиме ожидания не превышает 10 мА и увеличивается до 50 мА при включении указанного в схеме реле. При других типах реле ток потребления может иметь другое значение.

Оптимальное напряжение питания приёмника 5—9 В. Повышать напряжение питания приёмного узла не стоит, поскольку дальность действия устройства от этого нововведения не увеличивается (проверено экспериментально доведением напряжения до 12 В).

Передатчик

Электрическая схема передающего узла радиозвонка

Сам передатчик, внешне представляющий собой корпус в виде брелока для ключей, размером со стандартный спичечный коробок, в доработке не нуждается. Чтобы не менять раз в год аккумуляторную батарею (такую же, какая установлена в большинстве передатчиков-брелоков охранной сигнализации для автомобилей — 12 В, 23АЕ, фирма-производитель GP Ultra или аналогичная), питание передатчика можно осуществлять с помощью любого промышленного адаптера с выходным стабилизированным напряжением 12 В и током не менее 0,5 А, например типа ТВ-182-С.

Подстроенная катушка L1 с броневым сердечником внутри. Диаметр внешней катушки 4 мм, намотка 5 витков посеребрённого провода диаметром 0,8 мм.

L2 — дроссель типа Д-06 с индуктивностью 82 мГн.

Для увеличения дальности работы к контакту антенны на печатной плате с помощью отрезка провода МГТФ-0,8 (или аналогичного) припаивают телескопическую штыревую антенну для радиоприёмников (можно приобрести в магазинах). Или, в крайнем случае, — что несоизмеримо хуже — использовать в качестве антенны аналогичный штатному многожильный провод длиной 350... 400 мм, распушив на его конце, как лепестки цветка, тонкие проводники (диаметр «цветка» — 60...80 мм).

Наибольшая дальность работы с телескопической антенной (на практике) будет в том случае, когда «телескоп» выдвинут до середины, то есть на 350... 400 мм.

Теперь при условии рекомендованной доработки антенны в устройстве передатчика удаётся получить дальность работы до 200 м в прямой видимости и дистанционно управлять механизмами, мощность которых ограничивается параметрами исполнительного реле.

А.КАШКАРОВ, г. Санкт-Петербург

«Моделист-Конструктор», №12, 2009г.