Простое радиопереговорное устройство на 27 МГц

«Мастер КИТ» предлагает набор NF275, позволяющий собрать маломощные радиопереговорные устройства, не требующие сертификации и разрешения.

Эксплуатация подобной маломощной техники (10 мВт) не требует получения специального разрешения, т. к. радиопереговорные устройства, работающие в полосе радиочастот 26957...27283 кГц с допустимой мощностью излучения передатчика до 10 мВт не требуют сертификации.

Технические характеристики

Напряжение питания, В - 9

Ток потребления в режиме приема, мА - 30

Ток потребления в режиме передачи, мА - 50

Мощность передатчика, мВт - 10

Частота излучения, МГц - 27,000

Дальность связи при прямой видимости, м - до 150

Размеры печатной платы, мм - 60x60

Общий вид приемопередатчиков приведен на рис. 1, а принципиальная схема — на рис. 2.

Рис. 1

В режиме передачи динамическая головка выполняет функцию микрофона. Через регулятор громкости VR1 и разделительный конденсатор С9 сигнал поступает на усилитель низкой частоты, выполненный на транзисторах VT2—VT4. Индуктивность первичной обмотки низкочастотного трансформатора Т1, включенная в качестве нагрузки транзисторов VT3 и VT4, играет роль модуляторного дросселя. С него усиленный сигнал поступает в высокочастотный тракт.

Рис. 2

При нажатии на кнопку SB1 в каскад усиления вводится глубокая положительная обратная связь, узел на транзисторах VT2 и VT3 возбуждается и генерирует сигнал низкой частоты («Вызов»), поступающий в ВЧ-тракт.

Генератор высокой частоты выполнен на транзисторе VT1, он стабилизирован кварцевым резонатором на частоту 27 МГц. Напряжение на генератор, как указывалось выше, подается с первичной обмотки трансформатора Т1. Таким образом, сигнал высокой частоты 27 МГц оказывается промодулированным по амплитуде сигналом звуковой частоты. Через высокочастотный трансформатор L1L3 сигнал поступает на удлинительную катушку L2, а далее — в антенну.

В режиме приема каскад на транзисторе VT1 является сверхрегенеративным детектором. С его выхода через конденсатор С6 низкочастотный сигнал поступает на регулятор громкости VR1, с него — на усилитель мощности на транзисторах VT2—VT4. Через согласующий трансформатор Т1 усиленный сигнал поступает на динамическую головку ВА1.

Приемопередатчик выполнен на печатной плате из фольгированного текстолита размерами 60x60 мм.

Для тех, кто захочет повторить это занимательное устройство самостоятельно, приводим данные электронных компонентов в табл. 1, а на рис. 3 и 4 — рисунки печатной платы.

Таблица 1

| Позиция | Номинал | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| R1, R6 | 33 кОм | 4 |
| R2 | 10 кОм | 2 |
| R3 | 150 Ом | 2 |
| R4 | 470 Ом | 2 |
| R5, R8 | 5,6 кОм | 4 |
| R7 | 1 кОм | 2 |
| R9 | 330 кОм | 2 |
| R10 | 27 Ом | 2 |
| VT1 | С1417 | 2 |
| VT2 | С458 | 2 |
| VT3, VT4 | С9013 | 4 |
| С1, С2, С10, С15 | 10 нФ | 8 |
| С3 | 47 пф | 2 |
| С4 | 100 пф | 2 |
| С5, С6, С13 | 47 нФ | 6 |
| С7 | 47 мкФ / 16 В | 2 |
| С8 | 22 нФ | 2 |
| С9 | 33 нФ | 2 |
| С11 | 1000 пф | 2 |
| С12, С14 | 100 мкФ / 16 В | 4 |
| VR1 | 10 кОм | 2 |
| L1, L3 | ВЧ трансформатор | 2 |
| L2 | Катушка (или провод для намотки) | 2 |
| Т1 | НЧ трансформатор | 2 |

ВЧ трансформатор выполнен на пластмассовом цилиндрическом каркасе диаметром 3 мм, его первичная обмотка L1 содержит 5 витков провода ПЭВ-0,2, вторичная L3 — 2 витка того же провода. Вторичная обмотка намотана ниже первичной. Трансформатор имеет подстроечный ферритовый сердечник марки 50 ВЧ диаметром 2,5 мм длиной 8 мм и заключен в металлический экран.

Катушка L2 намотана на оправке диаметром около 6...7 мм, число витков около 20.

Первичная обмотка НЧ трансформатора содержит 2000 витков, намотанных проводом ПЭВ-0,05, вторичная — 40 витков провода ПЭВ-0,2. Трансформатор намотан на сердечнике Ш-образной формы габаритами 18x14x4 мм из трансформаторной стали.

Настройку приемопередатчиков лучше проводить с помощником на открытой местности, вдали от железобетонных зданий и металлических конструкций.

Рис. 3

Рис. 4

Расположите платы на некотором расстоянии друг от друга (начните с нескольких метров). Подключите к платам антенны. Оптимальная длина антенны определяется опытным путем. Лучшие результаты будут достигнуты с длиной антенны, равной четверти длины волны излучения (для частоты 27 МГц — около 2,6 м), но, по понятным причинам, для достижения мобильности устройств длину антенн приходится уменьшать до 20...30 см.

Несколько компенсирует вынужденное уменьшение длины антенны катушка L2, меняя число витков которой можно настроить для совместной работы с приемопередатчиком антенну любой длины.

Подключите динамические головки и напряжение питание к обоим платам, соблюдая полярность.

Рис. 5

Переведите переключатель одного из приемопередатчиков в режим «Передача» и говорите в микрофон. Переключатель другого приемопередатчика в это время должен находиться в положении «Прием», и в его динамической головке должна прослушиваться передаваемая речь. Нажмите кнопку SB1 — в приемнике должен раздаться сигнал «Вызов».

Удалите приемник от передатчика на максимальное расстояние, на котором связь еще устанавливается.

В режиме «Передача» медленно вращайте тонкой отверткой (лучше с диэлектрическим жалом) сердечник трансформатора L1, L3, а также сдвигайте и раздвигайте витки катушки выходной обмотки. Добившись улучшения, переместите приемник еще дальше и повторите манипуляции. Действуя таким образом, добейтесь максимального радиуса действия, после чего зафиксируйте сердечник и витки катушки несколькими каплями парафина.

Аналогичные настройки проведите и для второй платы приемопередатчика.

В процессе эксплуатации переменными резисторами можно установить желаемый уровень громкости.

Юрий Садиков,

г. Москва