Ден Виссел (N1BYT) усовершенствовал предложенный им же в «QST» №6/98 («РХ» №4/98, с.15) регенеративный приемник с оптической связью (OCR - optically coupled regenerative), превратив его в многодиапазонный (от 3,5 до 8,5 МГц), способный принимать AM, SSB, CW. Структурно OCR-II представляет собой приемник с одним преобразованием частоты с регенеративным детектором, работающим после УПЧ на 455 кГц. Собственно это «хорошо забытое старое» - по таким структурам делались регенеративные приемники в 50--60-х годах. Работа регенеративного детектора на фиксированной частоте заметно облегчила процесс настройки на станции и качество детектирования AM сигналов. Схема приемника показана на рис.55, где Q1 -УВЧ, U1 (NE/SA602) - смеситель и гетеродин (VFO). С помощью С9 осуществляется грубая настройка, a R6 - плавная. На Q2, Q3 собран УПЧ на 455 кГц. Регенеративный детектор построен на опто-паре U2 (HCPL4562) и Q4. При приеме AM сигналов с помощью R13 (грубо) и R14 (плавно) подбирается режим U2, чтобы каскад на транзисторе в U2 еще не возбуждался, но значительно повышал добротность L2 и коэффициент передачи U2, а при приеме CW и SSB этот каскад должен работать с «подвозбудом», выполняя роль опорного гетеродина, восстанавливающего несущую. На Q5 и U4 собран УНЧ. На рис.56 и рис.57 показаны внешний вид передней панели и монтаж приемника OCR-II («QST», №9/00, с.32-37).