ПРОСТОЙ УМНОЖИТЕЛЬ ДОБРОТНОСТИ

Если на радиостанции используется трансивер (радиоприемник) с невысокими параметрами, предлагаемый умножитель добротности позволит значительно улучшить качество приема. Введение во входной контур положительной обратной связи позволяет увеличить его добротность, соответственно, сужая полосу пропускания. Для описываемого устройства, при приближении к порогу генерации перемещением движка переменного резистора R5 в верхнее положение, добротность контура достигает 2000. Для точной настройки на принимаемый сигнал может потребоваться ступенчатая регулировка положения движка резистора R5 с одновременной подстройкой контура при помощи конденсатора С3. Контур L1, С1 настроен на среднюю частоту используемого диапазона (14,15 МГц). Диоды VD1, VD2 защищают полевой транзистор от мощных сигналов близкорасположенных передатчиков.

Резисторы R3, R4 предотвращают возникновение паразитной СВЧ-генерации.

Катушки L1 и L2 помещены в экраны, а их обмотки содержат по 9 витков провода ПЭЛ-0,47 с отводом от 3-го витка (считая от заземленного конца), намотанных на каркасах диаметром 9 мм с подстроечными сердечниками типа СЦР.