Простой двухламповый радиоприемник 0-V-1

Такой приемник прост в изготовлении, дешев и экономичен. Он доступен каждому начинающему радиолюбителю.

Приемник имеет две лампы и собран по схеме прямого усиления (0-V-1) с регулируемой обратной связью. Он рассчитан на плавное перекрытие длинноволнового и средневолнового диапазонов.

Приемник 0-V-1 можно собрать с питанием и от батарей и от сети переменного тока.

На рисунке 1 и 2 даются две схемы приемника 0-V-1. Первая схема имеет батарейное питание, вторая — сетевое. Если их сравнить, то нетрудно заметить, что отличаются они друг от друга включением второй лампы (рис. 1, справа).

Первая лампа приемника работает сеточным детектором. Антенна присоединяется к контуру через конденсатор С1 который уменьшает влияние антенны на контур при настройке и повышает избирательность приемника, то-есть способность приемника более четко выделять ту станцию, на которую он настроен.

Колебательный контур приемника состоит из катушек L1 и L2 и конденсатора переменной емкости С2. При приеме на средних волнах катушка L2 закорачивается с помощью переключателя. Контур соединяется с управляющей сеткой детекторной лампы через сеточный конденсатор С3. Сопротивление R2 служит утечкой сетки первой лампы.

В схеме приемника есть катушка L3, которая называется катушкой обратной связи. Она подключена к анодной цепи первой лампы.

Рис. 1. Принципиальная схема батарейного приемника 0-V-1.

Рис. 2. Принципиальная схема сетевого приемника 0-V-1.

Катушка L3 помещается внутри катушек L1 и L2 и связана с ними индуктивно. Благодаря этому часть энергии из катушки обратной связи снова попадает в колебательный контур и усиливает колебания принимаемой станции. Приемник с обратной связью значительно увеличивает свою чувствительность и позволяет принимать более дальние станции.

После детектирования колебания низкой частоты усиливаются первой лампой и выделяются на сопротивлении R3 которое является нагрузкой первой лампы. На вторую лампу колебания поступают через разделительный конденсатор С6.

В цепи экранирующей сетки первой лампы стоит понижающее сопротивление R4 и блокировочный конденсатор С4.

Вторая лампа приемника работает усилителем низкой частоты. Сопротивление R5 служит утечкой сетки этой лампы.

Для лучшей работы усилителя в схему введено сопротивление R6, с которого отрицательное напряжение смещения подается на управляющую сетку второй лампы.

Громкоговоритель включается в разрыв анодной цепи второй лампы.

Батарейный приемник 0-V-1.

Принципиальная схема его изображена на рисунке 1.

Конструкция этого приемника позволяет вести (прием на двух лампах, на одной лампе, а если радиолампы нет или израсходовались источники питания, то приемник может работать и как простой детекторный. В этом случае в гнезда Д вставляется кристаллический детектор (или цвитектор), а в гнезда Т1 — телефонные трубки.

При работе с одной лампой (по схеме 0-V-0) телефонные трубки включаются в гнезда Т2, а вторая лампа вынимается из панельки.

Для батарейного приемника 0-V-1 можно применять батарейные лампы 2К2М и СБ-244, или 2Ж2М и СБ-244, или две однотипные лампы, например 2К2М и 2Ж2М. Приемник питается от двух батарей: батареи накала и батареи анода.

Батарею накала можно собрать из двух последовательно соединенных элементов типа ЗС-Л-30 или БНС-100. При включении такой батареи необходимо присоединить дополнительное сопротивление R7 для того, чтобы погасить излишек напряжения в цепи накала.

В качестве батареи анода применяются БАС-70 или БАС-80.

На выходе батарейного приемника можно подключить один или два громкоговорителя типа «Рекорд».

Чтобы повысить громкость работы батарейного приемника, анодное напряжение нужно увеличить до 120 в. В этом случае присоединяют еще одну батарею БАС-70 и берут напряжение от среднего отвода.

Сетевой приемник 0-V-1.

Там, где есть электрическая сеть, приемник лучше питать от этой сети, сделав к нему выпрямитель. Схема выпрямителя нам знакома.

Выпрямитель для приемника 0-V-1 можно собрать на отдельной панели или на одном шасси с приемником.

В сетевом приемнике применяются подогревные лампы 6Ж7 и 6П6С или 6К7 и 6Ф6. В отличие от батарейных на цоколе этих ламп имеются лишние ножки, которые должны быть подключены согласно схеме.

На рисунке 2 приводится принципиальная схема приемника. От первой схемы она отличается способом подачи смещения на управляющую сетку второй лампы. В сетевом приемнике для этой цели в катод лампы включаются сопротивление R6 и блокировочный конденсатор С11. Эти детали указаны на монтажной схеме пунктиром.

На выходе сетевого приемника 0-V-1 включать обычный громкоговоритель опасно. Большой анодный ток второй лампы может испортить катушки «Рекорда». Поэтому включают более мощный громкоговоритель динамического типа, например 1ГДМ-1,5 (от приемников «Москвич» или «Рекорд»). Динамик включается в приемник через выходной трансформатор.

Иногда динамик устанавливают в одном ящике с приемником. В тех же случаях, когда он применяется отдельно, его закрепляют на специальной отражательной доске или в ящике. Для сетевого приемника можно использовать и готовые динамические громкоговорители типа ЗИК, ВЭФ, «Туляк», «Заря», которые продаются в ящиках вместе с выходными трансформаторами.

В этом случае выходной трансформатор в приемнике ставить не надо.

Таким образом, оба варианта приемника (сетевой и батарейный) мало чем отличаются друг от друга.

Приемник 0-V-l можно смонтировать таким образом, что он будет одновременно и сетевым и батарейным.

На монтажной схеме пунктиром показаны те детали и соединения, которые делаются дополнительно при сетевом варианте приемника 0-V-1.

Самодельные детали для приемника и монтаж.

Для приемника 0-V-l нужно сделать контурные катушки, катушку обратной связи и шасси, а для сетевого приемника еще выходной трансформатор.

Наматываются катушки следующим образом. Из плотного картона или толстой бумаги склеиваются два каркаса, имеющие форму цилиндра. Один из них служит для размещения на нем обмоток контурных катушек L1 и L2, а на втором — меньшем — наматывается катушка обратной связи L3. Первый каркас укрепляется неподвижно, а второй устанавливается внутрь первого так, чтобы он мог вращаться.

Размеры и устройство катушек показаны на рисунке 3,а и 3,б. При помощи длинной металлической (можно и деревянной) оси каркас с катушкой обратной связи крепится внутри каркаса с катушками L1 и L2. Для этого в большом каркасе делаются два отверстия, одно против другого. Такие же два отверстия, но немного меньшего диаметра делаются и в малом каркасе. Ось устанавливается после того, как катушки будут намотаны. Внутренний каркас нужно прочно закрепить на оси, чтобы он вращался вместе с ней.

Рис. 3. Устройство катушек к приемнику О-V-l и переключателя диапазонов:

а—контурная катушка в разрезе, б — конструкция катушки обратной связи, в — ползунковый. переключатель диапазонов, г — переключатель диапазонов с однополюсной вилкой.

Рис. 4. Общий вид приемника 0-V-1 с батарейным питанием.

Контурные катушки L1 и L2 мотаются в один ряд проводом ПЭ 0,25—0,3. Сначала наматывается катушка L1 имеющая 80 витков, затем катушка L2 — 160 витков. Она наматывается на расстоянии 10 мм от катушки L1 (это необходимо для установки оси). Концы катушек припаиваются к выводным лепесткам, установленным на краю» каркаса.

Катушка обратной связи состоит из 60 витков, намотанных в двух секциях (рис. 3,б). Для этой катушки берут более тонкий провод диаметром 0,1—0,15 мм в любой изоляции.

Начало провода закрепляется на каркасе в двух проколах на расстоянии 3 мм от края. Затем наматываются внавал 30 витков провода. Не обрывая проволоку, через промежуток в 6 мм, необходимый для оси, наматываются вторые 30 витков. Чтобы проволока не соскакивала с каркаса, ее обматывают вместе с каркасом нитками или приклеивают.

Концы от катушки обратной связи делаются длиной до 15 см. Желательно, чтобы в местах закрепления концов катушки L3 к тонкому проводу был припаян более толстый и гибкий провод. Тогда при вращении катушки (на 360°) эти концы не будут ломаться.

После того как катушка готова, приступают к изготовлению фанерного шасси. Размеры шасси показаны на рисунке 4. Конструкция его нам знакома по батарейному усилителю, только для приемника шасси делается несколько длиннее и шире.

Если на этом же шасси предполагается установить и выпрямитель, то размеры шасси нужно еще увеличить.

Рис. 5.  Самодельный выходной трансформатор: а — форма пластин трансформатора, б — каркас для трансформатора, в — сборка трансформатора, г — общий вид трансформатора.

Выходной трансформатор можно купить, но его можно сделать и самим. Самодельный выходной трансформатор собирается из трансформаторных пластин типа Ш-18. Толщина набора пластин 16 мм (рис. 5). Намотка трансформатора производится на каркасе, размеры которого указаны на рисунке.

Первичная обмотка должна иметь 2 500 витков провода ПЭ 0,12— 0,15. Через каждые 200—300 витков прокладывается слой парафинированной папиросной бумаги. Вторичная  обмотка   (для динамиков типа 1ГДМ-1,5 или 2ГДМ-3) должна иметь 55 витков провода ПЭ 0,7—0,8.

Концы обмоток выводятся через отверстия в каркасе наружу. При этом выводы от первичной обмотки лучше сделать гибкими многожильными проводниками.

Для сборки трансформатора следует сделать металлическую скобу. Между пакетом Ш-образных пластин и пакетом прямоугольных пластин (замыкающих) при сборке трансформатора на сердечнике прокладывается два-три слоя обыкновенной бумаги.

На боковых и задней стенках устанавливаются гнезда и зажимы, как это делалось в усилителе к детекторному приемнику.

На левой стенке два гнезда нужны для антенны и заземления. На правой стенке гнезда нужны для подключения громкоговорителя, а на задней — для подводки питания.

Еще четыре пары гнезд для детектора Д, телефонных трубок Т1 и Т2, регулятора напряжения накала R7 устанавливаются около ламп на верхних планках.

Затем укрепляются детали. На широкой верхней планке закрепляются контурная катушка и конденсатор переменной емкости. Конденсатор можно взять любого типа с воздушным или твердым диэлектриком, но его емкость не должна резко отличаться от требуемой.

Если переменный конденсатор достать трудно, можно собрать колебательный контур другого типа. Как это сделать, описано дальше.

Переключатель П легко сделать самим. На рисунке 3,в и 3,г показаны два наиболее простых самодельных переключателя.

Между планками (навесу) винтиками или шурупами укрепляются две восьмиштырьковые панельки для ламп.

Затем производится монтаж. На рисунке 6 изображена монтажная схема приемника.

Рис. 6. Монтажная схема батарейного приемника 0-V-1.

Как делается монтаж ламповых радиоконструкций, известно из предыдущих описаний.

Монтировать приемник нужно, строго придерживаясь схемы, проверяя монтаж по мере того, как он производится.

Часто при монтаже радиоконструкций радиолюбители используют для спайки двух или трех деталей свободные гнезда ламповых панелек. Например, лампа 2К2М имеет на цоколе 5 ножек. Следовательно, на ламповой панельке остаются свободными три гнезда. Эти свободные гнезда удобно использовать для мелких деталей, которые должны быть соединены между собой. Чтобы избежать висячей пайки, детали припаивают к свободному гнезду панельки, используя ее как узловую стойку при монтаже.

Испытание и налаживание.

Вначале приемник можно испытать на прием с кристаллическим детектором или цвитектором. Для этого к приемнику подключают антенну и заземление (заземление в сетевом приемнике присоединяется через конденсатор емкостью 0,1 мкф), а в гнезда Т1 включают телефонные трубки.

Затем вставляют детектор и, медленно поворачивая ручку переменного конденсатора, приемник настраивают на какую-нибудь радиостанцию. После того как радиолюбитель убедится в работе колебательного контура и услышит какую-нибудь радиостанцию, в приемник вставляют лампы.

При испытании приемника с лампами к нему подводят ток от батарей (или от выпрямителя). При этом необходимо соблюдать все предосторожности, чтобы не перепутать зажимы для накала и для высокого напряжения.

К выходным гнездам подключается громкоговоритель. Прежде всего определяется действие обратной связи. Для этого катушку обратной связи медленно поворачивают в разные стороны и прислушиваются к появлению в громкоговорителе шороха или свиста (генерации). Если генерация не возникает, следует поменять местами концы катушки обратной связи. Возможно, что и в этом случае вы не услышите ни шума, ни свиста; это означает, что на катушке обратной связи мало витков и ее следует домотать. И наоборот, если генерация возникает очень бурно и не срывается на всем диапазоне, то количество витков на катушке обратной связи следует уменьшить.

При налаженной обратной связи во время настройки приемника на станцию (при некоторых положениях конденсатора переменной емкости) возникает свист. Медленно поворачивая ручку настройки, свист понижают до самого низкого тона. Момент, когда свист пропадет, будет соответствовать точной настройке на станцию. После этого ручку обратной связи поворачивают до тех пор, пока прием не сделается чистым от шорохов и свистов.

Возникновение и срыв генерации должны происходить не сразу (скачком), а плавно. Достигается это путем подбора величины конденсаторов С5 и С3.

Отрегулировав действие обратной связи, желательно измерить вольтметром напряжение на электродах ламп. Если показания вольтметра будут примерно соответствовать величинам, указанным в таблице, то можно считать, что приемник налажен удовлетворительно.

Уход за приемником.

Обращение с приемником несложно. Настраивается он при помощи переменного конденсатора С2, а громкость регулируется вращением катушки обратной связи. На оси этих деталей насаживаются ручки. На рисунке 7 показано, как можно сделать самим ручки с делениями. Наибольшая громкость и чувствительность приемника бывает в тот момент, когда обратная связь находится на пороге возникновения генерации.

Приемник 0-V-l является регенератором (радиопередатчиком). Если обратная связь в нем велика и в колебательный контур приемника, следовательно, поступает много энергии из катушки обратной связи, то возникает генерация. Колебательный контур создает тогда свои собственные колебания (радиоволны), которые излучаются, как от настоящей радиостанции. Это может вызвать большие помехи соседним приемным устройствам. Чтобы избежать этого, при настройке приемника на радиостанции нельзя допускать возникновения генерации.

После окончания приема необходимо отсоединить батареи от приемника (или выключить выпрямитель). Для этого в цепи накала (для батарейного варианта) лучше всего сделать специальный выключатель. При сетевом приемнике такой выключатель можно установить в проводах, подводящих к выпрямителю электрический ток.

Для приемника желательно применять наружную антенну длиной до 15 м.

Рис. 7. Самодельная ручка дли настройки приемника.

Походный радиоприемник

Походный приемник должен работать от батарей. Чтобы сделать расход энергии от батарей небольшим, для приемника выбираются экономичные лампы. Чаще всего в таких приемниках применяются пальчиковые батарейные радиолампы.

Лампы пальчиковой серии имеют небольшие размеры и поэтому очень удобны в походных малогабаритных приемниках.

Приемник можно собрать и на лампах 2К2М или 2Ж2М. Изменять схему или данные деталей при этом не надо, так как эти лампы отличаются от пальчиковых только напряжением накала и своими размерами.

В описываемом приемнике работают две одинаковые лампы типа 1К1П. Это сделано для того, чтобы в походных условиях одна запасная лампа могла заменять любую из двух ламп, которая по каким-либо причинам выйдет из строя.

Походный приемник должен работать на очень малых антеннах или даже без антенны, а во время движения к нему нельзя присоединять и заземления. Поэтому он должен иметь высокую чувствительность.

Наиболее простой схемой приемника может служить схема двухлампового приемника прямого усиления типа 1-V-0, где есть усилитель высокой частоты и сеточный детектор с обратной связью.

Усилитель высокой частоты позволяет пользоваться приемником без заземления, а сеточный детектор с обратной связью в детекторной ступени значительно увеличивает чувствительность приемника, что необходимо при радиоприеме на малой антенне. Впоследствии к приемнику можно добавить еще одну лампу — усилитель низкой частоты. Усилитель низкой частоты позволяет подключить к приемнику несколько пар телефонов или громкоговоритель.

Схема.

На рисунке 8 изображена принципиальная схема приемника.

Усилитель высокой частоты собран по так называемой апериодической схеме. Он не имеет настраивающегося колебательного контура, что значительно упрощает схему и уменьшает количество деталей. Антенна подключается непосредственно к управляющей сетке первой лампы. Влияние антенны на настройку детекторного контура совершенно исключено.

В анод первой лампы включен колебательный контур детекторной ступени. Вторая лампа выполняет роль сеточного детектора. Такой вид детектирования позволяет применять обратную связь, которая значительно увеличивает чувствительность при радиоприеме.

Обратная связь в приемнике осуществляется с помощью катушки L3 и регулируется переменным сопротивлением.

В анодную цепь второй лампы включаются телефонные трубки или громкоговоритель. Громкий и чистый прием производится на электромагнитные телефонные трубки сопротивлением в 4 т. ом. Если применяются пьезоэлектрические телефоны, параллельно им необходимо подключить сопротивление в 50—100 т. ом.

Приемник имеет два диапазона: средние волны от 200 до 600 м и длинные волны от 800 до 2 000 м — и рассчитан для приема главным образом близлежащих мощных радиостанций.

Переключение с одного диапазона на другой осуществляется с помощью переключателя П1, а настройка с помощью конденсатора переменной емкости С2.

Рис. 8. Принципиальная схема походного радиоприемника.

Питание приемника батарейное. Оно подводится к приемнику через выключатель Вк. Анодная батарея составляется из 5—6 карманных батареек, включенных последовательно. Лучше применить малогабаритную батарею БАСГ-45-х. Можно поставить батарею БАС-60 Г, только она значительно большего размера. Для питания накала ламп применяется один элемент типа 3С-Л-30 или два элемента НС-СА (для слуховых аппаратов), включенных параллельно.

Следует указать, что размеры походного приемника определяются главным образом размерами батарей. Если одно питание заменить другим с применением, например, анодных батарей от слуховых аппаратов, то размеры ящика для приемника значительно сократятся.

Детали приемника.

Для приемника прежде всего потребуются контурные катушки L1 L2 и катушка обратной связи L3. На рисунке 9 показано устройство этих катушек. Все катушки расположены на общем каркасе, которым может служить охотничья гильза диаметром 16—18 мм. Для каждой катушки на каркас насаживается по бумажной шпульке, на которые и наматывается внавал проволока. Катушки L1 и L3 имеют по 80 витков, а катушка L2 — 300 витков. Катушку L1 можно наматывать проводом ПЭ 0,3. Для катушек L2 и L3 лучше взять более тонкий провод, например ПЭ 0,15. Шпульки не следует приклеивать к каркасу, так как при налаживании приемника катушки приходится передвигать.

При монтаже приемника катушки включаются следующим образом: начало катушки L2 присоединяется к плюсу анодной батареи, конец этой катушки соединяется с началом катушки L1. Конец катушки L1 присоединяется к аноду первой лампы и к конденсатору C3.

Все остальные детали для приемника применяются готовые. Их данные указаны на принципиальной схеме.

Конденсатор переменной емкости С2 можно применить любой, как с воздушным, так и с твердым диэлектриком. Но более подходит к походному приемнику конденсатор с твердым диэлектриком, так как он имеет небольшие размеры.

Конструкция и монтаж.

Походный радиоприемник должен быть небольшим по размерам и удобным в переноске. В походных условиях приемник носят на спине, но его можно переносить и в руке.

Ряс. 9. Общий вид контурной катушки для походного радиоприемника.

Рис. 10. Походный радиоприемник: а — общий вид приемника, б — размещение деталей на монтажной панели приемника (вид снизу) и сборка радиоприемника

Такой приемник удобно смонтировать и на раме велосипеда.

Приемник и питание к нему собирают в одном ящике.

Ящик для радиоприемника имеет размеры 210х200х75 мм (для конструкции с пальчиковыми лампами и анодной батареей типа БАС-60 Г). Он показан на рисунке 10,а. Боковые стенки ящика делаются из досок толщиной 10 мм, а все остальные стенки из фанеры толщиной 2—3 мм. На дне ящика устанавливается питание, которое с помощью двух вилок подключается к приемнику.

Приемник смонтирован на вкладной двойной панели (шасси), на которой укрепляются все детали. Панель (рис. 10, б) укрепляется сверху ящика таким образом, чтобы лампы находились в перевернутом положении. При сотрясениях лампы могут выскочить из панелек. Чтобы этого не случилось, их прижимают к панелькам с помощью резинок и картонных колец.

Размеры монтажной панели 200х75 мм, высота подвала шасси 20 мм.

На нижней панели укрепляются: две ламповые панельки (ламповая панелька детекторной ступени укреплена на амортизаторе (резине), так как жесткое крепление ее в приемнике вызывает при сотрясениях сильный звон в телефонах), конденсатор переменной емкости, переменное сопротивление и две пары гнезд для подводки питания. На верхней панели — гнезда для подключения телефонных трубок, гнезда для антенны и заземления (рис. 10,6).

Кроме того, на верхней панели укрепляются выключатель питания и переключатель диапазонов. Сюда же выходят две ручки для настройки приемника, которые устанавливаются на осях переменного конденсатора и переменного сопротивления.

При монтаже походного приемника особое внимание должно быть уделено тому, чтобы все детали были прочно закреплены и спаяны между собой. Для этого надо использовать все свободные гнезда на ламповых панельках и установить дополнительные монтажные стойки там, где они потребуются. Кроме того, очень важно, чтобы детали при монтаже укладывались как можно ближе к панели и соединялись между собой короткими проводами.

Налаживание.

Налаживание приемника несложно. После тщательной проверки собранного приемника по принципиальной схеме в него вставляют лампы, а затем подводят питание от батарей.

Если монтаж приемника был сделан тщательно, приемник начнет работать сразу. Налаживание его будет сводиться лишь к проверке режима ламп и к регулировке обратной связи.

Измерить и подобрать нужный режим ламп можно с помощью вольтметра.

Наиболее кропотливым делом является регулировка обратной связи. Сначала подбирается связь между катушками L1 и L3. Для этого к приемнику присоединяют антенну, переключателем П1 замыкают катушку L2 и, передвигая катушку L3 вдоль каркаса, добиваются генерации примерно при среднем положении ползунка переменного сопротивления.

Если генерация не возникает, следует поменять концы катушки обратной связи между собой или увеличить число витков этой катушки.

Затем приемник переключается на длинные волны. Теперь обратная связь подбирается между катушками L2 и L3 путем передвижения катушки L2. Когда связь будет подобрана, попробуйте настроить приемник на какую-нибудь радиостанцию.

В походных условиях к приемнику можно присоединить в качестве антенны металлический штырь высотой в 1 м или кусок провода, намотанный на небольшую фанеру в виде рамки.

На привалах для громкоговорящего приема лучше применять более длинную антенну, например провод, заброшенный на дерево. Можно сделать и заземление с помощью небольшого металлического прутика, воткнутого в землю. При переноске верхнюю панель приемника желательно закрывать крышкой, в которой удобно хранить телефоны и провода для антенны и заземления.

СОВЕТУЕМ СДЕЛАТЬ

Первое. Усилитель низкой частоты. Чтобы увеличить громкость работы походного приемника, к нему можно добавить еще усилитель низкой частоты. Его можно собрать по схеме усилителя к детекторному приемнику, описанной ранее. В усилителе низкой частоты походного приемника можно применить лампы 1К1П и 2П1П. Вторая лампа, более мощная, но менее экономична в потреблении тока от батарей.

Второе. Дополнительный контур. Вместо ненастроенного усилителя высокой частоты можно поставить в этой ступени второй настраивающийся колебательный контур, который значительно улучшит приемник.

Детали второго колебательного контура (катушки и переменный конденсатор) такие же, как и в первом контуре. Однако применение двух контуров в походном приемнике приведет к значительному увеличению размеров ящика. Поэтому это лучше всего делать в настольных приемниках, например в приемниках для пионерской комнаты, в лагерях.

Третье. Фиксированная настройка. Походный приемник можно значительно упростить, сделав его с фиксированной, постоянной, раз и навсегда установленной, настройкой на местные и ближайшие мощные радиостанции.

В таком приемнике вместо переменного конденсатора С2, который трудно достать, устанавливается несколько постоянных конденсаторов (по числу станций). Емкость этих конденсаторов подбирается таким образом, чтобы присоединение их к катушке всегда настраивало приемник на одну из выбранных станций.

На рисунке 11 показана схема походного приемника с фиксированной настройкой на московские программы.

Переключая конденсаторы С1, С2 и С3 с помощью простейшего переключателя, приемник настраивают на одну из радиостанций.

Емкость контурных конденсаторов нужно подобрать. Для этого сначала к приемнику присоединяют переменный конденсатор и настраивают его на какую-нибудь радиостанцию. Когда приемник будет точно настроен, отсоединяют переменный конденсатор, измеряют прибором его емкость и соответственно полученной емкости подбирают постоянные конденсаторы. При этом иногда приходится соединять между собой несколько постоянных конденсаторов.

Рис. 11. Схема походного приемника с фиксированной настройкой.

Для более точной подстройки контуров устанавливаются полупеременные конденсаторы. Устройство их описывается дальше.

Конструкция походного приемника при этом не меняется. Контурные постоянные конденсаторы и полупеременные конденсаторы устанавливаются в том месте, где должен был находиться переменный конденсатор С2.

Трехламповый двухдиапазонный приемник

Это самый распространенный приемник прямого усиления, его делают все радиолюбители, прежде чем перейти к постройке супергетеродинов.

Трехламповый приемник 1-V-1 имеет одну ступень усиления высокой частоты, ламповый детектор и одну ступень усиления низкой частоты.

Описываемый приемник имеет простую схему, несложную конструкцию, и поэтому постройка его вполне доступна юным радиолюбителям, строившим ламповые радиоконструкции.

Общий вид приемника показан на рисунке 12.

Он имеет два диапазона — длинные волны (от 700 до 2 000 м) и средние (от 250 до 550 м) и работает от сети переменного тока 110—220 в. Его выходная мощность 2,5 вт.

Схема приемника. Приемник имеет три лампы. В ступени усилителя высокой частоты работает лампа-пентод 6К7 (или 6К3), в детекторной ступени — лампа-триод 6Г7С (или 6Г2) и в оконечной ступени усилителя — лучевой тетрод 6П6С (или 6Ф6С).

Выпрямитель приемника собран на автотрансформаторе с селеновым столбиком. Однако выпрямитель может быть собран и по другой схеме. Принципиальная схема приемника приведена на рисунке 13. Антенна подключается к приемнику через антенный конденсатор C1. Емкость этого конденсатора желательно подобрать, так как от нее зависит избирательность приемника. С уменьшением емкости антенного конденсатора избирательность приемника увеличивается, но громкость приема снижается.

Первый колебательный контур составляют катушки L1 и L2, соединенные последовательно, и конденсатор переменной емкости С2. При приеме на средневолновом диапазоне переключатель П1 закорачивает катушку L2, и приемник переводится с одного диапазона на другой. На управляющую сетку первой лампы подается отрицательное смещение за счет падения напряжения на переменном сопротивлении R1. Изменяя величину этого сопротивления, можно регулировать громкость радиоприема.

На экранирующую сетку лампы напряжение подается через сопротивление R4 которое блокируется конденсатором С6. В анодной цепи лампы стоит дроссель высокой частоты, который не пропускает токи высокой частоты в цепи питания. Чтобы уменьшить влияние одной ступени приемника на другую, включена развязывающая ячейка из сопротивления R3 и конденсатора С8. Связь со следующей детекторной ступенью емкостная, через конденсатор С9.

Детекторная ступень собирается по схеме сеточного детектора с обратной связью. Колебательный контур этой ступени состоит из катушек L3 и L4, соединенных последовательно, и конденсатора переменной емкости С15. На средневолновом диапазоне катушка L4 закорачивается переключателем П2.

Цепь обратной связи состоит из катушки L5 и переменного конденсатора С14, с помощью которого регулируется величина обратной связи.

Рис. 12. Общий вид приемника 1-V-1.

Рис. 13. Принципиальная схема приемника 1-V-1.

Рис. 14. Контурные катушки для приемника 1-V-1.

В цепи управляющей сетки детекторной ступени стоит сопротивление утечки сетки R5 и сеточный конденсатор C16.

Анодной нагрузкой лампы 6Г7С является сопротивление R7. Между анодом этой лампы и землей включен конденсатор С13. От емкости и качества этого конденсатора зависит режим работы обратной связи, поэтому емкость его при налаживании приемника желательно подбирать опытным путем. С сопротивления R7 напряжение звуковой частоты через конденсатор С19 поступает на третью лампу.

Усилитель низкой частоты собран по схеме на сопротивлениях. В нем стоит лампа 6П6С. Для улучшения работы усилителя включена отрицательная обратная связь, состоящая из сопротивления R11 и конденсатора С21.

Смещение на управляющую сетку последней лампы получается на сопротивлении R10; оно включено в катод лампы и блокируется электролитическим конденсатором С20. В анодную цепь лампы 6П6С включен выходной трансформатор, ко вторичной обмотке которого подключен динамический громкоговоритель.

Выпрямитель собран по однополупериодной схеме выпрямления на автотрансформаторе.

Электролитические конденсаторы С25 и С26 и дроссель Др составляют фильтр выпрямителя.

Детали.

Самодельными деталями для приемника являются контурные катушки, шасси и полупеременные конденсаторы.

На рисунке 14,а изображены контурные катушки. Они наматываются на каркасах высотой 90 мм и диаметром 22 мм. Данные обмоток катушек я проволоки для намотки указаны на рисунке.

Катушки L1 и L3 для средних волн наматываются в один слой, виток к витку. Катушки L2 и L4 — многослойные, наматываются между боковыми щечками или на шпульках. Катушка L5 для обратной связи размещается между катушками L3 и L4.

Для получения равномерной генерации по диапазону катушку обратной связи лучше наматывать из константановой проволоки, но если ее трудно достать, можно использовать и обычный медный провод ПЭ 0,15.

Все катушки помещают в алюминиевые экраны диаметром не менее 50 мм и высотой 95 мм (рис. 14,б).

Контурные катушки для описываемого приемника можно применить готовые от любого старого радиоприемника, например от ЭКЛ-34, СИ-235, БИ-234 и других.

Полупеременные конденсаторы С3, С4, С10 и С11 служат для сопряжения контуров. Емкость их не более 20—30 пф. Для изготовления такого конденсатора берут кусок монтажного голого провода длиной 40—55 мм и наматывают на него виток к витку провод ПЭ или ПБЭ 0,15—0,20. Монтажный провод является одной обкладкой конденсатора, а намотанный на него тонкий провод в изоляции — другой. Изоляция здесь является диэлектриком. Один сантиметр намотки имеет емкость примерно 10 пф. Самодельные подстроечные конденсаторы можно заменить промышленными—керамическими с максимальной емкостью 25—30 пф.

Готовыми деталями в приемнике являются: сдвоенный блок конденсаторов настройки, переменный конденсатор с твердым диэлектриком для обратной связи, селеновый столбик, громкоговоритель типа 2ГДМ-3 с постоянным магнитом и переключатель диапазонов на три положения (двухплатный). Автотрансформатор и выходной трансформатор можно сделать и самим. Как это сделать, описывалось ранее.

Величины конденсаторов и сопротивлений указаны на принципиальной схеме.

Конструкция приемника.

Приемник и выпрямитель монтируются на общем металлическом шасси размером 300х180х60 мм из железа или алюминия толщиной 1,5—2 мм.

Шасси приемника устанавливается в ящике. Рядом с ним (слева) укрепляется динамический громкоговоритель. Общие размеры ящика 635х360х225 мм. Делается ящик из досок или толстой фанеры. Шкала приемника — горизонтального типа. Стрелка-указатель закреплена на тросике, который скользит по двум роликам и связан с блоком переменных конденсаторов.

Под шкалой располагаются четыре ручки для управления приемником. Крайняя левая ручка — регулятор громкости R1, вторая слева — ручка для обратной связи, затем переключатель диапазонов и ручка для настройки приемника.

Детали крепятся на шасси так, как указано на рисунке 15. Сверху на шасси укреплены: блок переменных конденсаторов, катушки (в экранах), панельки для ламп, автотрансформатор с селеновым столбиком, выходной трансформатор и электролитические конденсаторы фильтра.

Рис. 15. Размещение деталей на шасси приемника.

Остальные детали устанавливаются под шасси.

Монтаж приемника несложен. Юные радиолюбители, построившие ламповые радиоконструкции, могут собрать и этот приемник, так как правила монтажа для всех радиоконструкций одинаковы.

Налаживание приемника.

Перед тем как испытать приемник, необходимо проверить детали и правильность монтажа по схеме.

Если при сборке не было больших отступлений от указанных на схеме величин деталей, налаживание конструкции сводится к проверке правильности режима ламп и настройке контуров в резонанс.

Режим ламп приемника указан на схеме. Его лучше всего проверить с помощью высокоомного вольтметра, описание которого дается в этой книге. После того как нормальный режим ламп будет установлен, производится настройка катушек контуров в резонанс и налаживание всей конструкции в целом.

При налаживании приемника настройку контуров следует производить в последнюю очередь.

Сначала необходимо наладить усилитель низкой частоты.

Обычно усилители низкой частоты налаживаются без особых трудностей.

О качестве работы этого усилителя радиолюбители часто судят по звучанию воспроизводимой грамзаписи. К усилителю подключают звукосниматель, устанавливают его на пластинке и, подбирая величину сопротивлений и конденсаторов в схеме усилителя, добиваются хорошего звучания. Поэтому при таком способе наладки усилителя надо пользоваться звукоснимателем хорошего качества, предварительно проверив его на другом приемнике.

При налаживании усилителя низкой частоты громкоговоритель обязательно должен быть установлен в ящике, так как качество звучания будет зависеть от акустических свойств последнего. Работа усилителя низкой частоты (при правильном режиме ламп) зависит от деталей, образующих отрицательную обратную связь, — R11 и C21 и качества конденсаторов С19 и С22, которые иногда приходится подбирать опытным путем. В процессе налаживания, возможно, также потребуется изменить сопротивления R9 и R7. Тембр звука можно подобрать, изменяя емкость конденсатора С22 или величину сопротивления R12.

Когда усилитель будет налажен, приступают к настройке контуров и к налаживанию первой лампы. Настройку начинают со средневолнового диапазона. Установив переключатель диапазонов на средние волны, приемник настраивают на какую-нибудь радиостанцию в начале диапазона. Магнетитовые сердечники при этом выводятся из катушек. Изменяя емкость конденсаторов С3 и С10 (сматывая или доматывая витки тонкой проволоки этих конденсаторов), прием этой станции доводят до наибольшей громкости.

Затем приемник настраивают на какую-нибудь радиостанцию в конце средневолнового диапазона. Наибольшей громкости приема радиостанции в конце диапазона добиваются с помощью магнетитовых сердечников, которые вдвигают в катушки.

После настройки приемника на радиостанцию в конце диапазона необходимо проверить, не расстроились ли контуры в начале диапазона. Для этого приемник снова настраивают в начале шкалы и в случае надобности производят подстройку полупеременными конденсаторами. Так поступают до тех пор, пока не получат точной настройки контуров.

Настройка контуров на длинных волнах производится таким же образом. В начале диапазона контуры подстраиваются полупеременными конденсаторами С4 и С11, а в конце — магнетитовыми сердечниками в катушках L2 и L4.

Большую помощь при настройке приемника с двумя контурами могут оказать различные приборы.

Часто при настройке контуров в резонанс возникает паразитная генерация. Для ее устранения в приемнике экранируют сеточные провода детекторной ступени, а также устанавливают экран между платами переключателя диапазонов. Причем к первой плате переключателя подводят проводники от ступени усилителя высокой частоты, а ко второй — от детекторной. Иногда для устранения паразитной генерации уменьшают напряжение на экранной сетке первой лампы, увеличивая сопротивление R4.

Большое внимание юные радиолюбители должны уделить регулировке обратной связи. Генерация в приемнике должна возникать плавно на всех диапазонах. Чтобы достичь этого, иногда приходится изменять число витков катушки обратной связи (увеличивать или уменьшать) или изменять положение катушки обратной связи относительно контурных катушек.

Большое значение для регулировки обратной связи имеет конденсатор С13, емкость которого необходимо подобрать опытным путем. Работа обратной связи в большой степени зависит и от сопротивления R5 и конденсатора С16. Лучше, если они будут подобраны также опытным путем.

Налаживание приемника 1-V-1 требует некоторого опыта. Возможно, что не каждому юному радиолюбителю удастся сразу добиться хороших результатов работы приемника. Только при терпеливом и обдуманном налаживании каждой ступени приемник приобретет хорошие приемные качества, а воспроизведение звука будет высококачественное.

Описанный приемник работает только с антенной, без заземления. Антенну можно применить как наружную, длиной до 10 м, так и комнатную.

УЛУЧШЕНИЕ ПРИЕМНИКА I-V-I.

Первое. Схема регулировки тембра. Для того чтобы плавно изменить тембр звучания передачи, применяется регулятор тона. На рисунке 16, слева изображена одна из схем такого регулятора.

В цепь управляющей сетки последней лампы включается переменное сопротивление R1 величиной 0,5 мгом. Через конденсатор С3 емкостью 200—400 пф, соединяющий анод лампы с движком потенциометра, в эту цепь подается отрицательная обратная связь.

Обратная связь будет максимальной при условии, если движок потенциометра R1 находится в крайнем верхнем положении, то-есть когда анод лампы через конденсатор С3 соединен непосредственно с сеткой. При таком положении происходит наибольшее ослабление высших частот и тембр звучания становится низким. При перестановке ползунка в другое крайнее положение нижняя обкладка конденсатора С3 окажется соединенной с заземлением (или корпусом). При этих условиях отрицательная обратная связь не действует, самые высокие частоты усиливаются нормально и потому тембр звучания будет наиболее высокий.

Таким образом, изменяя положение движка потенциометра, можно плавно регулировать тембр звучания передачи.

Рис. 16. Схемы регулятора тембра:

слева — регулировка тембра с помощью переменного сопротивления, справа — регулировка тембра с помощью переменного конденсатора.

Регулятор тембра можно сделать ступенчатым, заменив переменное сопротивление R1 тремя-четырьмя постоянными сопротивлениями. Регулировку тембра можно осуществить и по схеме, приведенной на рисунке 16, справа.

Второе. Пентод вместо триода. В детекторной ступени приемника работает лампа триод 6Г7С. Вместо этой лампы в приемнике можно применить пентод, например 6К7 или 6Ж7. Особенно хорошие результаты дает приемник, работающий с лампой 6Ж7.

Рис. 17. Схема каскада с лампой 6Ж7

На рисунке 17 дается часть схемы усилителя, где применяется эта лампа. На схеме указаны величины сопротивлений и конденсаторов, необходимых для правильного режима работы лампы 6Ж7.

Приемник 1-V-1 с лампой пентодом в детекторной ступени работает значительно лучше и громче.

При такой замене ламп возможно, что в приемнике появится самовозбуждение. Чтобы его устранить, нужно увеличить сопротивление в цепи экранирующей сетки лампы 6Ж7 до 3 мгом или изменить монтаж второй лампы, уменьшая по возможности, длинные проводники в цепях сетки и анода лампы.

Вместо ламп 6К7 и 6Ж7 можно применять металлические одноцокольные лампы 6КЗ (6SK7) и 6ЖЗ (6SЖ7). Параметры и режим работы этих ламп такие же, как и у первых двух ламп, поэтому величину применяемых деталей можно не менять. Юные радиолюбители должны только помнить, что цоколевка одноцокольных ламп отличается от цоколевки ламп 6К7 и 6Ж7.

Рис. 18. Компенсированный регулятор громкости.

Третье. Компенсированный регулятор громкости. Известно, что чувствительность человеческого уха неодинакова к различным звуковым частотам. Поэтому ори регулировании громкости одинаковое ослабление всех звуковых частот приводит к «пропаданию» при воспроизведении низких или высоких частот. Звучание принимаемой радиопередачи получается неестественным (искаженным).

Чтобы избежать этого, применяют компенсированные регуляторы громкости, которые одновременно с изменением громкости изменяют форму частотной характеристики. Для компенсированных регуляторов громкости применяют специальные высокоомные потенциометры с отводами. Однако для этой же цели можно использовать и обыкновенный потенциометр, включив его так, как указано на рисунке 18.

Присоединение к переменному сопротивлению цепи из двух сопротивлений и конденсатора делает воспроизведение радиопрограмм естественным даже при самом минимальном уровне громкости.