САМОДЕЛЬНЫЕ ЛАМПОВЫЕ БАТАРЕЙНЫЕ ПРИЕМНИКИ

Двухламповый приемник (рис. 1)

Схема. Приемник на пальчиковых лампах 1К2П или 1К1П (сеточный детектор с обратной связью) и 2П2П (усилитель НЧ) рассчитан на диапазоны средних и длинных волн и позволяет слушать ближайшие радиовещательные станции на громкоговоритель. Он может также работать как одноламповый или детекторный.

При приеме на одну лампу вынимают из панельки лампу Л2 усилителя НЧ, а телефонные трубки включают в гнезда Тлф2.

Рис. 1. Схема и конструкция катушек двухлампового батарейного приемника.

Для использования приемника в качестве детекторного антенну подключают к гнездам А2, детектор вставляют в гнезда Д, а телефонные трубки включают в гнезда Тлф1. Обе лампы приемника в этом случае вынимают. Для нормальной работы приемника требуются наружная антенна и хорошее заземление.

Детали. Катушки приемника намотаны проводом ПЭШО 0,15—0,25 на общем каркасе — картонной гильзе от охотничьего патрона 16-го калибра. Катушка Ll содержит 90, L2 — 300 и L3 — 80 витков.

Электропитание. Для питания приемника можно применить анодную батарею 70АМЦГ-5 и батарею накала 1,3НВМЦ-250. Такой комплект батарей обеспечивает питание приемника на 5—6 мес. при ежедневной работе 4—5 ч.

Трехламповый приемник (рис. 2)

Схема. Приемник собран на лампах 1К2П (усилитель ВЧ), 1К2П (сеточный детектор с обратной связью) и 2П2П (усилитель НЧ) и рассчитан на прием радиовещательных станций в диапазонах 200—576 и 732— 2 000 м. Обратная связь регулируется подстроечным конденсатором С11.

Приемник может быть использован как детекторный. Гнезда Д в этом случае служат для включения кристаллического детектора, а гнезда Тлф1 — для включения телефонов.

Рис. 2. Схема и конструкция катушек трехлампового батарейною приемника.

Когда громкоговорящий прием не нужен, радиопередачу можно слушать на телефонные трубки, включив их в гнезда Тлф2. В этом случае лампу Л3 нужно вынуть, благодаря чему потребление энергии от батарей уменьшается вдвое.

Детали. Контурные катушки L1, L2, L3, L4 намотаны на бумажных каркасах. Каждая катушка состоит из трех секций. Катушки L1 и L3 имеют по 3х45 витков ПЭЛ 0,38, а катушки L2 и L4 — по 3х150 витков ПЭЛ 0,25. Дроссель Др намотан на таком же каркасе и содержит 400 витков ПЭЛ 0,15.

Выходной трансформатор Тр: сердечник Ш16х16. Обмотка I — 3 500 витков ПЭЛ 0,1, обмотка II — 80 витков ПЭЛ 0,51.

Громкоговоритель 1ГД-1. Сопротивление его звуковой катушки 2,8 ом.

Электропитание. Для питания цепи накала можно использовать два включенных параллельно элемента 1,3НВМЦ-250 или щелочной аккумуляторный элемент. Анодные цепи можно питать от батареи 102-АМЦ-у-1,0. Ток, потребляемый накальной и анодной цепями от таких батарей, составляет соответственно 240 и 6,5 ма. При напряжении анодной батареи 60 в анодный ток равен 5 ма.

САМОДЕЛЬНЫЕ ЛАМПОВЫЕ СЕТЕВЫЕ ПРИЕМНИКИ

Одноламповый приемник (рис. 3)

Схема. Приемник имеет фиксированные настройки на три радиостанции центрального вещания, работающие на волнах 1 734, 574 и 344 м, и работает на лампе 6Н1П. Приемник обеспечивает громкоговорящий прием на расстоянии не более чем на 200—300 км от радиовещательной станции.

Левый по схеме триод лампы включен по схеме сеточного детектора с постоянной положительной обратной связью. Правый триод работает в каскаде усиления НЧ. При помощи переключателя П1 к сетке левого триода можно поочередно подключать контуры L1C2, L3C3 и L5C4, настроенные соответственно на волны 1 734, 574 и 344 м.

Из анодной цепи лампы при помощи катушек L2, L4, L6 в сеточную цепь подается положительная обратная связь, величина которой постоянна и подбирается при налаживании приемника перемещением катушек обратной связи относительно катушек резонансного контура. Регулирование громкости производится потенциометром R4.

Питается приемник от сети переменного тока напряжением 127 или 220 в. Выпрямитель однополупериодный с селеновым столбиком из шайб АВС-18 или АВС-15.

Чувствительность приемника не очень велика, поэтому необходимо иметь хорошую комнатную или наружную антенну.

Детали. Катушки приемника намотаны на каркасах, склеенных из бумаги. Катушка L1 содержит 500 витков, катушка L3 — 270 витков, а катушка L5 — 220 витков провода ПЭЛ 0,15. Катушки L2, L4 и L6 наматываются проводом ПЭЛ 0,1 и содержат 80, 45 и 30 витков соответственно. Изменение индуктивности катушек производится сердечниками СЦР-7 (диаметр 9 мм и длина 10 мм).

Дроссель ВЧ Др1 выполняется на таком же каркасе, что и катушки, и содержит 4х300 витков провода ПЭЛ 0,15. Он заключен в цилиндрический металлический экран диаметром 25—30 мм,

Выходной трансформатор Тр1: сердечник Ш16х24; обмотка I — 3 000 витков ПЭЛ 0,15, обмотка II—70 витков ПЭЛ 0,72 (при громкоговорителе 1ГД-9).

Рис. 3. Схема и конструкция катушек однолампового сетевого приемника

Силовой трансформатор Тр2: сердечник Ш24х30; обмотка Iа — 700 витков ПЭЛ 0,2; обмотка Iб—520 витков ПЭЛ 0,18; обмотка II—1 400 витков ПЭЛ 0,15; обмотка III — 40 витков ПЭЛ 0,8.

Двухламповый приемник (рис. 4)

Приемник собран на лампах 6Ж1П (сеточный детектор) и 6П14П (усилитель НЧ) и рассчитан на прием радиостанций, работающих в диапазонах 200—500 и 750—2 000 м.

Катушка L1 содержит 130 витков ПЭШО 0,15, намотанных вплотную в один слой. Катушка L2 имеет 250 витков ПЭШО 0,15, намотанных внавал. Катушка обратной связи L3 — 85 витков такого же провода; наматывается внавал на бумажное кольцо шириной 8 мм, перемещающееся вдоль общего каркаса.

Дроссель ВЧ Др1 наматывается на каркасе, выточенном из гетинакса, органического стекла или сухого дерева. В последнем случае его необходимо пропитать парафином. Каркас дросселя можно также склеить из бумаги и картона. Точное соблюдение размеров каркаса необязательно. Намотка дросселя производится проводом ПЭЛ 0,1 внавал, до полного заполнения всех секций. Выводы концов следует делать из гибкого тонкого изолированного провода.

Рис. 4. Схема и конструкция катушек и высокочастотного дросселя двухлампового сетевого приемника.

Выходной трансформатор Тр1 — от приемника «Рекорд» (рассчитан на громкоговоритель 1ГДМ-1,5 с сопротивлением звуковой катушки 3 ом) или самодельный по следующим данным: сердечник Ш16х20; обмотка I — 2 800 витков ПЭЛ 0,12, обмотка II — 66 витков ПЭЛ 0,51.

Силовой трансформатор Тр2: сердечник Ш20х30; обмотка Ia—1 250 витков ПЭЛ 0,14; обмотка Iб—950 витков того же провода; обмотка II—2 800 витков ПЭЛ 0,15; обмотка III—72 витка ПЭЛ 1,0. Сначала рекомендуется наматывать обмотку I, затем обмотку III, а сверху обмотку II. При этом обмотка III (накальная) будет служить статическим экраном между двумя другими обмотками, так как она соединена с шасси приемника.

Трехламповый приемник прямого усиления (рис. 5)

Схема. Приемник содержит каскад усиления ВЧ с лампой 6Ж3П анодный детектор с лампой 6Ж3П и каскад усиления НЧ с лампой 6П14П. Первый и второй каскады охвачены положительной обратной связью; величина ее регулируется потенциометром R2.

Приемник позволяет принимать радиостанции в диапазонах 2 000— 700 м и 600—190 м. Чувствительность приемника не хуже 150 мкв на обоих диапазонах.

Детали. Катушки L1 и L2 имеют по 100 витков провода ЛЭШО 15х0,07 (их индуктивность без сердечника 200 мкгн); катушки L3 и L4 имеют по 350 витков провода ПЭЛ 0,2 (их индуктивность без сердечника 1 500 мкгн).

Автотрансформатор: сердечник Ш20х30; обмотка Iа—624 витка ПЭЛ 0,35; обмотка Iб—96 витков такого же провода; обмотка Iв — 600 витков ПЭЛ 0,25; обмотка II — 40 витков ПЭЛ 0,64.

Дроссель фильтра: сердечник Ш16х16; зазор 0,1 мм; обмотка дросселя — 3 000 витков провода ПЭЛ 0,2.

Выходной трансформатор: сердечник Ш16х16; зазор 0,1 мм; обмотка I — 2 000 витков ПЭЛ 0,15; обмотка II — 56 витков ПЭЛ 0,64 (для громкоговорителя с сопротивлением звуковой катушки 5,5 ом).

Рис. 5. Схема и конструкция каркаса для катушек трехлампового сетевого приемника прямого усиления.