# Q-умножитель для трансивера

## Борис СТЕПАНОВ (RU3AX), г. Москва

Свойство регенеративных каскадов приемников сужать полосу принимаемых частот "умножением добротности" контура вследствие положительной обратной связи было известно и использовалось еще на заре радиотехники В послевоенные годы регенеративные каскады использовались в несложных конструкциях для любительской связи, поскольку за порогом генерации позволяли принимать телеграфные радиостанции С появлением техники прямого преобразования они практически исчезли и из любительской радиосвязи.

В шестидесятые годы, когда большую часть радиоприемников у коротковолновиков составляли армейские аппараты периода второй мировой войны, был небольшой всплеск интереса радиолюбителей к регенеративным каскадам в попытке улучшить характеристики этой аппаратуры. Появились так называемые "умножители добротности" (Q-multipliers), представлявшие собой регенеративные каскады на входе приемника или в тракте ПЧ и работавшие ниже порога генерации.

Рис. 1

Рис. 2

С совершенствованием техники любительской радиосвязи такие схемные решения, казалось, исчезли из практики радиолюбителей. Но экспериментаторы время от времени возвращаются к ним на новом уровне На рис. 1 приведена схема Q-умножителя. который включается на входе современного трансивера и в определенных ситуациях может улучшить качество приема. Он предназначен для использования на диапазоне 40 метров. Его предложил DK2AG (Rudolf Wetzel Aktiver Preselector fur 40 m - Q-Multiplier machts moglich. — Funkamateur, 2006, № 9, s. 1042).

Если питание на приставку не подано, сигнал с антенны через нормально замкнутые контакты реле К1.1 и К2.1 поступает напрямую на трансивер При подаче питания срабатывают реле К1 и К2, подключая антенну к входу приставки, а ее выход к трансиверу.

Регенеративный каскад собран на двухзатворном полевом транзисторе VT1. Положительная обратная связь в нем обеспечивается подключением истока транзистора к отводу катушки L1, а регулировка уровня этой связи осуществляется изменением напряжения на втором затворе транзистора переменным резистором R1. Резистор R2 подбирают при налаживании приставки, добиваясь "мягкого" подхода каскада к порогу генерации

С контура регенеративного каскада сигнал поступает на истоковый повторитель на полевом транзисторе VT2 и далее на вход приемного тракта трансивера. Резистор R7 введен для исключения возможного самовозбуждения этого каскада при подключенном к приставке коаксиальном кабеле.

Катушка L1 намотана посеребренным медным проводом на керамическом каркасе диаметром 35 мм. Она имеет 10 витков, выполненных с таким шагом, чтобы обеспечить общую длину намотки около 35 мм. Отводы сделаны от первого и второго витков, считая от конца катушки, соединенного с общим проводом.

Конденсатор переменной емкости С1 с максимальной емкостью 450 пф был использован от радиовещательного приемника Он должен иметь хороший верньер, поскольку настройка на рабочую частоту может быть очень острой. Можно, разумеется использовать и переменный конденсатор с небольшой максимальной емкостью с параллельным подключением ему соответствующего постоянного конденсатора Внешний вид приставки со снятой верхней крышкой приведен на рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Этот Q-умножитель проверялся с трансивером ICOM IC-756. На рис. 3 приведена панорама принимаемых трансивером сигналов без приставки, а на рис. 4 — с приставкой при ее настройке на этот же сигнал. Исходный его уровень (примерно S1) после подключения приставки вырос примерно до S9.

Конечно, использование Q-умножителя не подходит для работы в соревнованиях из-за появления двух дополнительных регулировок (уровень регенерации и подстройка входного контура), но в обычной работе в эфире он может быть полезен для "вытягивания" слабых сигналов в условиях помех.

«Радио» №2, 2010г.