САМОДЕЛЬНЫЕ ЛАМПОВЫЕ ПРИЕМНИКИ

БАТАРЕЙНЫЕ ПРИЕМНИКИ

Одноламповый приемник с обратной связью (Описан в брошюре Ф И Тарасова «Одноламповый батарейный приемник», Госэнергоиздат, 1949 г.)

Приемник обладает довольно высокой чувствительностью и значительной остротой настройки, обеспечивающей большую избирательность приема. Диапазонов у него два: средневолновый — от 200 до 500 м и длинноволновый — от 800 до 2 000 м.

Приемник может быть использован и как детекторный. Лампа в приемнике 2К2М или. 2Ж2М.

Рис. 1. Принципиальная схема однолампового приемника с обратной связью

Принципиальная схема приемника показана на рис. 1. Все детали здесь, за исключением катушек, применяются готовые. Конденсатор постоянной емкости С1 служащий для уменьшении влияния емкости антенны на контур приемника, может иметь емкость, отличающуюся от указанной в схеме на ±20%. Конденсатор переменной емкости С2 имеет конечную емкость 500 пф. Можно приметить одинарный конденсатор любого типа, но если поставить конденсатор меньшей емкости, то диапазон приемника будет более узким. Емкость сеточного конденсатора С3 на схеме указана средняя; обычно она берется от 50 до 200 пф, а сопротивление утечки R1 — от 0,5 до 2 мгом.

Конденсатор переменной емкости С5 служит для регулирования величины обратной связи. Обычно для этого применяют конденсаторы с твердым диэлектриком. Конденсатор С4 поставлен для защиты анодной батареи в случае замыкания в конденсаторе С5. Конденсатор С7—блокировочный. Его емкость может на ± 25% отличаться от указанной в схеме. Включенный параллельно анодной батарее конденсатор С8 служит, так же как и С7, для пропускания переменных токов. Обычная его величина 0,1 мкф и больше. Сопротивление R3 может отличаться от указанной в схеме величины на ±20%. То же относится и к величине емкости С6. Сопротивление R2, служащее для разделения токов высокой и звуковой частоты, обычно подбирается опытным путем. Реостат накала R4 часто используется и как выключатель питания. Иногда для этой цели ставится отдельный выключатель любого типа или провод питания отсоединяется непосредственно от батареи. Можно заменить R4 и постоянным проволочным сопротивлением (30— 40 ом при питании от двух гальванических элементов).

Переключатель диапазонов П — любой однополюсный на два положения. Его можно сделать из двух гнезд и закороченной вилки. В этом случае гнезда располагаются на лицевой панели приемника и соединяются с концами катушки согласно схеме. Все четыре катушки приемника размещаются на одном цилиндрическом каркасе, который склеивается из плотной бумаги или берется готовый от гильзы для ружейного патрона 12-го калибра. Каркас с катушками изображен на рис. 2.

Рис. 2 Размеры и данные катушек

Катушка L2 состоит из двух секций, между которыми помещена катушка L4. Эти катушки многослойные и для них надо сделать четыре круглые щечки толщиной 2 мм. Щечки вырезают в виде круглых шайб из плотного (картона, надевают на каркас и приклеивают к нему на расстояниях, указанных на рис. 2. Хорошее крепление щечек и правильное расстояние между ними может быть легко достигнуто при помощи узкой бумажной полоски шириной 3 мм, наклеивающейся на каркас между щечками. Длинноволновая катушка L2 состоит из 260 витков, по 130 витков в каждой секции. Эта катушка наматывается «внавал» проводом ПЭЛ-1 0,15 мм. Длинноволновая катушка обратной связи L4 также наматывается «внавал» и состоит из 80 витков провода ПЭЛ-1 0,1 мм. Средневолновая катушка L1 состоит из 110 витков и наматывается плотно виток к витку в один слой проводом ПЭЛ-1 0,15 мм. Средневолновая катушка обратной связи L3 тоже однослойная и состоит из 60 витков провода ПЭЛ-1 0,1 мм.

Рис. 3. Расположение деталей на угловой панели (вид сзади)

1 — лампа 2K2M; 2 — конденсатор обратной связи; 3 — конденсатор настройки; 4 — катушка приемника; 5 — гнездо для антенны; 6 — гнездо для заземления; 7 — гнезда для детектора; 8 — реостат накала; 9 — шнур питания

Наматывают однослойные катушки так. На каркас накладывают узкую полоску тонкой ткани и на нее наматывают первый виток. Затем край полоски загибают, образуя петлю, в которой расположен первый, начальный виток, и на оба конца полоски наматывают еще несколько витков. После этого петлю затягивают, скрепляя таким образом все начальные витки. Не домотав до конца катушки несколько витков, кладут вторую петлю из такой же полоски ткани и на нее доматывают остальные нитки. Конец провода пропускают в петлю, которую после этого стягивают и укрепляют конечные витки катушки. Края полоски обрезают, а концы катушки покрывают лаком, парафином или канифолью. Витки катушек контура L1 и L2 надо наматывать в одну сторону, а витки катушек обратной связи L3 и L4 — в противоположную. Каркас с намотанными катушками желательно пропитать парафином, что сделает катушки более прочными и защитит их от сырости.

Приемник собирают на деревянной угловой панели, сделанной ив трех прямоугольных фанерных досок толщиной 3 мм. Доски скрепляют между собой под прямым углом при помощи деревянных планок, к которым они приклеиваются и прибиваются маленькими гвоздями. Угловая панель приемника и ее размеры показаны на рис. 3.

Рис. 4. Расположение деталей и проводов под панелью (монтажная схема)

1 — гнездо антенны; 2 — гнездо заземления; 2 — гнезда детектора; 4 — гнезда телефона; 5 — гнезда переключателя; 6 — гнезда телефона; 7 — панелька с контактами для катушки; 8 — ламповая панелька; 9 — реостат накала; 10 — шнур питания; 11 — конденсатор C1; 12 — конденсатор С3; 13 — конденсатор С4; 14 — конденсатор С6; 15 — конденсатор С7; 16 — конденсатор С8; 17 — конденсатор С9; 18 — сопротивление R1 19 — сопротивление R2; 20 — сопротивление R3

Перед сборкой надо разметить панель и по разметке сделать нужные отверстия.

Для ламповой панельки в фанерной доске делается круглое отверстие диаметром 24 мм. Панельку ставят под этим отверстием и прикрепляют к доске двумя болтиками.

Панельку с гнездами» для детектора прикрепляют таким же способом, но для нее надо сделать в доске два круглых отверстия для прохода вилки. На переднюю вертикальную паи ель выходят оси конденсатора настройки и конденсатора обратной связи. Они должны выходить за доску на определенную длину для прикрепления к «ним ручек. На этой же панели, внизу, располагаются переключатель диапазонов и две пары гнезд для телефонов. Гнезда антенны и заземления располагаются на вертикальной задней доске панели. Там же помешаются реостат накала и выключатель питания. Все остальные детали и большая часть соединительных проводов помещены под досками угловой панели (рис. 4).

Соединяют детали точно по схеме медными проводами диаметром 0,5—1 мм. Очень удобно делать монтаж луженым проводом в изолирующей трубке.

Концы катушек приемника должны присоединяться к разным точкам схемы. Непосредственное соединение этих концов из тонкого провода с деталями, расположенными в разных местах, сделает монтаж непрочным. Поэтому рядом с каркасом катушек надо укрепить переходную панельку с лепестками и припаять концы от катушек к этой панельке.

Соединять катушки с деталями схемы следует в определенном порядке. Если катушки L1 и L2 намотаны в одну сторону, то начало катушки L1 соединяют с конденсатором сетки С3, а конец ее с началом катушки L2 и с контактом переключателя П и подключают к проводу заземления. В этом случае катушки L3 и L4 должны быть намотаны в сторону, противоположную виткам катушек L1 и L2. Тогда начало катушки L3 соединяют с переходным конденсатором С4, а ее конец — с началом катушки L4. Конец катушки L4 соединяют с переменным конденсатором С5. Контакты подвижных систем конденсаторов С2 и C5 надо соединить с проводом заземления, иначе при настройке приемника будет сказываться влияние руки.

Вывод управляющей сетки лампы 2К2М расположен наверху баллона лампы в виде (металлического колпачка. Соединяют этот вывод с деталями, схемы гибким шнуром, который припаивается в соответствующем месте под горизонтальной панелью, проходит через отверстие панели наверх и заканчивается металлической обжимкой для надевания на колпачок лампы.

Конденсаторы постоянной емкости и сопротивления соединяют в соответствующих точках схемы непосредственно с контактами других деталей или при помощи укрепленных вспомогательных (переходных) лепестков. Их укрепляют на панельках из тонкого гетинакса, текстолита, эбонита и т. п. В качестве переходных лепестков можно использовать свободные контакты ламповой панельки.

Гибкие шнуры для соединения приемника с батареями припаивают непосредственно к соответствующим точкам схемы, связывают ниткой, продевают в отверстие задней панели и скручивают в жгут Они должны иметь разную расцветку или заделку концов нитками разных цветов. Все соединения производятся при помощи пайки оловом или третником. Для обеспечения надежного контакта надо хорошо зачистить концы, облудить их и только после этого припаивать. Во время пайки следует пользоваться канифолью, но ни в коем случае не употреблять паяльной кислоты.

После сборки приемника необходимо внимательно проверить правильность всех соединений. Собранный на угловой панели приемник должен быть помещен в ящик. Материал ящика, его форма, размеры и отделка могут быть выбраны самим радиолюбителем по его вкусу. На лицевой панели ящика должна быть расположена шкала настройки. Эта шкала может быть выполнена в виде вращающегося лимба (ручки) с делениями против отметки, (черты) на панели ящика или иным способом.

Питание приемника производится от сухих батарей. Нормальное напряжение накала лампы 2К2М или 2Ж2М — 2 в. Но в этом приемнике лампа будет работать и при более низком напряжении. Поэтому для накала лампы можно применить один новый сухой элемент, например 3С, при выведенном реостате или два последовательно соединенных элемента при введенном сопротивлении реостата. В последнем случае реостатом надо установить минимальный накал, при котором приемник будет еще работать. Для питания цепи анода лампы можно применить анодную батарею БАС-60 или БАС-80.

Обращение с приемником несложно. Присоединив к приемнику провода от антенны и заземления и подключив питание, включают накал и приступают к приему. Принимая местные близко расположенные радиостанции, медленно вращают ручку настройки до наилучшей слышимости. Затем ручкой обратной связи устанавливают нужную громкость, но не доводят величину обратной связи до генерации (т. е. до положения, при котором возникают собственные колебания, слышимые в телефоне, как свист). Затем снова ручкой настройки подстраиваются на станцию.

Прием отдельных радиостанции производят вблизи порога генерации, (свиста). В этом случае приемник дает наибольшее усиление, что особенно заметно во время приема слабых сигналов. Ручку обратной связи вращают до появления в телефоне щелчка и шума, после чего ручкой настройки находят нужную станцию. Работа станции при этом обнаруживается свистом высокого тона, который по мере вращения ручки настройки делается более низким, потом пропадает и при дальнейшем вращении снова появляется, повышаясь далее до высокого тона. Положение ручки настройки устанавливается в промежутке между этими свистами. После этого обратную связь уменьшают до положения, при котором собственные колебания срываются, и затем снова ручкой настройки подстраиваются до получения неискаженного приема.

При сильной обратной связи приемник создает собственные колебания, которые излучаются антенной и мешают приему соседним слушателям. Поэтому пользоваться обратной связью надо умеренно и осторожно, не говоря уже о том, что если довести обратную связь до генерации, то ухудшается слышимость приема и появляются искажения.

Одноламповый батарейный приемник на лампе 2К2М очень экономичен в смысле расхода электроэнергии. При питании накала от элемента с напряжением 1,5 в ток накала равен 50 ма, и при анодной батарее на 60 в потребляемый от этой батареи анодный ток составляет всего 1 ма. Если применять для приемника сухие элементы 3С и анодную батарею БАС-60, то указанный комплект питания может обеспечить непрерывную работу приемника в течение 500 часов. При трехчасовой работе приемника ежедневно такого комплекта батарей хватит на полгода.

Приемник может работать и при более низком напряжении анодной батареи (до 45 в).

Если необходимо экономить питание или отсутствуют батареи, этот приемник может служить как детекторный. В этом случае питание отключают, а телефон и детектор подключают к соответствующим гнездам. Для обеспечения лучшего приема следует пользоваться наружной антенной и хорошо выполненным заземлением.

В описанном приемнике можно вместо ламп 2К2М или 2Ж2М применить пальчиковые лампы 1К1П или 1Б1П. У лампы 1Б1П, являющейся диодом-пентодом, используется только пентодная часть. Данные деталей схемы при пальчиковой лампе изменять не требуется. Питание нити пальчиковой лампы следует осуществлять от одного элемента, и тогда реостат (или постоянное сопротивление) в цепи накала достаточен на 5—6 ом.

К приемнику можно прибавить усилитель низкой частоты с одним или двумя каскадами.

Простой двухламповый приемник

Этот радиоприемник, описанный Г. Марковым в журнале «Радио» № 4 за 1949 год, прост, дешев и экономичен. Прием рассчитан на телефонные трубки, но мощные радиостанции можно слушать на громкоговоритель. В схеме приемника предусмотрен переход на работу с одной лампой и с кристаллическим детектором. Диапазон волн — от 200 до 2 000 м. Схема приемника дана на рис.5. Это приемник тина 0-V-1 с одним настраивающимся контуром, состоящим из катушки L1 и конденсатора переменной емкости С2. Первая лампа и соединенные с ней детали составляют детекторный каскад с плавно регулируемой обратной связью. Вторая лампа работает в каскаде усиления низкой частоты, в анодную цепь которого включен громкоговоритель.

В анодной цепи первой лампы поставлен дроссель Др высокой частоты, преграждающий высокочастотным колебаниям доступ к усилителю.

Катушки, дроссель высокой частоты и переключатель диапазонов самодельные. На рис. 6 показано устройство всех этих деталей.

Первая секция катушки L1 (средневолновая) наматывается на расстоянии 5 мм от верхнего края каркаса. В ней 55 витков провода ПЭЛ-1 диаметром 0,4 мм. Вторая (длинноволновая) секция катушки L1 наматывается, отступя на 30 мм от конца первой секции. Она состоит из 190 витков провода ПЭЛ-1 0,15 мм. Обе секции наматывают в один слой. Концы обмоток подводят к контактам, сделанным из толстой проволоки и установленным на нижнем крае каркаса.

Рис. 5. Принципиальная схема простого двухлампового приемника

Катушку обратной связи L2 наматывают в два слоя на бумажное кольцо шириной 8 мм. Кольцо с катушкой L2 располагают на каркасе в промежутке между обеими секциями катушки L1. Внутренний диаметр кольца должен быть (немного больше наружного диаметра каркаса катушки L1, чтобы кольцо можно было свободно перемещать по этому каркасу. Катушка обратной связи L2 состоит из 40 витков провода ПЭЛ-1 0,15 мм.

Дроссель высокой частоты наматывают на деревянной болванке диаметром 30 мм, в которой вырезают две кольцевые канавки для обмотки (рис. 6). Можно применить и бумажный каркас с четырьмя картонными щечками, между которыми наматывают секции дросселя.

Переключатель диапазонов изготовляют из фанерной или текстолитовой полоски (рис. 6). На один конец такой полоски надевают обойму из тонкой латуни или жести. В одном положении переключателя обойма замкнет два контакта и выключит из контура длинноволновую секцию катушки L1. В таком положении приемник принимает средневолновые станции. Если передвинуть переключатель в другую сторону, то обе секции катушки будут работать вместе: приемник включен на длинноволновый диапазон.

Рис. 6. Устройство катушки, дросселя и переключателя диапазонов

Остальные детали приемника — заводские. Их электрические данные указаны на схеме.

Приемник монтируют на угловом деревянном шасси. Размеры шасси и порядок расположения на нем деталей показаны на монтажной схеме (рис. 7).

По окончании монтажа приемника следует проверить действие обратной связи. Если при вращении конденсатора С3 генерация не будет возникать, то следует обменять местами концы катушки обратной связи. Возникновение генерации определяют по появлению свиста при настройке на станцию. При вращении конденсатора С3 свист в определенном месте должен срываться. Возникновение и срыв генерации должны происходить не сразу, а плавно. Этого можно добиться, подбирая величину конденсатора С7 и незначительно смещая катушку L2 вдоль каркаса. Когда расположение на каркасе будет подобрано, катушку слегка приклеивают к нему сургучом или клеем.

Приемник рассчитан на работу с лампами типа 2К2М или 2Ж2М, причем указанные лампы можно применять в любых сочетаниях. Их также можно заменить пальчиковыми лампами 1К1П или 1Б1П, причем диодная часть лампы 1Б1П не используется. При пальчиковых лампах слышимость обычно несколько улучшается, если замкнуть накоротко сопротивление R6. Следует проверить это на опыте.

Рис. 7. Монтажная схема простого двухлампового приемника

Если применяются лампы 2К2М или 2Ж2М, то общий анодный ток приемника при напряжении на анодах ламп 75 в приблизительно равен 2 ма, а ток шкала при напряжении батареи 1,4 в составляет 80 ма. Однако приемник может работать и при анодном напряжении, пониженном до 30—40 в. Громкость приема при этом уменьшится. Для повышения громкости работы приемника анодное напряжение следует увеличить до 120 в и напряжение накала — до 2 в. В этом случае придется включить источник накала на 3 в и для регулирования напряжения накала приме вить реостат сопротивлением 10—15 ом.

В целях более экономного расходования батарей местные и мощные станции можно принимать на одну детекторную лампу. Для этого вторую лампу вынимают ив панельки, а к гнездам Т2 подключают пьезоэлектрические телефонные трубки. При слушании на электромагнитные трубки необходимо удалить сопротивление R3. Следует учесть, что пьезоэлектрические трубки не проводят постоянный ток. Если их включать в гнезда Гр (при приеме дальних станций), то параллельно этим гнездам надо присоединить постоянное сопротивление примерно в 50 000 ом.

При желании приемником можно пользоваться как обычным детекторным. Для этого в гнезда Д включают детектор, а в гнезда T1 пьезотрубки. Принимая на электромагнитные трубки, надо отсоединить сопротивление R1 от гнезд Т1,

Настраиваться на этом приемнике несложно. Настройка ведется с помощью конденсатора переменной емкости С2, а громкость регулируется вращением ручки конденсатора обратной связи С3. Величину этой связи надо подбирать так, чтобы прием происходил на пороге генерации. Тогда передача будет наиболее громкой и чистой.

Дли приемника рекомендуется применять наружную антенну длиной 15—25 м и высотой 8—10 м.

# 0-V-1 на пальчиковых лампах (Описан в журнале «Радио» №? 4 за 1951 г. В. Монаховым.)

Этот приемник, так же как и предыдущий, может работать в качестве двухлампового, однолампового и детекторного. В приемнике используются пентод 1К1П в качестве детектора с обратной связью и лучевой тетрод 2П1П в качестве усилителя низкой частоты. Приемник рассчитан на плавное перекрытие диапазонов средник (200—550 м) и длинных (750—2 000 м) волн.

Рис. 8. Принципиальная схема приемника 0-V-I на пальчиковых лампах

Принципиальная схема приемника приведена на рис. 8. Колебательный контур приемника состоит из катушек L1 и L2 и конденсатора переменной емкости С2. Для приема длинных воли обе катушки соединяются последовательно, а для приема средних волн катушку L2 замыкают накоротко переключателем П.

Цепь обратной связи состоит из конденсаторов С1, С5 и катушки L3.

Сопротивление R3 и конденсатор С6 включены в цепь экранной сетки первой лампы, a R2 служит сопротивлением анодной нагрузки этой лампы.

Смещение на сетку выходной лампы снимается с сопротивления R5, включенного между корпусом приемника и «минусом» анодной батареи и заблокированного конденсатором С9. Сопротивление R4 служит утечкой сетки выходной лампы. Переменное сопротивление R6 является реостатом накала ламп. Прием ведется на громкоговоритель, включенный в гнезда Гр. В приемнике все детали — готовые, заводские, за исключением катушек. Их наматывают на общем каркасе — гильзе от охотничьего патрона 16-го калибра, имеющей диаметр 17 мм. Расположение катушек на каркасе показано на рис. 9. Катушки L1и L2 наматывают в одном направлении. L1 содержит 90 витков, L2 — 300 витков, а L3 - 80 витков. Катушки наматывают на отдельные бумажные кольца «внавал» проводом ПЭШО 0,15—0,17 мм.

Рис. 9. Расположение катушек на каркасе

Приемник собирают на прямоугольном металлическом или фанерном шасси размерами 200х100х35 мм, помещаемом в ящике. Можно собрать его и на угловом шасси с передней панелью размерами 200х140 мм. В этом случае панель заменяет собой переднюю стенку ящика. Заднюю стенку шасси приемника делают из гетинакса или фанеры, так как на ней монтируют гнезда всех цепей приемника. Для предохранения гнезд от случайных коротких замыканий эту стенку шасси после окончания монтажа приемника закрывают снаружи изоляционной планкой.

Монтажная схема показана на рис. 10.

Рис. 10. Монтажная схема приемника 0-V-1 на пальчиковых лампах

Проверку смонтированного приемника надо вести в таком порядке. Сначала, подключив к нему только батарею накала, проверяют исправность цепи нитей ламп. Наличие напряжения в этой цепи можно проверить с помощью телефонных трубок: в момент их присоединения к цепи накала должен быть слышен громкий щелчок.

Потом подключают к приемнику анодную батарею и проверяют с помощью тех же телефонных трубок наличие высокого напряжения на анодах и экранных сетках ламп. При этом один провод телефонных трубок через сопротивление в 5 000 ом соединяют с заземлением, а вторым поочередно прикасаются к указанным выводим ламп. Каждое прикосновение должно вызывать в телефоне щелчки.

После этого, присоединив к приемнику антенну и заземление и включив телефонные трубки в гнезда Гр, переключателем П закорачивают катушку L2 и полностью вводят подвижные пластины конденсатора С1. Затем, изменяя емкость конденсатора С2 настраивают приемник на какую-либо хорошо слышимую станцию. Настройка на выбранную станцию должна сопровождаться свистом, той которого будет понижаться по мере приближения к частоте колебаний этой станции. Как только приемник окажется настроенным точно, на волну выбранной станции, свист должен совершенно прекратиться.

После этого надо плавно уменьшить емкость конденсатора обратной связи С1, пока принимаемая станция не станет слышна наиболее громко и без искажений.

Возможен такой случай, когда при настройке генерация не будет срываться даже при полностью выведенных пластинах конденсатора С1. Невозможность срыва генерации — признак слишком сильной обратной связи. Для уменьшения ее придется катушку L3 отодвинуть от катушки L1 или уменьшить емкость конденсатора С5, или же увеличить емкость конденсатора С7.

Если же при настройке приемника генерация вовсе не будет возникать, то надо поменять местами концы катушки обратной связи. В таком же порядке производят проверку работы приемника и на диапазоне длинных волн.

Если в приемнике используются обе лампы, антенну подключают к гнезду А1, а громкоговоритель или телефонные трубки — к гнездам Гр. При приеме только на одну лампу выходную лампу 2П1П вынимают из панельки, а телефонные трубки подключают к гнездам Т2.

Когда этот приемник используется как детекторный, антенну подключают к гнезду А2, детектор вставляют в гнезда Д, а телефонные трубки включают в гнезда Т1. При этом должны быть вынуты обе лампы приемника.

Для нормальной работы приемника необходимы наружная антенна длиной 10—15 м и хорошее заземление.

В качестве источников тока удобно применить анодную батарею БАС-80 и батарею накала БНС-МВД-500. Такой комплект батарей может питать этот приемник около пяти—шести месяцев при ежедневной работе по 4—5 часов.

# Приемник 0-V-1 на вариометрах

Описанный в № 12 журнала «Радио» за 1951 год Бычковым этот двухламповый приемник привлекает возможностью обойтись без конденсаторов переменной емкости.

Рис. 11. Принципиальная схема приемника 0-V-l на вариометрах

Принципиальная схема приемника изображена на рис. 11. Диапазон его от 300 до 1 800 м. В контур приемника входят вариометр В, катушка L1 и конденсаторы С1, С2 и С3. Чтобы можно было регулировать обратную связь, катушки L1 и L2 сделаны в виде вариометра.

Катушки вариометров наматывают на цилиндрические каркасы из плотного картона. Устройство вариометра видно из рис. 12. Готовую неподвижную катушку вариометра прикрепляют к деревянной колодочке при помощи картонной полоски. Внутри катушки L1 вращается катушка обратной связи L2.

Обмотки обеих катушек — однослойные. Подвижная катушка вариометра В имеет диаметр 50 мм, число витков 34 + 34, т. е. всего 68 витков, по 34 витка с каждой стороны от оси; неподвижная катушка вариометра В имеет диаметр 60 мм, число витков 43 + 43; катушка L1 — неподвижная, диаметр 55 мм, число витков 38 + 38; катушка обратной связи — подвижная, диаметр 45 мм, число витков 40 + 40. Все катушки намотаны проводом ПЭЛ-1 0,15. Выводы от подвижных катушек делают мягким многожильным проводом и пропускают наружу через ось вариометра (рис. 12).

Рис. 12. Устройство вариометра

Переднюю панель приемника рекомендуется делать из алюминия. При желании она может быть и из фанеры, но в этом случае следует экранировать панель тонкой медной фольгой или станиолем. Экран надо заземлить.

Трансформатор Тр низкой частоты может быть любой готовый, с отношением витков обмоток 1 : 2 или 1 : 3.

Конструктор приемника применил самодельный трансформатор, имевший сечение сердечника 2,5 см2, первичную обмотку из 2 000, а вторичную из 6 000 витков провода ПЭЛ-1 0,1.

В схеме предусмотрены дополнительные гнезда для детектора и телефона на случай использования приемника как детекторного.

Приемник монтируется на угловой панели размерами 160х100х110 мм. Внешний вид приемника показан на рис. 13.

Рис. 13. Вид собранного приемника на вариометрах

Для питания ламп приемника требуется один сухой элемент 3СЛ-30 и одна анодная батарея БАС-60 или БАС-80. В приемнике можно применить пальчиковые лампы типа 1К1П, а также лампы 2Ж2М или 2К2М.

Желательно применять высокоомные электромагнитные телефоны. Отдельные мощные станции на этом приемнике можно слушать и на громкоговоритель «Рекорд». В случае, если будут применены пьезоэлектрические телефоны, необходимо за шунтировать телефонные гнезда Т постоянным сопротивлением в несколько десятков килоом.

Для этого приемника нужны наружная антенна и хорошее заземление.

Карманная радиоточка

Миниатюрный приемник, в котором применена одна пальчиковая лампа 1Б1П, разработан А. М. Рахтеенко и описан автором в брошюре «Карманные радиоприемники» (Госэнергоиздат, 1952 г.). В этом приемнике лампа 1Б1П — диод-пентод — одновременно используется в усилителе высокой частоты, диодном детекторе и усилителе низкой частоты, т.е. позволяет собрать приемник по схеме 1-V-1.

Приемник имеет постоянную настройку на одну радиовещательную станцию. Прием ведется на антенну длиной 1—2 м из гибкого многожильного провода.

Схема приемника изображена на рис. 14.

Контурные катушки приемника L1 и L2 — самодельные. Их наматывают на каркасах, склеенных из плотной бумаги или картона (рис. 15). В каждой катушке должно быть 300 витков провода ПЭШО 0,15, намотанных «внавал».

Для катушек следует применить сердечники из магнитодиэлектрика. Они могут быть любого типа с диаметром не более 18 мм.

Рис. 14. Принципиальная схема карманной радиоточки

Данные контуров приемника соответствуют настройке на радиостанцию центрального радиовещания с длиной волны 1 734 м.

Остальные детали заводские. Их электрические величины приведены на принципиальной схеме. Конденсатор С9 блокирует анодную батарею. При работе со свежей батареей этот конденсатор можно не ставить. Приемник монтируется на круглой панели из листового органического стекла, текстолита или фанеры толщиной 2 мм и диаметром 96 мм. Размещение деталей и общий вид приемника показаны на рис. 16.

Ламповая панелька крепится вертикально при помощи двух алюминиевых скобок. Гнезда для включения антенны, головных телефонов и источников питания изготовляются из латуни. Катушки крепятся к панели лаком или клеем.

Рис. 15. Каркас для катушки

Если пользоваться приемником как карманной передвижкой, то рекомендуется поместить его в пластмассовую коробочку-футляр диаметром 110 и высотой 35 мм, которую можно купить в галантерейном магазине. Можно сделать футляр приемника и из плотного картона. В футляре надо сделать небольшие отверстия для штырьков антенны, телефонных трубок и источников питания. Панель приемника следует прикрепить к футляру маленькими винтиками или штырьками. Вес собранного приемника без футляра составляет 90 г.

По окончании; монтажа приемника надо в его антенное гнездо включить наружную антенну и изменять положение высокочастотных сердечников в катушках, а также подстраивать конденсатор С1 до тех пор, пока слышимость принимаемой станции не станет громкой и чистой. Наладив приемник для стационарной работы, окончательную регулировку производят на малогабаритную антенну длиной около 2 м.

Рис. 16. Расположение деталей приемника

Для питания анодной цепи приемника используется батарея типа ГБ-СА-45 (от слухового аппарата). Ее хватит более чем на 100 часов работы приемника. Питание цепи накала осуществляется от элемента типа НС-СА (также от слухового аппарата) или 1КС-Х-3.

1-V-0 на две радиостанции (Приемник описан в брошюре автора «Карманные радиоприемники», Госэнергоиздат, 1952 г.)

Приемник повышенной чувствительности, работающий на двух высокочастотных пентодах пальчиковой серии типа 1К1П, сконструировал Л. М. Рахтеенко. В нем предусмотрена постоянная настройка па две радиостанции центрального радиовещании, по можно настроить радиоприемник и на две других радиостанции и увеличить количество принимаемых радиостанций.

Рис. 17. Принципиальная схема приемника 1-V-0 на две радиостанции

Принципиальная схема приемника показана на рис. 17. Первая лампа работает в усилителе высокой частоты, обеспечивающем достаточное усиление для уверенного приема местных или дальних мощных радиостанций на телефонные трубки. Вторая лампа работает в качестве детектора с постоянной обратной связью.

Катушки L1 и L2 контура приемника соединены между собой последовательно. Переключатель П1 во время приема станций средневолнового диапазона замыкает катушку L2 и размыкает ее во время приема длинных волн. Переход с приема одной станции на другую того или иного диапазона осуществляется переключателем П2. Катушки приемника размещены на одном картонном каркасе диаметром 20 мм, для которого подойдет охотничья гильза 12-го калибра. Размеры и расположение катушек показаны на рис. 18. Катушки L1 и L3 (обратной связи) имеют по 80 витков провода ПЭШО 0,15. а катушка L2 — 300 витков того же провода.

Рис. 18. Катушки приемника: а — размеры катушек и расположение их на каркасе; б — устройство съемной щечки

Наматывают катушку на каркас при помощи двух съемных щечек (рис. 18), изготовленных из плотного картона. В каждой щечке делают три прорези и один разрез, с обеих сторон которого следует просверлить отверстия. Прежде чем приступить к намотке катушек, на каркас надевают щечки и стягивают каждую щечку тонким проводом, продетым в отверстия. При этом надо следить, чтобы каждая прорезь одной щечки расположилась против такой же прорези другой щечки. Положив в прорези по куску нитки, приступают к намотке, укладывая витки «внавал». После окончания намотки витки катушки в четырех местах туго стягивают проложенными в прорези нитками и снимают щечки. Затем, переставив их в другое место каркаса, тем же способом наматывают остальные катушки приемника.

Включение катушек в схему следующее. Начало катушки L2 подключают к плюсу анодного напряжения, а ее конец соединяют с началом катушки L1. Конец катушки L1 подпаивают к аноду лампы JI1. Начало катушки обратной связи L3 подключают к аноду лампы Л2, а ее конец — к одному из телефонных гнезд.

Переключатели П1 и П2 также самодельные. Они смонтированы на одной пластинке из органического стекла, или текстолита, или фанеры толщиной 2 мм (рис. 19). В центре и по краям к пластинке приклеивают упоры, вырезанные также из органического стекла или другого изолирующего материала. Ползунки переключателей изготовляются из латуни толщиной 0,2—0,3 мм по размерам, указанным на рис. 19, б. Осью переключателя служит кусок монтажной проволоки диаметром 1 мм и длиной 17 мм. На высоте 8 мм к оси притаивается ползунок переключателя (рис. 19, а). В качестве контактов переключателей применены винты диаметром 1,4 и длиной б мм. Перед сборкой переключателей оси и винты залуживаются на концах. Оси крепятся к плате переключателя при помощи припаянных к ним шайб, изготовленных из монтажной проволоки. Собранные переключатели крепятся к панели приемника при помощи алюминиевого угольника и двух винтов с гайками.

Рис. 19. Конструкция переключателей: а — пластинка переключателя; б — ползунок; в — ось с ползунком

Подстроечные конденсаторы C1 и С3 применены типа КПК-1 емкостью от 6 до 25 или от 8 до 30 пф, конденсаторы С2, С4 и С5 — типа КСО, КС-1 или КГК, а конденсаторы С6 и С7 — типа КБГ-И. Сопротивления R1 и R2 — типа ВС-0,25.

Рис. 20. Расположение деталей на панели

Приемник рассчитан на работу с электромагнитными телефонными трубками Т сопротивлением 2—4 ком. Все детали монтируются на панели из органического стекла или текстолита или фанеры толщиной 2 мм и площадью 85х 83мм2.

Расположение деталей на панели показано на рис. 20. Смонтированный приемник помещают в коробку из картона или пластмассы.

При налаживании приемника главной является настройка контуров на выбранные станции. Для этого вместо постоянного конденсатора С2 или С4 временно подключают конденсатор переменной емкости на 300—500 пф (желательно градуированный по емкости). Затем, изменяя расстояние между катушками L1 и L3 и вращая конденсатор переменной емкости, добиваются наиболее громкого и чистого приема выбранной радиостанции. При этом подстроечный конденсатор C1 или С3 должен находиться в среднем положении.

Подобрав вместо конденсатора переменной емкости соответствующий ему по емкости постоянный конденсатор, ставят его на место одного из конденсаторов контура. Окончательную настройку на выбранную станцию производят путем изменения емкости подстроечного конденсатора, причем прием должен вестись на кусок многожильного мягкого провода длиной 1—2 м, который в дальнейшем будет служить антенной приемника.

В той же последовательности производят настройку и на другую радиостанцию.

Особое внимание необходимо уделить регулировке катушки обратной связи L3. Ее необходимо расположить между катушками L1 и L2 так, чтобы получить наибольшее усиление без искажений. Добившись громкого, чистого и неискаженного приема, катушки и подстроечные конденсаторы заливают тонким слоем парафина или воска.

Источниками питания для приемника рекомендуются: для анодной цепи батарея типа ГБ-СА-45 (от слуховых аппаратов) или набор батарей от карманного фонаря в количестве 6—8 шт., соединенных последовательно, для цепи накала — один элемент типа НС-СА или типа 1 КС-Х-3.

Экономичный приемник 0-V-2

Трехламповый приемник конструкции Е. Дмитриенко, отмеченный дипломом на 8-й Всесоюзной заочной радиовыставке, описан в брошюре «Приемники на любительской выставке», (Госэнергоиздат, 1950 г ) Приемник рассчитан на прием радиостанций в диапазоне длинных и средних волн на электромагнитный громкоговоритель.

Рис. 21 Принципиальная схема экономичного приемника 0-V-2

Принципиальная схема приемника приведена на рис. 21. В приемнике используются лампы типа 2Ж2М или 2К2М в любых сочетаниях Первая лампа работает в детекторном каскаде, вторая — как предварительный усилитель низкой частоты. Связь с последующим выходным каскадом осуществляется через междуламповый трансформатор Тр с коэффициентом трансформации 1:4 На управляющие сетки второй и третьей ламп подано отрицательное смещение порядка 0,7 и 2 в. Приемник достаточно хорошо работает и без смешения, но при этом анодная батарея расходуется почти вдвое быстрее.

В приемнике применена обратная связь, регулирующаяся конденсатором переменной емкости С2.

Для большей устойчивости работы приемника в цепь сетки оконечной лампы включены конденсатор С12 в 10 000 пф и сопротивления R7 в 0,2 мгом.

Контурная катушка — обычного типа. Она состоит из двух секций L1 и L2. Во время приема длинных волн обе секции включены в цепь управляющей сетки детекторной лампы, а при приеме станций средневолнового диапазона часть катушки замыкается накоротко переключателем П.

В качестве катушек для этого приемника можно использовать любые из описанных выше для двухламповых радиоприемников.

Дроссель высокой частоты Др, стоящий в анодной цепи первой лампы, можно сделать по рис. 6.

Питается приемник от сухих батарей. Наиболее удобен комплект питания, состоящий из одной батареи БС-Г-70 и двух батарей БНС-МВД-500. В цепь накала ламп включено проволочное сопротивление в 4 ом, которое при понижении напряжения батареи накала до двух вольт замыкается накоротко.

Расход тока питания с указанными лампами составляет в цепи накала ламп 180 ма и в цепи анодов — 3—3,5 ма; при четырех-пятичасовой ежедневной работе комплекта указанных выше источников питания хватает на полтора года.

СЕТЕВЫЕ РАДИОПРИЕМНИКИ

Простой сетевой радиоприемник

Этот простой и дешевый двухламповый приемник описан в журнале «Радио» № 1 за 1951 год М. Давыдовым, а также в брошюре И. В Енютина «Шестнадцать радиолюбительских схем» (Госэнергоиздат, 1951 г.).

Приемник собран по схеме 0-V-1. Он имеет плавную настройку в диапазоне длинных (750—2000 м) и средних (200— 550 м) волн и позволяет принимать на громкоговоритель местные и мощные дальние станции, а также проигрывать граммофонные пластинки через звукосниматель.

Принципиальная схема приемника показана на рис. 22. Первая лампа типа 6Ж8 работает в качестве детектора с постоянной обратной связью. Катушка L1 — средневолновая. Для приема на длинных волнах последовательно к ней включается катушка L2.

Настройка осуществляется конденсатором С3.

Сопротивление утечки сетки R1 подключено к катоду лампы с той целью, чтобы во время приема на управляющую сетку лампы не поступало напряжение смещения, создающееся на сопротивлении R2. Это напряжение автоматически подается на сетку лампы при включении в гнезда Зв граммофонного звукоснимателя.

Антенна подключается к катушке обратной связи L3, благодаря чему последняя служит одновременно катушкой связи с антенной. Величина обратной связи подбирается постоянной так, чтобы при настройке приемника не возникала генерация, создающая помехи окружающим радиоприемникам.

Для переключения диапазонов служит переключатель П. Звукосниматель Зв подключается к управляющей сетке лампы 6Ж8, которая в этом случае используется как предварительный усилитель звуковой частоты.

Лампа 6П6С работает в качестве усилителя мощности. Колебания звуковой частоты подводятся к ее управляющей сетке через регулятор громкости R6, служащий одновременно утечкой сетки. Напряжение смешения для этой лампы снимается с катодного сопротивления R7 шунтированного электролитическим конденсатором С8.

В анодную цепь лампы 6П6С включена первичная обмотка выходного трансформатора Тр1, ко вторичной обмотке которого подключен электродинамический громкоговоритель Гр.

Выпрямитель собран по двухполупериодной схеме с силовым трансформатором Тр2 и кенотроном типа 5Ц4С. Фильтр выпрямителя состоит из двух ячеек с дросселем Др и сопротивлением R8. Такая схема фильтра повышает качество работы приемника.

Рис. 22 Принципиальная схема простого сетевого приемника

В приемнике самодельными являются катушки и выходной трансформатор Тр1. Остальные детали — заводские

Для изготовления катушек нужно склеить из плотной бумаги или картона каркас с наружным диаметром 22 мм и длиной 110 мм. Внешний вид катушек и расположение их на каркасе показаны на рис. 23. Катушка L1 содержит 130 витков, намотанных вплотную в один слой проводом ПШО 0,15. Катушки L2 и L3 наматываются таким же проводом, причем катушка L2 состоит из двух секций по 140 витков, а катушка L3 содержит 85 витков, ее наматывают на бумажное кольцо шириной 8 мм.

Рис. 23. Устройство катушек приемника

Внутренний диаметр этого кольца должен быть немного больше наружного диаметра каркаса катушки. Это необходимо для того, чтобы кольцо можно было перемешать вдоль каркаса. Обе катушки L2 и L3 наматывают «внавал» между щечками.

Выходной трансформатор Тр1, рассчитанный для динамика типа 1ГДМ-1,5 (от приемника «Рекорд»), собран на сердечнике из пластин типа Ш-20 (толщина набора 20 мм). Первичная его обмотка состоит из 3 000 витков провода ПЭЛ-1 0,12, а вторичная — из 70 витков ПЭЛ-1 0,55. Пластины сердечника собраны «встык» с зазором 0,22 мм. Для трансформатора можно применить сердечник и других размеров сечением около 4 см2.

Конденсаторы С8, С10, С11 и С12 — электролитические Первый из них должен быть рассчитан на рабочее напряжение 40 в, а остальные на 450 в.

Переключатель П может быть любого типа.

Дроссель фильтра Др можно взять заводской или изготовить самому Для изготовления дросселя нужен сердечник сечением 2,5 см2. Обмотка дросселя должна содержать около 4 000 витков провода ПЭЛ-1 0,12—0,15.

Силовой трансформатор Тр2 мощностью около 50 вт лучше всего приобрести готовый, заводской. Можно, конечно, применить и самодельный силовой трансформатор той же мощности.

Для самодельного силового трансформатора нужен сердечник с площадью сечения 10 см2. Сетевая обмотка состоит из двух секций: первая на 127 в имеет 690 витков провода ПЭЛ-1 диаметром 0,35—0,4 мм, вторая, дополнительная, на 220 в, имеет 630 витков провода ПЭЛ-1 диаметром 0,2—0,25 мм Повышающая обмотка имеет 4 000 витков с выводом от середины провода ПЭЛ-1 0,15—0,18 мм. Обмотка накала кенотрона имеет 30 витков и обмотка накала ламп 38 витков провода ПЭЛ-1 диаметром 1 мм.

Рис. 24. Разметка шасси приемника

Рис. 25. Расположение деталей на шасси

Рис. 26. Монтаж под шасси приемника

Приемник рассчитан на применение электродинамического громкоговорителя типа 1ГДМ-1,5 применяющегося в приемниках «Рекорд», «АРЗ-49» и «Москвич». Использование в этом приемнике динамика другого типа требует изменения числа витков во вторичной обмотке выходного трансформатора.

Сопротивление R7 должно быть рассчитано на мощность не менее 1 вт. Остальные сопротивления могут быть взяты на мощность 0,25 вт.

Шасси приемника — алюминиевое, размерами 300х180х60 мм. Можно применить для шасси и дерево, но надо обить его жестью или оклеить фольгой. Чертеж шасси приемника приведен на рис. 24. Расположение деталей на шасси показано на рис. 25. Монтаж под шасси показан на рис. 26.

Настройка и переключение диапазонов в этом приемнике имеют одну ручку.

Механизм вращения конденсатора и движения указателя шкалы состоит из общего тросика, приводимого в движение специальной трубкой. На ось переключателя диапазонов, который укреплен на шасси гайкой 9 (рис. 27, а), надета металлическая трубка 2, внешний вид и размеры которой показаны на рис. 129, б. Длина трубки выбирается соответственно длине оси переключателя. На левой половине трубки выточены канавка 3 для тросика 4 и канавка 5 для стального прутка б, выполняющего роль пружины. На конце этой трубки вырезаны зубья 7. Их должно быть не менее десяти. Возле правого конца трубки в оси переключателя просверливается отверстие для стального штифта 8 диаметром 0,5—0,8 мм. Его вставляют в это отверстие лишь после насадки трубки на ось переключателя. Ручку настройки надевают на правый конец трубки со стороны зубьев и крепят стопорным винтиком.

Во время настройки приемника трубка свободно вращается на оси переключателя, причем пружина 6 удерживает ее от продольного перемещения и соединения с штифтом переключателя.

Рис. 27. Ручка переключателя диапазонов и настройки приемника: а — устройство ручки; б — трубка для перемещения тросика настройки

Переключение диапазона выполняют так. Потянув на себя ручку, передвигают в эту же сторону и трубку 2, в результате штифт 8 войдет в промежутки между зубьями 7 и свяжет ось переключателя с трубкой 2. Дальше поворотом ручки переключают схему на нужный диапазон, после чего нажатием на ручку возвращают трубку 2 в исходное положение и настраивают приемник обычным способом.

Если изготовление такой трубки покажется слишком сложным, то следует поставить ручку на ось переключателя П. а для настройки приемника и передвижения указателя шкалы сделать отдельную третью ручку.

Дли проверки рабочего режима ламп приемника на схеме (рис 22) указаны величины напряжений на электродах ламп, измеренные по отношению к шасси высокоомным вольтметром (10 000 ом на 1 в шкалы).

Чтобы приемник нормально работал, необходима наружная антенна длиной 10—15 м, подвешенная на высоте 8—10 м от земли. Прием местных станций можно производить с обычной комнатной антенной. Применение заземления для этого приемника не обязательно.

Трехламповый регенеративный приемник

Этот простой и доступный для изготовления начинающим радиолюбителем двухконтурный приемник построен по схеме 1-V-1 с обратной связью (рис 28). Несмотря на то что впервые его конструкция была опубликована шестнадцать лет назад в журнале «Радиофронт», она не устарела до сих пор.

Приемник имеет два «диапазона: от 250 до 600 м и от 700 до 2 000 м.

В каскаде усиления высокой частоты используется пентод 6К7. Регулятор громкости R1 включен так, что он одновременно шунтирует входной настраивающийся контур и регулирует напряжение на управляющей сетке первой лампы, изменяя ее усиление.

В контуры приемника входят: блок сдвоенных конденсаторов переменной емкости С4 и С13 и четыре контурных катушки L1—L4. Параллельно катушкам включены подстроечные конденсаторы С2, С3, С11 и С12. Применение магнетитовых сердечников и подстроечных конденсаторов облегчает настройку контуров в резонанс.

В детекторном каскаде с обратной связью работает лампа 6Ж7. Катушка обратной связи L5 связана индуктивно с катушками L3 и L4. Обратная связь регулируется конденсатором переменной емкости С10.

Рис. 28. Принципиальная схема трехлампового регенеративного приемника

Для проигрывания граммофонных пластинок в гнезда Зв включается звукосниматель. Работая в этом случае в качестве усилителя низкой частоты, лампа 6Ж7 получает необходимое смещение на управляющую сетку за счет падения напряжения, получающегося на сопротивлении R6. Если звукосниматель пьезоэлектрический, то его обязательно «надо шунтировать сопротивлением в 0,25—0,5 мгом. Это улучшает работу звукоснимателя и создает путь для подачи смещения на сетку лампы 6Ж7. Регулировка громкости при работе от звукоснимателя должна осуществляться с помощью переменного сопротивления, включенного между звукоснимателем и гнездами Зв приемника.

Рис. 29. Катушки трехлампового регенеративного приемника

Выходной каскад приемника работает на пентоде 6Ф6С. Динамический громкоговоритель мощностью 1,5—3 вт включается в анодную цепь лампы через выходной трансформатор Тр.

Выпрямитель собран по двухполупериодной схеме с кенотроном 5Ц4С и должен давать на выходе 250 в. Выпрямитель монтируется либо в виде отдельного блока, либо вместе с приемником.

В качестве дросселя фильтра может быть использована обмотка подмагничивания динамика.

Самодельными деталями в приемнике являются контурные катушки, которые можно изготовить по рис. 29 и табл. 1. Если нельзя достать готовых подходящих каркасов, их можно сделать самому из плотной бумаги, склеенной в несколько слоев. Внутренний диаметр катушек 20 мм, толщина стенок 1 мм. Дроссели высокой частоты изготавливаются по рис. 6. Переключатель диапазонов может быть готовый или самодельный.

Режимы ламп приемника указаны в табл. 2.

Таблица 1

ДАННЫЕ КАТУШЕК ТРЕХЛАМПОВОГО ПРИЕМНИКА

| Наименование катушек | Провод | Для катушек без экрана | Для катушек в экранах |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | число витков | А, мм | В, мм | С, мм | число витков | А, мм | В, мм | С, мм |
| L1, L3 | ПЭШО 0,15 | 123x3 | 3,5 | 2 | — | 150х3 | 4 | 2 | — |
| L2, L4 | ПЭЛ-1 0,15 | 97 | — | — | 17,5 | 100 | — | — | 18 |
| L5 | ПЭЛ-1 0,15 | 30+80 | — | 2 | — | 35+90 | — | 2 | — |

Таблица 2

РЕЖИМ ЛАМП

| Наименование ламп | Напряжение накала, в | Напряжение на аноде, в | Напряжение на экранирующей сетке, в | Смещение на управляющей сетке, в |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6К7 | 6,3 | 240 | 100 | -3 |
| 6Ж7 | 6,3 | 160 | 40 | При работе от звукоснимателя -2 |
| 6Ф6С | 6,3 | 240 | 270 | -18 |

Приемник монтируется на шасси, которое представляет собой деревянный ящик без дна. Верх шасси и передняя стенка могут быть сделаны из железа или алюминия толщиной 1,5—2 мм. Высота коробки шасси 70 мм. При наличии достаточного количества материала лучше все шасси сделать металлическими. Смонтированный на шасси приемник вставляется в ящик, к передней стенке которого крепится динамик.

ПРИЕМНИК СЕЛЬСКОГО КОРОТКОВОЛНОВИКА (Описан в журнале «Радио» № 4 за 1949 г. А. Захаровым.)

Построенный по схеме 0-V-1 он мало отличается от простого двухлампового приемника схема которого приведена на рис. 5.

В приемнике сельского коротковолновика применены сменные катушки. В связи с тем, что любительские диапазоны занимают очень небольшой участок всего коротковолнового диапазона, в данном приемнике эти любительские диапазоны «растянуты» на всю шкалу, что очень облегчает настройку приемника.

«Растяжка» диапазона осуществляется включением параллельно конденсатору настройки С2 конденсатора постоянной емкости С3.

Рис. 30. Схема приемника сельского коротковолновика

Конденсатор переменной емкости приемника—самодельный. Его изготовляют из алюминия или латуни толщиной 1 мм. Конденсатор имеет одну подвижную и одну неподвижную пластины. Размер их приведен на рис. 31.

Рис. 31. а — размеры пластин конденсатора переменной емкости; б — устройство реостата накала

Несмотря на растянутые диапазоны, в этом приемнике применен еще верньер — устройство для точной настройки. Его делают из одинарной штепсельной вилки, которая соприкасается с ручкой настройки и позволяет замедлять вращение последней. Для лучшего сцепления вилку в месте соприкосновения с ручкой настройки обматывают изоляционной лентой.

На передней панели шасси, над ручкой настройки, укрепляют патрон для лампочки от карманного фонаря на 2,5 в и 70 ма, предназначенный для освещения шкалы и аппаратного журнала. Благодаря этой лампочке можно настраиваться и вести свои записи, не мешая никому в комнате, если основной свет потушен.

Устройство верньера и расположение лампочки освещения видно на монтажной схеме приемника (рис. 152).

Контурные катушки наматывают на бумажные каркасы от охотничьих гильз 12-го калибра диаметром 20 мм. Намотка делается виток к витку. Данные катушек указаны в табл. 4.

Рис. 32 Расположение деталей и монтаж под шасси

Таблица 4

| Любительский диапазон | Число витков | Провод ПЭЛ-1 | Число витков | Провод ПЭЛ-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 160 м | 49 | 0,2 | 15 | 0,15 |
| 40 м | 11 | 0,5 | 13 | 0,15 |
| 20 м | 6,5 | 0,5 | 11 | 0,15 |
| 14 м | 4,5 | 0,5 | 10 | 0,15 |
| 10 м | 3,5 | 0,7 | 8 | 0,15 |

Катушку L2 наматывают на одном каркасе с катушкой L1 и располагают вплотную около того конца катушки L1 отвод от которого идет к конденсатору С5.

Катушки помещают внутри карболитовых цоколей от ламп стеклянной серии старых выпусков (с четырьмя штырьками). Выводы от катушки L1 подпаивают к накальным штырькам, а от катушки L2 — к сеточному и анодному штырькам. На шасси приемника устанавливают четырехштырьковую ламповую панельку, в которую вставляют работающую катушку.

Самодельными деталями в приемнике являются еще конденсатор С1 и реостат накала.

Конструкция конденсатора С1 понятна из монтажной схемы приемника на рис. 32. На изолированный провод, идущий от гнезда антенны, наматывают несколько витков провода ПЭЛ-1 0,15; один из концов этого провода идет к контуру, а другой остается свободным.

Как сделать реостат накала, показано на рис. 31. Обмотку реостата наматывают на текстолитовую или фанерную планку. Для этого берут 1 м никелиновой проволоки диаметром 0,2 мм; по проволоке движется подвижный контакт, ручку которого выводят сбоку шасси (рис. 33).

Приемник смонтирован на деревянном шасси размерами 150х140x50 мм. Переднюю стенку размерами 150х150 мм вырезают из 3-мм фанеры. С внутренней стороны эта стенка экранирована тонким алюминием или фольгой от пробитых микрофарадных конденсаторов. Экран должен быть надежно соединен с зажимом заземления.

На передней стенке шасси размещают конденсаторы С2 и С4, включатель Вк и верньер для точной настройки.

Приемник может работать на лампах типа 2К2М и 2Ж2М в любых сочетаниях.

Анодное напряжение в коротковолновом приемнике должно быть несколько выше, чем в длинноволновом. Это вызвано тем, что на коротких волнах (особенно в диапазонах 14 и 10 м) батарейные лампы плохо работают при пониженном анодном напряжении. Поэтому в данном приемнике анодное напряжение равно 120 в, напряжение накала — 2 в. Комплект питания может состоять из двух анодных батарей типа БС-70, БАС-60 или БАС-80, соединенных последовательно.

Рис. 33. Внешний вид приемника

Для накала ламп можно использовать две батареи БНС-МВД-100 или БНС-МВД-500, также соединенные последовательно.

Налаживание приемника сводится к тому, чтобы получить плавное возникновение генерации по всему диапазону. Если генерация не возникает, то надо поменять концы в катушке L2. Плавность возникновения генерации достигается перемещением обмотки катушки L2 по каркасу и подбором величин элементов утечки сетки (С5R1). Важно также найти границы любительских диапазонов. Для радиолюбителей, умеющих принимать на слух телеграфную работу, это легко сделать по приему любительских радиостанций. Не знающим телеграфной азбуки границы 20- и 40-метровых диапазонов можно определить по любительским радиостанциям, работающим телефоном. Несколько труднее определить границы 10- и 14-метровых диапазонов, так как любительские радиостанции слышны на этих диапазонах нерегулярно и только в утренние или дневные часы.

Для хорошей работы приемника нужна наружная антенна длиной 12—20 м. высотой 6—10 м и хорошее заземление.

В описанном приемнике можно также применить пальчиковые лампы 1К1П или 1Б1П. Тогда для накала потребуется лишь одна батарея на 1,5 в, а анодная батарея нужна на 60—90 в. При использовании пальчиковых ламп для улучшения слышимости следует попробовать замкнуть накоротко сопротивление R6.

ПРИЕМНИК НАЧИНАЮЩЕГО КОРОТКОВОЛНОВИКА (Приемник описан И. Голиковским в журнале «Радио» № 4 за 1947 г.)

Здесь мы даем другой вариант батарейного двухлампового приемника, работающего в диапазоне от 14 до 45 м. В приемнике можно применить лампы 2К2М, 2Ж2М или пальчиковые 1К1П, 1Б1П.

Схема приемника показана на рис. 34

Настройка производится конденсатором переменной емкости С2 в 500 пф. Параллельно ему включен подстроечный конденсатор переменной емкости на 15—30 пф, которым осуществляется более точная настройка на принимаемую радиостанцию.

Обратная связь регулируется путем изменения напряжения на экранной сетке Л1 переменным сопротивлением R4.

Для более плавного подхода к генерации у детекторной лампы (Л1) приемника применено два сеточных сопротивления R1 и R2, присоединенных к плюсу и минусу нити накала.

Рис. 34. Схема приемника начинающего коротковолновика

В анодную цепь второй лампы (усилителя низкой частоты) включено нагрузочное сопротивление R7. На нем получается усиленное напряжение низкой частоты, которое через конденсатор С9 подастся на телефонные трубки.

Отрицательное смещение на управляющей сетке второй лампы получается за счет падения напряжения на сопротивлении R9. Накал ламп регулируется реостатом R10.

Рис. 35. Устройство подстроечного конденсатора

Данные конденсаторов и сопротивлений приведены на принципиальной схеме. Сопротивление R9 составляется из двух параллельно включенных сопротивлений по 1 000 ом.

Катушку L наматывают проводом ПЭЛ-1 0,8 на картонном каркасе длиной 35 мм и диаметром 13 мм. Всего должно быть 10 витков (с отводом от третьего витка, считая от заземленного конца катушки). Между витками следует делать промежуток в 0,8 мм.

Дроссель Др расположен на таком же каркасе. На нем в два слоя наматывают 130 витков провода ПЭЛ-1 0,3.

Устройство подстроечного конденсатора С3 показано на рис 35.

Рис 36 Размещение деталей на шасси и внешний вид приемника

Размещение деталей на шасси показано на рис. 36. Шасси имеет размеры 130х150 мм и изготовляется из листового алюминия толщиной 1,5—2 мм или из фанеры. Оно укрепляется на двух планках размерами 130х40х20 мм.

К шасси прикрепляется вертикальная панель размерами 130х150 мм. на которой размещены конденсаторы С2 и С3, сопротивления R4, R10 и гнезда для телефона.

Если вертикальная панель сделана не из металла, а из фанеры, то с внутренней стороны ее надо оклеить станиолем, который следует соединить с зажимом земли.

Для питания анодных цепей приемника можно применить две батареи БАС-70, соединенные последовательно, но приемник может работать и при анодном напряжении 60—80 в.

После окончания монтажа приемника проверяют возникновение генерации по всему диапазону. Если генерация не будет возникать, то надо увеличить число витков между заземленным концом катушки и средним отводом, идущим к нити накала детекторной лампы Плавность возникновения генерации регулируют подбором сопротивлений R1, R2, R3, R5.

Раздвигая или сближая витки в контурной катушке, можно получить нужное перекрытие диапазона.

КОРОТКОВОЛНОВЫЙ ПРИЕМНИК УНИВЕРСАЛЬНОГО ПИТАНИЯ (Приемник описан О. Туторским в № 4 журнала «Радио» за 1950 г.)

В некоторых случаях надо иметь возможность питать приемник как от сети переменного тока, так и от батарей. Подобный приемник разработан в лаборатории Центрального радиоклуба ДОСААФ и предназначен для радиолюбителей, желающих начать работу на коротких волнах.

Приемник рассчитан для работы на 20-, 40-, 80- и 160-метровом диапазонах. Для перехода с сетевого питания на батарейное достаточно только заменить лампы и подключить шнур питания к батареям. При батарейном питании применяются малогабаритные лампы 2К2М или 2Ж2М.

Схема приемника приведена на рис. 37.

Рис. 37. Схема коротковолнового приемника универсального питания

Первая лампа 6Ж7 работает в детекторном каскаде с обратной связью. Катушки контура — сменные, связь с антенной — емкостная. Регулировка обратной связи осуществляется переменным сопротивлением R1 изменяющим напряжение на экранной сетке лампы.

Вторая лампа 6Ж7 или 6К7 работает в усилителе низкой частоты. Отрицательное смещение на управляющей сетке этой лампы получается за счет падения напряжения на сопротивлении R5.

Монтаж приемника сделан на угловой панели из фанеры. Размеры панели указаны на рис. 38.

Конденсатор настройки С1—самодельный. Устройство конденсатора и размеры его деталей показаны на рис. 39. Подвижную и неподвижную его пластины (1 и 2) делают из алюминия, латуни или жести. Осью служит штырек от штепсельной вилки, вращающийся в гнезде. На одном конце этого штырька укрепляют хомутик 4, служащий для соединения ротора с механизмом настройки. Основание конденсатора 3, на котором монтируются пластины, можно сделать из эбонита, гетинакса или сухой фанеры.

Рис. 38. Угловая панель для приемника

Настройку осуществляют с помощью механизма, устройство которого показано на рис. 40. Большой шкив 1 вырезают из жести (например, из консервной банки) В центр шкива впаивают трубку, согнутую из жести, в которую вставляют ось, сделанную из дерева.

Рис. 39. Устройство конденсатора настройки

Рис. 40. Устройство механизма для настройки

К концу оси хомутиком прикрепляют ротор конденсатора настройки. Хомутики и шкив крепят на оси шпильками из 1,5—2-мм проволоки. По окружности шкива пробивают два отверстия для пропускания шнура передачи. Вторым шкивом передачи служит деревянная ось 2, укрепленная с помощью угольника 3 на боковой стенке шасси.

Катушки контура L1 и обратной связи L2 — сменные. Их наматывают на цоколях от негодных малогабаритных радиоламп.

Рве. 41. Устройство катушек (а), подстроенных конденсаторов (б), конденсатора связи с тленной (в) и дросселя высокой частоты (г)

Для включения катушек монтируют ламповую панельку. Соединение концов катушек указано на рис. 41, а. Данные катушек приведены в табл. 5.

Таблица 5

| Диапазон | Катушка L1 | Катушка L2 |
| --- | --- | --- |
| 20 м | 8 витков ПЭЛ-1 0,7 | 3 витка ПЭШО 0,35 |
| 40 м | 17 витков ПЭЛ-1 0,5 | 5 витков ПЭШО 0,35 |
| 80 м | 25 витков ПЭШО 0,35 | 6 витков ПЭШО 0,35 |
| 160 м | 48 витков ПЭШО 0,35 | 8 витков ПЭШО 0,35 |

Для подгонки диапазонов используют самодельный подстроечный конденсатор С2. Его размещают внутри контурной катушки.

Устройство этого конденсатора показано на рис. 41, б. К одному из штырьков катушки L1 припаивают провод диаметром 1—1,5 мм и длиной 15 мм. Провод обматывают одним — двумя слоями плотной бумаги, поверх которой виток к витку наматывают провод ПЭЛ-1 0,5 (10—15 витков). Один из контуров этого провода припаивают к другому штырьку катушки L1. Путем изменения числа витков тонкой проволоки такого конденсатора можно точно подогнать настройку под любительские диапазоны.

Рис. 42 Общий вид приемника

Рис. 43 Вид приемника сзади

Такой же конденсатор С4, только меньшей емкости, служит для связи с антенной (рис. 161, в). Толстый провод припаивают внизу антенны, а один конец тонкого провода присоединяют к конденсатору С3 и сопротивлению R2.

Дроссель Др — самодельный (рис. 41, г). Его наматывают «внавал» на палочку диаметром 8 мм. Обмотка состоит из трех секций по 30 витков провода ПЭШО 0,35; ширина секции 6 мм.

Рис. 44 Монтаж приемника снизу шасси

Рис. 45. Схема выпрямителя к приемнику

На концах палочки укрепляют металлические хомутики, к которым припаивают выводы дросселя.

Данные остальных деталей указаны на схеме.

Общий вид приемника показан на рис. 42 и 43, а монтаж — на рис. 44.

Питание к приемнику подводится четырехпроводным шнуром, концы которого заделывают в цоколь от радиолампы, включаемой в колодку выпрямителя или батарей.

При питании от сети переменного тока применяют выпрямитель, дающий 6,3 в переменного тока для накала ламп и 200 в постоянного напряжения для питания анодных цепей.

Схема выпрямителя показана на рис. 45. Выпрямитель — однополупериодный с автотрансформатором Атр. Сетевая обмотка I автотрансформатора рассчитана на 120 и 220 в. Напряжение 220 в подается для выпрямления в анодную цепь кенотрона. В качестве кенотрона можно использовать лампу 6С5 с закороченным анодом и сеткой или кенотрон 6Ц5С. Накал кенотрона и ламп приемника питается от общей обмотки накала автотрансформатора II. Автотрансформатор собирается на сердечнике из пластин Ш-19 или Ш-20; сечение сердечника 4,5— 5 см2. Обмотка I имеет 2 640 витков провода ПЭЛ-1 0,2; отвод для 120 в делается от 1440-го витка; обмотка II имеет 78 витков провода ПЭЛ-1 0,7. Фильтр выпрямителя состоит из трех ячеек. Размещение деталей выпрямителя на шасси показано на рис. 46.

Рис. 46. Внешний вид выпрямителя

При питании от батарей провода от них следует подвести к колодке, на которой, кроме ламповой панельки для включения питания приемника, монтируют реостат накала на 5—10 ом. Колодка питания показана на рис. 47.

Монтируя приемник, провода накала следует свить в шнур во избежание фона при питании от сети переменного тока. Проводники, подходящие к управляющим сеткам ламп, должны быть экранированы. Для этой цели можно изолированный про.вод обмотать более тонким проводничком, присоединенным к земле.

Налаживание приемника сводится к получению устойчивой генерации и подгонке диапазонов. Проверку наличия генерации следует производить при отключенной антенне, вращая переменное сопротивление R1.

Если при этом генерация не будет возникать, то следует проверить правильность включения катушек контура и обратной связи. Когда генерация будет получаться, можно включить антенну и дальше действовать в зависимости от устойчивости генерации. Если генерация при включении антенны будет срываться, следует уменьшить емкость конденсатора С4, удалив несколько витков тонкого провода.

Рис. 47. Колодка для питания приемника от батарей

Подгонку диапазонов надо начинать с градуировки по принимаемым радиостанциям, волны которых известны. В том случае, если диапазоны окажутся несколько сдвинутыми, подгонку осуществляют конденсатором С2. Когда диапазоны подогнаны, можно отмстить на шкале приемника границы диапазонов и надписать длины волн.