АМ-трансивер на 27,14 МГц

Технические характеристики:

• мощность передатчика в антенне...................................100 мВт;

•  рабочая частота............................................................27,14 MГц;

•  напряжение питания............................................................5-9 В;

• потребляемый ток: приемника............................................10 мА;

передатчика.....................................30-35 мА;

• антенна..............................................телескопическая длиной 1 м.

Принципиальная электрическая схема приведена на рис. 1. Особенностью данного трансивера является двухтактный сверхрегенеративный детектор. Частота гашения определяется элементами С4, R6, С7, R2, R3. Светодиод VD1 горит только при передаче и позволяет контролировать режим модуляции и батарею питания (при 5 В VD1 практически не горит). Конденсатор СЗ необходим для коррекции частоты при переходе с передачи на прием. Усилитель-модулятор собран по обычной схеме и особенностей не имеет. Цепочка R7C8 - фильтр НЧ. Он не пропускает частоту гашения на вход усилителя.

Электролитические конденсаторы - К50-6. Трансформатор Т1 любой выходной малогабаритный трансформатор от карманных радиоприемников. В качестве микрофона и динамика можно использовать любую малогабаритную головку типа 0.5ГДШ-2 или наушник от телефона (сопротивление звуковой катушки - 8-260 Ом).

Катушки LI, L2, L3 намотаны на полистироловых каркасах диаметром 7,5-8 мм (L1 имеет подстроечник). Намотка - однослойная, виток к витку, проводом ПЭЛ или ПЭВ диаметром 0,4-0,5 мм. Катушка L1 содержит 10 витков; L2 - 4 витка; L3 - 8 витков с отводом от середины.

Налаживание трансивера начинают с УЗЧ. Подбором резистора R12* устанавливают ток выходного транзистора в пределах 5-6 мА. При исправных деталях усилитель работает сразу и с высокой чувствительностью. Затем трансивер переводят в режим передачи (антенна подключена). Временно вместо резисторов R2* и R3* подключают сдвоенный переменный резистор на 10-15 кОм. Выставляют при помощи этого переменного резистора ток, потребляемый транзисторами VT1 и VT2, в пределах 30-35 мА.

Далее по волномеру выставляется частота 27,14 МГц (может потребоваться подбор конденсатора С2), и сердечником катушки L1 передатчик по индикатору поля настраивается на максимальную отдаваемую в антенну мощность.

Далее трансивер переводится в режим приема, и небольшим изменением сопротивления сдвоенного R2 R3 подбирается наилучший режим сверхрегенерации по равномерному устойчивому шипению в диапазоне питающих напряжений 5-9 В. Измеряют получившееся сопротивление и устанавливают постоянные резисторы ближайшего номинала.

Подробно конструкция трансивера описана в журнале «Радиолюбитель», 1996г., №3.