### РАДИОСТАНЦИЯ НА ТРЕХ ТРАНЗИСТОРАХ

Радиостанция предназначена для проведения двухсторонней связи в диапазоне 27 МГц с амплитудной модуляцией. Она собрана по трансиверной схеме. Каскад на транзисторе VT1 служит и приемником, и передатчиком. Усилитель на транзисторах VT1 и VT2 в режиме приема усиливает сигнал, выделенный приемником, а в режиме передачи модулирует несущую.

При монтаже особое внимание следует обратить на расположение конденсаторов С10 и С11. Они применяются для предотвращения самовозбуждения. Если самовозбуждение все же возникает, то необходимо подключить дополнительно еще несколько конденсаторов той же емкости.

О настройке. Она очень проста. Сначала при помощи частотомера выставляется частота передатчика, а потом настраивается приемник другой радиостанции по максимальному подавлению шума и наибольшей громкости сигнала. Катушкой L1 настраивается передатчик, а катушкой L2 — приемник.

Tp1 - любой малогабаритный выходной трансформатор.

Ba1 - любой подходящий по размеру динамик с сопротивлением обмотки 8 - 10 Ом.

Др1 - ДПМ-0,6 или самодельный: 75 - 80 витков ПЭВ 0,1 на резисторе МЛТ 0,5 Вт - 500 кОм.

Остальные детали — любого типа. Катушки намотаны на каркасах диаметром 8 мм и содержат по 10 витков провода ПЭВ 0,5.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания - 9-12 вольт

Дальность связи на открытой местности - около 1 км.

Потребляемый ток:

приемника -15 мА

передатчика - 30 мА.

Антенна телескопическая - 0,7-1м.

Размеры корпуса - 140х75х30 мм.