АМ-радиостанция

Напряжение питания этой радиостанции - 9 В, в режиме приема она потребляет ток 15 мА, а в режиме передачи - 25 мА. Дальность связи с телескопической антенной размером не менее 700 мм составляет 1 км. Радиостанция (рис. 1) построена по трансиверной схеме.

Сигнал с антенны через контакты переключателя SA1 «прием-передача» поступает на сверхрегенеративный каскад на транзисторе VT1 и далее - на регулятор громкости и на вход УЗЧ (VT3-VT5).

В режиме передачи сигнал с УЗЧ через контакты переключателя SA1 «прием-передача» подается в коллекторную цепь транзистора VT2. Кварц возбуждается на частоте 27,14 МГц. Сигнал с транзистора VT2 через контакты переключателя SA1 «прием-передача» подается на удлинительную катушку L3 и далее - в антенну. Детали применимы любые, малогабаритные. Трансформатор - выходной, от радиоприемника «Селга-404» или ему подобный. Катушки выполнены на каркасах диаметром 5 мм с подстроечниками из карбонильного железа. Они намотаны проводом ПЭВ-2 диаметром 0,3 мм. Катушка L1 состоит из 9 витков, катушка L2 содержит 6 витков. Катушка L3 содержит 30 витков, L4 - 18 витков. Катушка L3 устанавливается горизонтально на плату. Антенна соединяется с удлиняющей катушкой проводом минимальной длины. Переключатель SA1 «прием-передача» - типа П2К. Динамическая головка - типа 0,5ГДШ-2 или подобная. Описание радиостанции приводится в журнале «Радиолюбитель», 1993г., №11.