Радиостанция в школьном пенале

Схема радиостанции представлена на рис. 1; она состоит из ВЧ генератора и ЗЧ-усилителя. Обе части работают как на прием, так и на передачу. Приемник - сверхрегенеративный детектор. Сигнал снимается с коллектора транзистора VT1.

Собственно передатчик представляет собой ЗЧ-усилитель, нагруженный ВЧ-генератором, с выходом сигнала на телескопическую антенну.

Рис. 1. Схема радиостанции в пенале

Рис. 2. Печатная плата и расположение деталей радиостанции в пенале

Конструктивно радиостанция выполнена в корпусе школьного пенала. Печатная плата, эскиз которой приводится на рис. 2, изготовлена из двустороннего стеклотекстолита толщиной 2 мм. В местах установки элементов на фольге выполнена зенковка, кроме точки А.

Постоянные резисторы - типа МЛТ-0,125, резистор R5 - типа СПЗ-ЗбМ (можно применить переменные резисторы с номиналами от 1 до 10 кОм, совмещенные с выключателем питания). Конденсаторы - типа КМ, КД, электролитические - типа К53-1А. Транзистор КТ3102 можно заменить на КТ342Б. Трансформатор должен иметь сопротивление первичной обмотки 50 Ом, вторичной - 8 Ом. Можно применить промышленный трансформатор типа ТОТЗ.

Катушка L1 выполнена на каркасе из полистирола диаметром 7,5 мм от KB контуров промышленных приемников и намотана проводом ПЭВ диаметром 0,31 мм. Количество витков - 10 с отводом от середины. Сердечник применен от этих же контуров KB приемников. Катушка L2 намотана на оправке диаметром 5 мм внавал проводом ПЭВ диаметром 0,35 мм и содержит 25-30 витков. Переключатели - типа П2К, МП1 или МП5. Антенна штыревая, телескопическая, длиной 0,8-1,2 м. Перемычки выполнены проводом МГШВ, корпус, как уже отмечалось, изготовлен из простого школьного пенала.

Налаживают радиостанцию, предварительно проверив правильность монтажа. Необходимо обратить внимание на пайку перемычки в точке А со стороны фольги и дорожек. При правильном монтаже радиостанции после ее включения в динамике в режиме приема появится шум, при этом сердечник катушки L1 должен находиться в среднем положении.

На место резистора R1 необходимо временно установить переменный резистор 47 кОм, а на место конденсатора С3 установить подстроечный конденсатор. Регулировкой R1 и С3, а также L1 необходимо добиться наибольшего шипения в динамике, которое не должно срываться в любом положении подстроечного сердечника и при изменении напряжения питания от 6 до 9 В. Затем на место R1 можно припаять резистор с необходимым номиналом.

Далее на плюсовой вывод конденсатора С6 подать звуковой сигнал и проверить работу УЗЧ. Сигнал в динамике ВА1 не должен быть искаженным. Подбором R8, R9 добиваются качественного звучания. Транзистор VT2 необходимо подобрать с наибольшим коэффициентом усиления.

Для настройки передатчика необходимо изготовить волномер по схеме на рис. 3. Катушка L1 волномера содержит 10 витков провода ПЭВ диаметром 1,2 мм с отводом от 3-го витка снизу. Диаметр оправки - 22 мм. Головка микроамперметра - любая на 100 мкА.

Переключатель S1 устанавливают в положение «передача». Рядом располагают изготовленный волномер. Включают радиостанцию и проверяют потребление передатчика по прибору. С помощью R3 устанавливают ток потребления, равный примерно 35 мА.

Передатчик практически не требует настройки, так как узлы на прием и передачу почти одинаковы. Необходимо только согласовать по волномеру генератор с антенной путем изменения количества витков катушки L2 по максимальному отклонению стрелки микроамперметра. Надо учесть, что количество витков L2 должно быть оптимальным, и так как L2 используется и для приемника, то значительные отклонения в намотке могут изменить его чувствительность.

Рис. 3. Схема волномера

Окончательную настройку радиостанции выполняют в собранном виде. Передатчик включают на вызов. Удаляют приемник от передатчика на расстояние больше 25 метров и добиваются четкого приема сигнала подстройкой L1, СЗ, С5, R1. Иногда во время настройки требуется даже замена транзистора VT1. Затем меняют радиостанции местами и регулируют второй приемник. Увеличивают расстояние между радиостанциями и повторяют процедуру настройки, добиваясь наилучшего качества приема. Лучшие результаты, разумеется, можно получить, применяя более точные измерительные приборы. Подробное описание радиостанции приведено в журнале «Радиолюбитель», 1992г., №8.

ДОПОЛНЕНИЕ К СТАТЬЕ

В школьном пенале но без кварца

"Радиостанция в школьном пенале" - так назывался материал, опубликованный в "РЛ" №8 за 1992 г. Эта конструкция вызвала не только положительные отклики, но также и жалобы на трудности с приобретением дефицитных кварцевых резонаторов. Особенно сложным делом оказалось повторение схемы радиостанции для сельских радиолюбителей - кварцевый резонатор на 27 МГц им и вовсе недоступен.

Идя навстречу пожеланиям тех, кто хотел бы повторить эту конструкцию, я разработал новый вариант высокочастотной части радиостанции. Схема генератора передатчика и приемника представляет собой емкостную трехточку. Чтобы получить

высокую добротность, пришлось ввести дополнительный контур, обеспечивающий узкополосное излучение н стабильную частоту. Катушки L1 и L2 на печатной плате необходимо разнести на расстояние не менее 20 мм и установить между ними экран. Сердечник в катушке L2 - латунный. Катушка L1 содержит 8 витков, a L2 - 10 витков провода ПЭВ2-0,4. Антенна - штыревая, телескопическая, длиной 700 мм. Настраивают радиостанцию аналогично описанной ранее. И еще: на печатной плате необходимо установить перемычку между общим (минусовым) проводом и переменным резистором.

«РЛ» №2 -93г.