Сверхрегенеративные приемники

Приемники этого типа нашли широкое распространение в аппаратуре дистанционного управления. Долгое время этот тип приемников вообще был единственным в практике радиоуправления моделями. Преимуществами сверхрегенеративных приемников являются:

малое число схемных элементов;

простота схемы; надежность работы;

простота настройки.

К недостаткам этих приемников относятся большая ширина полосы пропускания, составляющая от 250 до 500 кГц и приводящая к приему сигналов всех передатчиков, которые работают в полосе частот 27,12 МГц, и паразитное излучение, исключающее возможность одновременной работы нескольких сверхрегенеративных приемников. Но все большее распространение аппаратуры дистанционного управления, предназначенной для работы в полосе частот 27,12 МГц, привело к вытеснению сверхрегенеративных приемников супергетеродинными. Сверхрегенеративные приемники сохраняют свое значение там, где возможна работа только одного комплекта аппаратуры.

Хотя сверхрегенератор представляет собой специальную форму регенератора и его задачей также является усиление и демодуляция принятого высокочастотного колебания, однако между ними существуют и определенные различия.

Регенератор, как и генератор, выполняют в виде усилителя с обратной связью. При настройке регенератор посредством выбора соответствующих положения рабочей точки и глубины обратной связи приводят в состояние, предшествующее наступлению самовозбуждения. Поэтому демпфирование колебательного контура снижается и значительно повышается чувствительность усилителя высокой частоты. Правда, настройка рабочей точки и глубины обратной связи, обеспечивающая оптимальный режим работы, требует большой точности. Поэтому схемы любительских регенеративных приемников трудны для повторения.

В сверхрегенераторах обратная связь устанавливается, напротив, жестко, но рабочая точка ритмично качается относительно точки наибольшей чувствительности. Так как рабочая точка проходит через точку максимальной чувствительности, приводя к самовозбуждению усилителя, этот приемник в течение коротких периодов времени работает как генератор высокой частоты. В результате сверхрегенеративный приемник периодически излучает высокочастотные колебания малой мощности, создающие помехи другим близко расположенным приемникам.

Паразитные колебания устраняют включением предварительного каскада усиления высокой частоты Качание рабочей точки обеспечивает высокую стабильность работы и большое усиление высокой частоты. Приемник хорошо зарекомендовал себя в области управления моделями на расстоянии.

С помощью простой схемы необходимо отделить друг от друга три колебания, так как величина частоты качания должна быть больше низкой, но меньше высокой частоты. К настоящему времени разработано множество схем сверхрегенеративных приемников. Ниже рассмотрены лишь некоторые из них, оправдавшие себя на практике. В литературе сверхрегенеративные приемники называют также суперрегенеративными.

Поскольку рабочая точка транзистора колеблется относительно точки самовозбуждения и, следовательно, относительно точки наибольшей чувствительности, необходимо наличие управляющего напряжения — напряжения суперирования. Вспомогательную частоту (частоту колебаний) можно получать с помощью отдельного генератора. Сверхрегенераторы такого типа называются сверхрегенераторами с внешним возбуждением. В сверхрегенераторах же с самовозбуждением вспомогательную частоту получают с помощью транзистора регенеративного каскада. На практике применяется почти исключительно последний вариант как более простой и отвечающий всем требованиям техники дистанционного управления моделями.

Сравнение схем, используемых в различных образцах аппаратуры дистанционного управления, показывает, что наибольшее распространение получили сверхрегенераторы с самовозбуждением, известные под названием сверхрегенераторов Шумахера (см. также схемы аппаратуры Start и Пилот).

Рис. 143

Сверхрегенеративный приемник с усилителем низкой частоты (аппаратура Start). Катушка L1 диаметром 5 мм, с подстроечником, имеет 12 витков медного покрытого эмалью провода диаметром 0,5 мм. Дроссель Dr2, а броневом сердечнике, имеет 200 витков медного покрытого эмалью провода диаметром 0,1 мм.

В схеме сверхрегенеративного приемника, приведенной на рис. 143, транзистор Т1 включен по схеме с общей базой. Рабочая точка определяется сопротивлениями резисторов R1, R2. Обратная связь выполнена с помощью конденсатора С7. Посредством изменения обратной связи регенерацию устанавливают так, чтобы была получена наибольшая чувствительность перед самым наступлением самовозбуждения.

Особую роль при этом играет конденсатор обратной связи С7, поддерживающий частоту высокочастотных колебаний сверхрегенератора, равной принимаемой частоте Его емкость выбирают такой большой, чтобы вообще могли установиться высокочастотные и вспомогательные колебания. Если емкость будет слишком велика и амплитуда вспомогательных колебаний будет иметь слишком большую величину, то приемник не будет работать в области наибольшей чувствительности. Оптимальную емкость конденсатора С7 следует находить экспериментально с помощью триммера, который затем можно заменить постоянным конденсатором.

Как здесь генерируется вспомогательная частота?

Через резистор R3 течет эмиттерный ток транзистора. Одновременно этот ток заряжает конденсатор С6, поэтому эмиттер становится более отрицательным, и на базу подается более низкое напряжение смещения, чем на эмиттер. Ток транзистора уменьшается, т. е. транзистор запирается. Теперь конденсатор С6 начинает разряжаться через резистор R3, эмиттерное напряжение падает и процесс возобновляется. При этом с помощью резисторов R1 и R3 рабочая точка транзистора должна быть установлена так, чтобы она колебалась между режимами усиления и самовозбуждения, причем при работе в режиме самовозбуждения приемник имеет наибольшую чувствительность.

Вспомогательные колебания представляют собой пилообразные колебания правильной формы (рис. 144), частота которых определяется RС-цепочкой R3, С6. Частоту этих колебаний можно рассчитать по формуле:

Вспомогательная частота должна составлять от 30 до 50 кГц. Если она слишком мала, то с помощью простой фильтрующей схемы ее вряд ли можно будет отделить от низкой частоты. Если же эта частота слишком велика, то

Рис. 144

Осциллограмма колебаний вспомогательной частоты, снятая в точке МР1 схемы представленной на рис. 143

она может излучаться через антенну в виде дополнительного паразитного излучения. Кроме того, рабочая точка транзистора лишь кратковременно проходит в этом случае через область наибольшего усиления. Чувствительность и избирательность сверхрегенеративного приемника тем лучше, чем ниже вспомогательная частота, т. е. чем дольше сверхрегенератор остается в состоянии снятия демпфирования.

Если база транзистора T1 имеет достаточно большой положительный потенциал относительно эмиттера, то амплитуда колебаний, генерируемых сверхрегенератором, определяется амплитудой принимаемой высокой частоты (рис. 145).

Рис. 145

Изменение напряжения и тока во времени при сверхрегенерации: и напряжение вспомогательной частоты (ТP — период колебаний. tt — время открывания. t2 - время запирания); б — напряжение модулированной высокой частоты; в импульсы коллекторного тока

Колебательный процесс ограничен явлениями насыщения в транзисторе. Если теперь напряжение базы, обусловленное изменением вспомогательных колебаний на эмиттере, становится более отрицательным, то транзистор запирается и колебательный контур L1, C5 демпфируется си своей постоянной времени. На рис. 145 четко видно, как различные по величине начальные амплитуды UHF приводят к соответственно различным площадям импульсов коллекторного тока. Следовательно, огибающая этой начальной амплитуды соответствует демодулированному сигналу, поэтому она выделяется и усиливается.

Из сказанного выше можно сделать некоторые выводы.

Решающее значение для правильной работы сверхрегенератора имеют частота, форма кривой и амплитуда вспомогательного колебания. Речь идет не просто о «хороших» или «плохих» схемах. Не менее важны особенности конструкции и оптимальный выбор номиналов схемных элементов. По сравнению с супергетеродинными приемниками сверхрегенеративные приемники имеют более простые схемы с меньшим количеством более коротких проводников, по которым проходят высокочастотные сигналы. Указанные на схемах номиналы элементов могут быть приняты только в качестве приближенных из-за разбросов параметров у отдельных экземпляров этих элементов.

Если сверхрегенератор работает неудовлетворительно, то сначала следует проверить форму вспомогательного колебания. В случае сверхрегенераторов с самовозбуждением эти колебания должны иметь правильную пилообразную форму (рис. 144). Если вспомогательные колебания представляют собой остроконечные импульсы, то чувствительность приемника не достигает полной величины, так как в этом случае состояния максимальной чувствительности наступают лишь кратковременно.

Недостаточная чувствительность может быть вызвана не только неправильной настройкой антенны или колебательного контура, но и неправильным выбором обратной связи (выбором емкости конденсатора С7), плохими частотными характеристиками транзистора или неверным выбором цепочки, определяющей величину вспомогательной частоты.

В этом случае необходимо варьировать положение рабочей точки (изменением сопротивлений резисторов R1 и R2), глубину обратной связи (изменением емкости конденсатора С7) или изменять параметры цепочки R3, С6, определяющей величину вспомогательной частоты.

Большое значение имеют форма и амплитуда вспомогательного колебания. Так как эта частота в несколько раз больше канальных частот, каждое низкочастотное колебание воспроизводится несколькими колебаниями вспомогательной частоты. Амплитудно модулированная несущая частота демодулируется на участке база-эмиттер транзистора. Эмиттерный ток содержит высокочастотное, вспомогательное и низкочастотное колебания. Таким образом, сверхрегенератор выполняет две задачи: усиление высокой частоты и ее демодуляцию.

Напряжение низкой частоты можно снимать в цепи коллектора или эмиттера. В сверхрегенераторе Шумахера RС-цепочка в цепи эмиттера одновременно используется

для снятия напряжений вспомогательной и низкой частот. Высокая частота отфильтровывается дросселем Dr1, а остаток высокочастотных колебаний замыкается на массу через конденсатор С6. Напряжения вспомогательной и низкой частот падают на резисторе R3. Но на последующие каскады должна поступать только демодулированная и усиленная низкая частота.

Фильтр нижних частот Dr2, С8 разделяет вспомогательную и низкую частоты. В то время как большая часть напряжения вспомогательной частоты падает на дросселе вспомогательной частоты Dr2, напряжение низкой частоты должно падать на конденсаторе С8. Усилитель напряжения, характеристики которого зависят от частоты (и называемый фильтром нижних частот), работает тем лучше, чем больше разница между вспомогательной и низкой частотами. Если низкочастотное колебание содержит также и слишком большой остаток вспомогательной частоты (что можно проверить с помощью осциллографа), то можно или повысить вспомогательную частоту или увеличить индуктивность дросселя Dr2 или емкость конденсатора С8. При наличии вспомогательной частоты в высокоомных наушниках, подключенных к контрольной точке МР2, можно слышать сильный шум (передатчик при этом не включать!). При отсутствии входного сигнала процесс самовозбуждения возникает, как видно на рис. 145, под воздействием постоянно имеющегося напряжения теплового шума, поэтому на выход поступает усиленное и демодулированное шумовое напряжение колебательного контура. Шум является лучшим признаком сверхрегенерации (рис. 146, а). RС-цепочка R4, С2 снижает напряжение питания сверхрегенератора и осуществляет развязку усилителя низкой частоты. При сниженном напряжении питания собственный шум этого усилителя также меньше. Чтобы можно было управлять работой декодирующего каскада, низкочастотный сигнал должен быть усилен в 103 раз с помощью усилителя низкой частоты, включенного за сверхрегенератором.

Показанный на рис. 143 усилитель низкой частоты типичен для аппаратуры дискретного дистанционного управления со сверхрегенеративными приемниками (см. также схему рис. 147) при наличии некоторых особенностей. Усилительные каскады имеют гальваническую связь. Вместе с шунтированием резисторов R7 и R10, установленных в эмиттерных цепях транзисторов Т2 и Т3, и отрицательной обратной связью по постоянному току с помощью резистора R8 гальваническая связь обеспечивает довольно эффективную температурную стабилизацию работы транзисторов.

Кроме того, гальваническая связь благоприятно сказывается на колебательном процессе усилителя. Поскольку оба усилительных каскада, собранные на транзисторах Т2 и Т3, должны иметь усиление не менее 1000, для них необходимо выбирать транзисторы, имеющие большое усиление по току. Транзистор Т4, включенный по схеме с общим коллектором, работает не как усилитель, а как преобразователь полного сопротивления и за счет этого развязывает усилитель низкой частоты от последующих каскадов.

Настройку сверхрегенеративных приемников в простейшем случае можно проводить с наушниками, включенными между выходом низкой частоты и положительным полюсом источника питания.

Рис. 146

Осциллограммы выходных напряжений: а— шум; б — ограниченный низкочастотный сигнал

При более точной настройке пользуются осциллографом. Сначала включают сверхрегенератор и прослушивают с помощью наушников сильный шум, который можно видеть и на экране осциллографа (рис. 146, а). Если при включенном передатчике вворачивать подстроечник катушки L1, то в определенной точке возникает шум. Это означает, что сверхрегенератор принимает высокочастотный сигнал передатчика. При отклонении ручки управления в наушниках прослушивается тихий низкочастотный сигнал. Пользуясь подстроечником, катушку L1 настраивают на максимальную громкость и минимальный коэффициент нелинейных искажений (рис. 146, б). Так как приемник сильно перегружается вблизи передатчика, последний с убранной антенной при настройке следует удалить по меньшей мере на 10 м.

При настройке сверхрегенеративного приемника антенна имеет особое значение. При окончательной настройке антенна на приемнике должна соответствовать по длине той, которая в последующем будет установлена на модели. Для каждой антенны необходимо найти оптимальное значение емкости конденсатора С4, потому что при слишком жесткой связи антенны с колебательным контуром (слишком большая емкость конденсатора С4) вспомогательная частота не возбуждается, а при слишком мягкой связи (емкость конденсатора С4 слишком мала) в колебательном контуре аккумулируется недостаточная мощность высокой частоты.

Оптимальная величина емкости различна для различных случаев работы, поэтому для получения высокой чувствительности настройку следует проводить в условиях, близких к практическим. Конденсатор С4 сначала можно взять переменным, а после настройки заменить постоянным.

Рис. 147

Сверхрегенеративный приемник с усилителем низкой частоты (аппаратура Пилот)

Оба приемника, изображенные на рис. 143 и 147, незначительно отличаются друг от друга лишь номиналами отдельных схемных элементом. Усовершенствование сверхрегенеративных приемников идет по двум направлениям. Во-первых, путем улучшения схемных решений стараются сделать возможной одновременную работу нескольких комплектов аппаратуры и, во-вторых, стремятся использовать преимущества кремниевых транзисторов и интегральных схем.

Рис. 148

Сверхрегенеративный приемник с усилителем высокой частоты (аппаратура Varioton). Катушка L1 диаметром 4 мм, с подстроечником. имеет 11 + 11 витков медного покрытого эмалью провода диаметром 0,2 мм. Катушка L2 диаметром 5 мм, с подстроечником, имеет 4/6 витков медного покрытого эмалью провода диаметром 0,3 мм. Катушка L3 (40/90 витков) и L4 (200 витков) установлены в броневых сердечниках.

Паразитное излучение, являющееся недостатком сверхрегенератора, может быть устранено введением каскада усиления высокой частоты, который осуществляет предварительную селекцию и усиление высокой частоты.

Примером сверхрегенеративного приемника с усилителем высокой частоты является приемник Varioton (рис. 148). Транзистор T1 включен по схеме с общей базой и работает в качестве усилителя высокой частоты. Высокочастотные колебания от антенны периодически подаются на эмиттер транзистора через катушку L1 и конденсатор С1, образующие настраиваемый колебательный контур. Резистор R1 обеспечивает температурную стабилизацию за счет обратной связи.

Благодаря усилителю высокой частоты настройка антенны не требует абсолютной точности, так как длина антенны не оказывает влияния на работу сверхрегенератора. Это позволяет не производить подстройку приемника после изменения длины антенны. Кроме того, паразитное излучение сверхрегенератора больше не достигает антенны и не излучается в пространство, поэтому возможна одновременная работа двух или нескольких комплектов аппаратуры, не создающих взаимные помехи.

Усилитель высокой частоты и коллекторная цепь транзистора, на котором собран сверхрегенератор, связаны индуктивно. Обратная связь, предназначенная для возбуждения сверхрегенерации, образована включением конденсатора С3 между коллектором и эмиттером транзистора Т2. Вспомогательную частоту в приемнике получают не по обычной схеме, с помощью RC-цепочки, а посредством второго специального колебательного контура L3, С8, последовательно подключенного к высокочастотному колебательному контуру и имеющего индуктивную обратную связь с базой транзистора Т2. При генерировании вспомогательной и усилении низкой частот транзистор Т2 работает по схеме с общим эмиттером, а для генерирования высокой частоты из-за более высокой граничной частоты более выгодна его работа по схеме с общей базой.

В такт со вспомогательной частотой транзистор Т2 начинает и прекращает генерацию высокой частоты. Благодаря специальному колебательному контуру L3, С8 колебания вспомогательной частоты имеют правильную синусоидальную форму, что обеспечивает более надежную работу сверхрегенератора, чем в случае релаксационных колебаний, получаемых с помощью RС-цепочки.

Сопротивление резистора R4 в цепи эмиттера довольно мало, и обеспечивать температурную стабилизацию не требуется. Рабочая точка стабилизируется включением в делитель напряжения базы резистора R18, имеющего отрицательный температурный коэффициент. Дроссель L4 отфильтровывает низкочастотные колебания. При этом сверхрегенератор практически является нижней частью делителя напряжения базы транзистора, на котором собран каскад усиления низкой частоты.

Напряжение базы транзистора Т3 соответствует напряжению коллектора транзистора Т2. Благодаря этому сверхрегенератор и первый каскад усиления низкой частоты взаимно компенсируют друг друга при колебаниях температуры и напряжения питания. Катушка L4 и конденсатор С9 образуют фильтр нижних частот, не пропускающий вспомогательную частоту. Резистор R6 осуществляет обратную связь по постоянному току между эмиттером транзистора Т3 и базой транзистора Т2 и, кроме того, стабилизирует рабочую точку.

Диод D2 отрезает положительные полуволны, отрицательные же полуволны поступают на базу транзистора Т4, который их усиливает и одновременно ограничивает. В результате на коллекторе этого транзистора появляется напряжение правильной прямоугольной формы. Транзистор Т5 является ключевым и работает по схеме с общим коллектором. Поэтому он не производит дополнительного усиления, но делает низкоомным выход усилителя низкой частоты. С выхода усилителя можно получать низкочастотное напряжение прямоугольной формы, пиковое значение которого составляет USS=3,3 В.

Разработаны схемы регенераторов на кремниевых транзисторах, позволяющие использовать такие их преимущества, как большое усиление и хорошую температурную стабильность характеристик.

Рис. 149

Сверхрегенеративный приемник, собранный на кремниевых транзисторах

Схема, показанная на рис. 149, в определенной мере представляет собой сверхрегенеративный приемник Шумахера (рис. 143), усовершенствованный именно в этом направлении. Несколько изменен и сам сверхрегенератор. Цепочка возбуждения вспомогательных колебаний Rl, C1 включена в цепь базы, а разделение низкой и вспомогательной частот производится RС-цепочкой С5, R3, С7, R5 и С9. Антенна связана с эмиттером, что позволяет снизить паразитное излучение до малого уровня и уменьшить влияние антенны на настройку сверхрегенератора. Приемник работает стабильнее и имеет более высокую чувствительность, чем при связи антенны с коллектором.

Частота вспомогательных колебаний в приемнике определяется RС-цепочкой Rl, C1. Резистор R1 одновременно служит для подачи напряжения смещения базы. При установке рабочей точки с помощью только одного резистора в цепи базы кремниевых транзисторов получают достаточно хорошую стабильность частоты при изменениях температуры внешней среды и напряжения питания. Рабочая точка может быть установлена с помощью имеющего большое сопротивление резистора в цепи базы (путем фиксирования тока базы). Изменения напряжения на участке база-эмиттер при изменениях температуры не оказывают никакого влияния на температурную характеристику. При соответствующем выборе постоянной времени с помощью разделительного конденсатора С1 большое сопротивление резистора в цепи базы — благодаря регенеративному действию этой RС-цепочки вместе с участком база-эмиттер, играющим роль диода,— обеспечивает автоматическую регулировку усиления за счет сдвига рабочей точки, определяемого напряжением раскачки.

Рис. 150

Сверхрегенеративный приемник, усилитель низкой частоты которого выполнен с помощью интегральной схемы

Сигнал на выходе приемника имеет прямоугольную форму, т. е. он ограничен. Его амплитуда определяется соотношением сопротивлений резисторов R12 и R13 и должна быть выбрана так, чтобы не были перегружены последующие каскады. В пределах дальности действия приемника напряжение низкой частоты на его выходе не содержит шумов. При достижении же предела дальности действия внезапно появляются шумы сверхрегенерации, в то время как у приемника, собранного на германиевых транзисторах, интенсивность шумов возрастает постепенно. Другими словами, на выходе приемника, собранного на кремниевых транзисторах, низкое напряжение в пределах дальности действия не содержит шумов, что значительно повышает эксплуатационную надежность приемника.

Шагом в направлении к миниатюризации аппаратуры является использование интегральных схем в усилителе низкой частоты (рис. 150). Специально для этого предназначен трехкаскадный усилитель низкой частоты типа ТАА 111 (МАA 125). В качестве сверхрегенератора можно принять схему, представленную на рис. 143 или 149. Включенный за ним трехкаскадный усилитель низкой частоты обеспечивает большое усиление частоты и благодаря гальванической межкаскадной связи имеет очень широкую полосу пропускания. Так как на выходе необходим низкочастотный сигнал, имеющий пиковые значения примерно USS = 3 В, напряжение питания с помощью делителя напряжения снижено примерно до 4 В. С помощью подстроечного резистора R7 устанавливают рабочую точку первого каскада усиления и, следовательно, двух других каскадов. После установки рабочей точки замеряют сопротивление резистора R7 и заменяют его постоянным резистором.

Все рассмотренные до сих пор схемы предназначены для работы в полосе частот 27,12 МГц. После соответствующего изменения номиналов схемных элементов колебательного контура и конденсатора обратной связи в сверхрегенераторе схемы можно использовать и в полосе частот 13,56 МГц.

Рис. 151

Сверхрегенеративный приемник для работы в полосе частот 433 МГц (вариант Benlert/ Heck). Дроссели Drl и Dr2 диаметром 2 мм, без подстроечников, имеют по 12 витков медного покрытого эмалью провода диаметром 0,2 мм. Скоба в виде линии Лехера выполнена из медного покрытого эмалью провода диаметром 1 мм в шелковой оплетке

Для работы в традиционной полосе частот 27,12 МГц разработано очень большое число типов приемников, как сверхрегенеративных, так и супергетеродинных. Этого нельзя сказать о полосе частот 433 МГц. Было опубликовано два варианта схем сверхрегенеративных приемников, разработанных любителями, и сообщения об опыте работы с ними (в журнале «Modellbau heute» за 1961 и 1967 гг.). Обе схемы воспроизведены на рис. 151 и 152 и кратко описаны ниже с целью подтолкнуть моделистов к самостоятельным разработкам в этой очень интересной области.

В сверхрегенеративном приемнике, представленном на рис. 151, функции колебательного контура выполняет проволочная скоба.

Рис. 152

Сверхрегенеративный приемник для работы в полосе частот 433 МГц (вариант Rabel). Дроссели Dr1, Dr2 и Dr3 диаметром 2 мм, без подстроечников, имеют по 14 витков медного покрытого эмалью провода диаметром 0,3 мм

Схема приемника подобна схеме сверхрегенератора с самовозбуждением, показанной на рис. 143. Транзистор Т1 и здесь работает по схеме с общей базой. Резистор R3 и конденсатор С3 образуют цепочку в цепи эмиттера для возбуждения вспомогательной частоты. Конденсатор С2 замыкает накоротко эту частоту на массу, но не непосредственно, а через дроссель Dr1 и конденсатор С1. При такой большой частоте обратную связь осуществляет емкость транзистора СCE

Емкость участка коллектор-база включена последовательно с конденсатором С2 и параллельно с колебательным контуром. За счет этого укорочена длина проволочной скобы. Так как концы прополочном скобы, называемой также колебательным контуром в виде линии Лехера, находятся под максимальным напряжением высокой частоты, напряжение питания подается или в узел напряжения, т. е. в середину скобы, или на ее концы, но тогда это должно быть сделано через дроссель. Было выбрано более простое и надежное решение. Цепочка С3, R4 и С4 производит разделение высокой и низкой частот.

Размеры колебательного контура в приемниках дециметрового диапазона играют решающую роль. Связь антенны со сверхрегенератором очень проста и представляет собой два-три витка изолированной проволоки антенны, охватывающих проволочную скобу. Наиболее благоприятную точку связи находят перемещением антенны по скобе. При слишком сильной связи сверхрегенерация исчезает. Длина прополочной антенны составляет половину длины волны, т. е. 34 см. Колебательный контур в виде линии Лехера может быть точно настроен на частоту передатчика посредством изгиба скобы.

При конструировании сверхрегенеративных приемников, работающих в диапазоне дециметровых волн, тем более справедливо правило, уже сформулированное для таких же приемников, но работающих в полосе частот 27,12 МГц: все высокочастотные проводники должны быть как можно более короткими. В полосе частот 433 МГц это касается каждого миллиметра проводников.

Транзистор Т1 лучше всего разместить непосредственно под проволочной скобой. Чтобы снизить потери в колебательном контуре и в проводниках в этом диапазоне частот, для колебательного контура следует использовать посеребренную медную проволоку и при пайке необходимо оставлять как можно меньше третника на печатной плате, так как цинк имеет значительно меньшую проводимость, чем медь.

Представленная на рис. 152 схема сверхрегенеративного приемника, предназначенного для работы в дециметровом диапазоне, имеет некоторые усовершенствования по сравнению со схемой рис. 151. Дроссель к цепи эмиттера здесь отсутствует. Благодаря этому сверхрегенератор надежно возбуждается даже при использовании транзистора, имеющего плохие частотные характеристики. Изменения напряжения, металлические детали, даже корпус приемника расстраивают колебательный контур, для настройки которого предназначен конденсатор С4.

Антенна выполнена из двух отрезков проволоки длиной по 17 см, развернутых относительно друг друга на 90°. В качестве антенного провода использован плоский ленточный кабель, длина которого не должна превышать 15 см. Для связи с антенной прокладывают отрезок изолированного монтажного провода над печатной платой параллельно скобе в виде линии Лехера. Эта скоба, стороны которой равны 15 мм, вытравлена непосредственно на печатной плате.

Контрольный сверхрегенеративный приемник

Из-за своей очень большой полосы пропускания сверхрегенеративный приемник позволяет сделать вывод лишь о наличии помехи в данной полосе частот, используемой для дистанционного управления моделями, но не о конкретном занятом канале. Во многих случаях такого вывода достаточно. Так как изготовление такого приемника требует очень малых затрат, ниже дан пример его схемы.

В простейшем случае можно использовать узел сверхрегенератора (взятого из отслужившего свой срок приемника дискретных команд), подключив к нему каскад раскачки громкоговорителя (рис. 250).

Рис 250

Каскад раскачки громкоговорителя для контрольного сверхрегенеративного приемника

Но такой сверхрегенеративный приемник сам излучает помехи, поэтому его нельзя включать во время управления моделью.

Избавиться от этого недостатка можно при использовании входного каскада усиления высокой частоты. Этот контур препятствует поступлению частоты сверхрегенератора на антенну, благодаря чему появляется возможность использования приемника для постоянного контроля радиообстановки (рис. 251). Входной каскад, собранный на работающем по схеме с общей базой транзисторе Т1, вместе с транзистором Т2 сверхрегенератора нагружены колебательным контуром С2, L1. Работа самого сверхрегенератора была рассмотрена выше. Для сборки усилителя низкой частоты использована трехкаскадная интегральная схема, усиление которой достаточно велико, чтобы без трансформатора раскачать громкоговоритель. Рабочую точку интегральной схемы устанавливают подстроечным резистором R7. Регулирование громкости не предусмотрено, так как сама громкость является мерой интенсивности помехи.

Рис. 251

Контрольный сверхрегенеративный приемник. Длина антенны составляет 80-100 см. Катушка L1 диаметром 7 мм имеет 9 витков медного покрытого эмалью провода диаметром 0,5 мм.

Приемник Junior 70 представляет собой традиционный сверхрегенеративный приемник на кремниевых транзисторах.

В модуле кроме приемника размещен также и первый каскад переключения (рис. 257).

Рис. 257

Приемник Junior 5. Значения постоянных напряжений замерены при отсутствии сигнала с помощью прибора, имеющего сопротивление 100 кОм/В. Резистор R3 находился при этом и среднем положении.

Технические характеристики приемника Junior 70:

обозначение — Junior 70, окраска корпуса — черная;

рабочая частота 27,12 МГц; частота модуляции 2,5 кГц;

чувствительность не менее 10 мкВ,

температура окружающей среды от - 10 до +50°С;

потребляемый ток без сигнала 7 мА, с сигналом 22 мА;

габариты 97х49х25 мм;

масса 65 г.