Катушки входной цепи и контура - скобы, желательно посеребренным проводом. Дроссель - стандартный заводской SMD. Печатная плата двухсторонняя, вторая сторона - сплошная земля. Размер платы - 50х20мм. Размеры катушек полвитка или 3/4, диаметр оправки 8мм (от них будет зависеть частота). На фото видно конструкцию катушек. Компаратор LM2904. Питание платы - 5В. Транзисторы 2SC3585Q, маркировка на корпусе R43.

Схема с сайта: http://vrtp.ru