Сверхрегенератор на полевом транзисторе с внешней суперизацией

В этой статье автор предлагает еще один вариант сверхрегенеративного приемника для систем радиоуправления.

Известно, что многофункциональность сверхрегенеративного каскада усложняет его настройку и уменьшает устойчивость работы в процессе эксплуатации. В значительной степени эти недостатки устраняются применением внешней суперизации в сверхрегенераторе. Вариант схемы такого приемника приведен на рис. 1. При напряжении питания +5 В приемник потребляет ток 1,6 мА. Его чувствительность при отношении с/ш = 4 и глубине модуляции m = 90% составляет 1...2 мкВ. Частота настройки — 27,12 МГц (28...28,2 МГц). Приемник предназначен для работы с импульсными сигналами. Для приема речевой информации элемент D1.3 должен быть исключен и к точке Кт3 необходимо подключить через конденсатор емкостью 1...10 мкФ подходящий УНЧ.

Первый каскад отличается от рассмотренного в [1] отсутствием RC-цепи, обеспечивавшей режим прерывистой генерации.

Теперь такой режим реализован за счет того, что питание на каскад подается через электронный ключ, собранный на транзисторе VT3. Управляется ключ подачей в базу импульсов суперизации со специального генератора, реализованного на элементах DD1.1, DD1.2. Форма вырабатываемых колебаний в контрольной точке Кт2 изображена на рис. 2, а. Частота суперизации устанавливается подбором сопротивления резистора R6. Интегрирующая цепочка R2C2 преобразует прямоугольные импульсы в экспоненциальные, форма которых в Кт1 приведена на рис. 2, б.

Параметры цепи положительной обратной связи в каскаде подобраны таким образом, что условия самовозбуждения выполняются при напряжении на стоке транзистора, примерно равном UС.КР = 1 В (горизонтальная пиния на рис. 2, б). На интервале времени, в течение которого напряжение на стоке превышает критическое значение, в контуре возникают нарастающие по амплитуде высокочастотные колебания. На это же время напряжение на стоке транзистора получает дополнительный прирост. При внимательном рассмотрении графика на рис. 2, б это хорошо заметно По окончании упомянутого интервала колебания в контуре затухают по экспоненте с постоянной времени, определяемой добротностью контура (рис. 2, в). Существенным является тот факт, что величина прироста напряжения на стоке, а точнее площадь треугольной области стоковых импульсов, находящейся над уровнем UС.КР, зависит от амплитуды высокочастотных вспышек.

При наличии в контуре напряжения полезного сигнала амплитуда и площадь высокочастотных вспышек будет изменяться во времени по закону изменения огибающей этого сигнала. Аналогично будут меняться и площади упомянутых треугольных областей. Это означает, что в спектре стоковых импульсов содержатся гармоники огибающей принимаемого сигнала. Выделить их можно с помощью фильтра нижних частот, роль которого в схеме выполняют элементы R1, С6, R3, С7. Конденсатор С5 предотвращает попадание постоянной составляющей стокового напряжения на базу транзистора VT2. На этом транзисторе собран усилитель низкой частоты, доводящий уровень выходного сигнала до 0,15...0,2 В.

К нагрузке усилителя (резистор R9) непосредственно подключен логический элемент DD1.3, выполняющий функции компаратора. Графики на рис. 3 поясняют работу этого устройства. Напряжение в контрольной точке Кт3 (рис. 3, а) представляет собой сумму постоянного напряжения UКт3, принятого сигнала в виде отрицательных импульсов и напряжения шумов. Известно, что входное напряжение UПОР, при котором происходит переключение логического элемента, для микросхем серии К561 составляет величину, примерно равную половине напряжения питания. С помощью подстроечного резистора R5 устанавливается такое исходное напряжение в Кт3, при котором пороговый уровень пересекается только отрицательными сигнальными импульсами (рис. 3, а). На выходе приемника при этом формируются положительные импульсы стандартной амплитуды 5 В (рис. 3, б).

Печатная плата приемника изображена на рис. 4 и никаких особенностей не имеет. В правом верхнем углу платы предусмотрено место для установки при необходимости интегрального стабилизатора напряжения типа КР1170ЕН5. Все детали сверхрегенеративного каскада такие же, как и в [1]. Транзистор VT2 — КТ315Б, VT2 — любой транзистор n-p-n структуры. В качестве DD1 может быть использована либо К561ЛА7, либо К561ЛЕ5. Подстроенный резистор R5 — СП3-38б, либо любой другой при изменении рисунка печатной платы.

После проверки правильности монтажа нужно подать на схему напряжение питания порядка 5±0,2 В. Затем следует подключить осциллограф к контрольной точке Кт2 и подбором сопротивления резистора R6 установить частоту наблюдаемых прямоугольных импульсов (рис. 2, а) в пределах 40...44 кГц. Необходимо убедиться, что форма импульсов в Кт1 соответствует рис. 2, б. После этого нужно подключить осциллограф или высокоомный вольтметр к контрольной точке Кт3 и движком потенциометра R5 установить уровень постоянного напряжения в ней равным 2,5 В.

От генератора стандартных сигналов надо подать на вход приемника высокочастотное напряжение на предполагаемой частоте работы приемника, при этом амплитуду установить равной 10 мкВ, а глубину модуляции — 90 %. Вращением сердечника катушки L1 следует добиться появления на экране осциллографа, подключенного к Кт3, синусоидального сигнала на частоте 1 кГц с амплитудой 100...300 мВ (огибающая испытательного сигнала). Отсутствие этого сигнала, а также шумовой дорожки на экране осциллографа свидетельствует об отсутствии генерации в первом каскаде приемника. Дело в том, что питающим напряжением для каскада являются экспоненциальные импульсы (рис. 2, б), и с учетом разброса параметров транзисторов их амплитуда может оказаться недостаточной для возбуждения каскада. В этом случае следует временно заменить R2 подстроенным резистором на 3,3...6,8 кОм и вращением его ротора не только добиться появления сигнала в контрольной точке Кт3, но и сделать амплитуду этого сигнала максимальной.

Надо иметь ввиду, что чувствительность приемника зависит от длительности интервала, в течение которого выполняются условия возбуждения (рис. 2, б). Чем меньше эта длительность, тем выше чувствительность поэтому необходимо тщательно подобрать сопротивление резистора R2 с тем, чтобы амплитуда импульсов на стоке транзистора превышала порог UС.КР на небольшую величину. Однако чрезмерно малая величина превышения приводит к неустойчивой работе каскада из-за действия различных дестабилизирующих факторов. Требуется отыскать разумный компромисс между устойчивостью и чувствительностью.

Заключительный этап настройки лучше проводить по сигналам передатчика, совместно с которым планируется использовать приемник. Включив передатчик, расположенный на расстоянии 3...4 м от приемника, необходимо контролируя сигнал в Кт3, уточнить положение сердечника катушки L1 добиваясь настройки в резонанс. Затем следует уменьшить уровень выходного сигнала в Кт3 до величины, при которой он будет превышать уровень шумов в 4...5 раз (рис. 3, а). Уменьшение сигнала достигается отключением антенны от передатчика, установкой его в металлический сосуд (например, кастрюлю), увеличением расстояния до него и т д. После этого осциллограф нужно переключить на выход приемника и отыскать такое положение движка резистора R5, при котором выходные импульсы будут образовываться только отрицательными импульсами сигнала, а срабатывание от шумовых выбросов будет отсутствовать. Необходимо иметь ввиду, что резистор R5 определяет величину постоянного напряжения UКт3. Чрезмерно большая разность UКт3 – UПОР приведет к снижению чувствительности приемника, т.к. сигнал небольшой амплитуды не будет вызывать срабатывания компаратора Малая же величина этой разности приведет, как это видно из рис. 3, а, к срабатыванию компаратора от шумовых выбросов. Необходимо выбрать разумный компромисс.

Владимир Днищенко,

m408@rbcmail.ru

Литература

1. В. Днищенко. Свергенератор на полевом транзисторе. — Схемотехника, 2002 № 8, с. 24, 25.

«Схемотехника» № 8, 2002г.