«УОКИ-ТОКИ»

«Радиомир», №3, 2001г.

В последнее время появились в продаже "игрушечные" радиостанции, производимые в КНР — так называемые "уоки-токи". Они отличаются простотой и сравнительно неплохими характеристиками.

Имевшаяся у автора радиостанция "СВ STYLE ORIGINAL" NS-881 работала на расстояние до 300 м при совсем неплохой разборчивости речи.

На рис.1 приведена схема такой радиостанции. Схема состоит из высокочастотной части, выполненной на транзисторе VT1, и двухкаскадного УЗЧ, выполненного на VT2 и VT3. Рабочая частота определяется кварцевым резонатором ZQ. Кнопка SB1 является переключателем "прием-передача", имеет четыре группы переключающих контактов и осуществляет всю необходимую коммутацию (показана в положении "прием"). Выключатель питания совмещен с регулятором громкости RP1.

Катушка L1 — бескаркасная, намотана на оправке диам. 5 мм и содержит 30 витков провода диам. 0,5 мм. Катушки L2 и L3 намотаны на каркасах диам. 5 мм с сердечником и содержат 3 и 2x3 витка соответственно провода диам. 0,27 мм.

В качестве Т1 можно применить малогабаритный выходной трансформатор от радиоприемника. Питается радиостанция от батарейки типа "Крона".

А.ЛЫСУНЕЦ,

п.Возжаевка, Амурской обл.