СВЕРХРЕГЕНЕРАТИВНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ НА 27 МГЦ

В радиолюбительской среде существуют самые разные мнения по поводу сверхрегенератора, - от резкого отрицания, мол, это только детские игрушки, до утверждений о том, что хорошо сделанный сверхрегенератор будет лучше супергетеродина. Автор данной статьи приверженец «золотой середины» и считает, что «всему свое место». А посему, если нужно сделать простое и недорогое радиопереговорное устройство, из самых доступных деталей, то сверхрегенератор, - как раз то, что надо.

Впрочем, копировать схемы китайских игрушек тоже нет смысла. На мой взгляд, их безобразная работа объясняется тем, что один и тот же транзисторный каскад работает и как сверхрегенеративный детектор и как задающий генератор передатчика. В результате, его режим устанавливают средним, и. поэтому, неправильным как для сверхрегенератора, так и для передатчика.

На рисунке показана схема пятитранзисторной СВ-радиостанции, предназначенной для работы на малых дальностях.

Переключают режимы «прием-передача» переключателем S2 на два положения и четыре направления. Это может быть модуль П2К или ПКН с удаленным фиксатором. Переключатель сделан так, что в свободном состоянии он включает «прием» и для переключения на передачу его нужно держать нажатым. Отсутствие фиксации помогает экономить источник питания. S1 - выключатель питания. Сверхрегенеративный детектор сделан на транзисторе VT1. Здесь нет предварительного УРЧ. Вообще, с предварительным УРЧ сверхрегенератор работает довольно странно - чувствительность не возрастает, а даже может понизиться. На мой взгляд, единственно в чем может быть смысл предварительного УРЧ (в совокупности с сверхрегенеративным детектором), так это в снижении влияния антенны на настройку контура, и в снижении излучения помех, создаваемых сверхрегенератором.

Контур L1, C4 создает основную генерацию, а контур L2, C6 - частоту гашения. Выставка режима работы сверхрегенератора дело кропотливое, поэтому, для удобства налаживания, резистор R2 и конденсаторы С4, С5 - подстроечные.

Низкочастотный сигнал снимается с R3 и через простейший ФНЧ на R4 и С7 подается на двухкаскадный низкочастотный усилитель на VT2 и VT3. Выход VT3 трансформаторный. Т1 - это трансформатор от миниатюрного абонентского громкоговорителя (от однопрограммной радиоточки). К коллектору VT3 подключена его высокоомная обмотка. При приеме к вторичной (низкоомной) обмотке Т1 подключается миниатюрный динамик, а при передаче, - через эту обмотку подается ток на эмиттер выходного каскада передатчика (VT4).

При передаче на вход УНЧ поступает сигнал от электретного микрофона М1 (используется импортный микрофон, применяемый в портативных магнитофонах и диктофонах). С выхода УНЧ модулирующий ток поступает через вторичную обмотку Т1 в эмиттерную цепь VT4.

Задающий генератор передатчика выполнен на транзисторе VT5. Частота генерации задана контуром L7, C20, C21. Обратная связь сделана через емкостный трансформатор С20, С21. Далее следует каскад усиления мощности на VT4.

Для намотки контурных катушек используются самодельные каркасы с сердечниками СЦР-1. Заготовкой служит каркас контуров ФПЧ усилителя УПЧИ или УПЧЗ старого лампового черно-белого телевизора. Такой каркас представляет собой цилиндр диаметром около 7 мм с резьбой внутри и двумя подстроечными резьбовыми сердечниками из карбонильного железа (СЦР-1). Нужно осторожно вывинтить из него сердечники (если они заклинили можно смазать оливковым маслом). Затем отпилить от каркаса два цилиндра длиной по 20 мм. И в каждый завинтить по одному сердечнику. Так из одного каркаса ПЧ старого телевизора получается два каркаса для КВ-техники.

Катушка L1 - 14 витков (ПЭВ 0,35), L3 - 14 витков (ПЭВ 0,35), L4 - 7 витков (ПЭВ 0,51), L6 - 4 витка (ПЭВ 0,51), L7 - 10 витков (ПЭВ 0,35). Катушка L6 намотана на поверхность L7.

Дроссель L2 намотан на ферритовом кольце диаметром 7 мм, содержит 25 витков ПЭВ 0,35. Дроссель L5 намотан на корпусе постоянного резистора типа МЛТ-0,5, содержит 100 витков ПЭВ 0,12.

Кочетков И. В.

«Радиоконструктор» №1, 2007г.