СВЕРХРЕГЕНЕРАТОР НА НЧ-МИКРОСХЕМЕ

Микросхема К548УН1А представляет собой двухканальный малошумящий низкочастотный усилитель и применяется, обычно, в предварительных УНЧ. В Л.1 предложено альтернативное использование этой микросхемы в тракте УКВ-ЧМ радиовещательного приемника. Эксперименты с этой микросхемой включенной в режиме недовозбужденного генератора, показали, что на её основе можно сделать сверхрегенеративный приемный тракт, способный принимать сигналы в диапазоне 27 МГц.

Принципиальная схема приемного тракта приводится на рисунке. В сверхрегенеративном детекторе используется только один из усилителей микросхемы (на втором можно сделать УНЧ). Принимаемый сигнал поступает из антенны во входной контур L1, С2. Через С3 сигнал поступает на вход усилителя микросхемы. Цепь ПОС R1, R2, R3, С8 устанавливает режим работы на пороге возникновения  генерации.  Емкость С4, С5 устанавливает глубину ООС.

Катушка L1 намотана на каркасе МЦ от телевизора УСЦТ, она содержит 10 витков ПЭВ 0,31.

На режим детектирования схему выводят последовательной подстройкой С5 и R3.

Снегирев И.

Литература:

1. В. Ринский. УКВ приемник на аналоговой микросхеме, ж. Радио, №10, 1988, с. 55.