RX модуль 433МГц самоделка.

Вот схемка. Делалось несколько штук. Имеет очень неплохую чувствительность, для таких схем. Думаю сравнима с импортными модулями. Все работали сразу, после небольшой настройки. Катушки входной цепи и контура - скобы, желательно посеребренным проводом. Дроссель - стандартный заводской SMD, номинал указан. Работал на 100м принимая сигнал брелка, задумывалось для дист. управления. Печатная плата двухсторонняя, вторая сторона - сплошная земля, поэтому и работает хорошо, и повторяемость отличная. Размер платы - 50х20мм. Размеры катушек полвитка или 3/4, диаметр оправки 8мм (от них будет зависеть частота). На фото будет видно конструкцию катушек. Компаратор LM2904. Питание платы - 5В. Транзисторы 2SC3585Q, маркировка на корпусе R43.

Short Circuit

http://www.vrtp.ru/