СВЕРХРЕГЕНЕРАТИВНЫЙ ПРИЕМНИК 27 МГЦ (Рис.1)

Транзистор T1 мешает излучению колебаний гетеродина приемника антенной. Антенна и входная емкость транзистора Т1 вместе с индуктивностью катушки L1 обеспечивают настройку на середину полосы частот.

Рис.1

Рис.2

Гасящую частоту (10-20 кГц) устраняет активный фильтр, имеющий коэффициент усиления 20. Степень обратной связи выбирается переменным резистором Р так, чтобы обеспечить наиболее благоприятный прием. Схема с внешним источником гасящей частоты, представленная на рис. 2, существенно улучшает избирательность и чувствительность приемника. Помеха от этого источника синусоидальных или треугольных колебаний в канале звука очень хорошо удаляется фильтром LC с ферритовым сердечником. Для катушек используются каркасы диаметром 8 мм с подстроечными сердечниками. Катушка индуктивности L1 содержит 20 витков, намотанных по длине 15 мм, катушка L2 - 2 витка первичной обмотки и 15 витков вторичной. Провод для L1 имеет диаметр 0,4 мм, для L2 - 0,1 мм. Катушка L3 состоит из 40-50 витков.