Портативная радиостанция на 430—440 Мгц

И. Оттосон (UR2RDB) г. Таллинн

В статье описана несложная и доступная по конструкции радиостанция, работающая в диапазоне 430—440 Мгц. Несмотря на свою простоту, в «Полевом дне» 1962 г, она показала хорошие результаты при дальности связи 40— 60 км. После «Полевого дня» при специальной проверке сигналы передатчика, установленного на равнине, были обнаружены связным приемником, размещенным в автомобиле, на расстоянии до 200 км.

Чтобы свести к минимуму высокочастотные потери, генератор смонтирован вместе с передающей антенной на мачте (рис. 1). Модулятор передатчика и приемник расположены внизу, на столе оператора. Приемная антенна на 2,1 м ниже антенны передатчика. Общая высота мачты около 10 м.

Рис. 1

СВЧ генератор (рис. 2). Выходная мощность генератора примерно 1,8 вт. Генератор собран по схеме с самовозбуждением.

Рис. 2

Простота схемы позволяет применять недефицитные детали и свести к минимуму налаживание передатчика, однако ей свойственны и недостатки, например возможность паразитной частотной модуляции. Настройка заключается в выборе оптимальной связи с антенной (по свечению лампочки карманного фонаря, включенной в цепь вибратора) и определении частоты генерации при помощи измерительной линии.

Рис. 3

Чтобы снизить потери на высоких частотах, генератор СВЧ смонтирован вместе с передающей антенной на мачте.

Генератор смонтирован на алюминиевой панели размерами 140х52х2 мм (рис. 3). Большое значение имеет качество колебательного контура L3 в цепи анода. Петлю (индуктивность) этого контура желательно изготовить из посеребренной проволоки (трубки) диаметром 3—5 мм. Ориентировочные размеры петли 18х52 мм. Ротор конденсатора С2 изготовлен из двух латунных пластин размерами 12x23 мм. Пластины ротора припаяны к «горячим» концам анодного контура. Статором является металлический цилиндр а высотой 12 мм и диаметром 8 мм, который прикреплен на конце 3 мм болтика. Ввинчивая или вывинчивая болтик; можно изменять расстояние между пластинами конденсатора и так менять частому генерации. Гайка должна быть изолирована от шасси. К «холодному» концу анодного контура L3С2 прикреплен латунный хомутик, который в свою очередь прикрепляет анодный контур к изолятору из органического стекла. К этому хомутику припаян высокочастотный дроссель, который намотан проводом ПЭ 0,6—0,8, диаметр намотки 4—5 мм, число витков 10—12 при длине намотки 25—30мм. Фильтрующий конденсатор С3 типа КСО расположен с обратной стороны шасси.

Между выводами сеток лампы 6Н3П включена петля L1, размерами 8x18 мм, изготовленная из 1 мм посеребренной проволоки и размещенная вертикально по отношению к шасси. Катодная петля L2 из того же материала, что и L1, имеет размеры 18x45 мм. Средняя точка катодной петли заземлена.

Дроссели ВЧ в цепях накала (провод ПЭ 0,8, диаметр намотки 5 мм) включены между гнездом генераторной лампы и специальной опорной панелью.

Вибратор антенны индуктивно связан при помощи петли связи длиной 50 мм с анодным контуром и опирается на изоляторы из органического стекла. Расстояние между антенными элементами 138 мм, длина рефлектора 340 мм, вибратора 325 мм, I директора 310 мм, II директора 305 мм, III директора 300 мм. Диаметр трубок 12 мм.

Мачта, на которой располагаются антенные элементы, имеет диаметр 20 мм и должна быть электрически соединена с шасси.

Анодные цепи генератора потребляют ток 40 ма при напряжении 180—210 в. Стабильность частоты передатчика при тщательном изготовлении достаточна для связей продолжительностью не выше 10 мин.

Рис. 4

Модулятор (рис. 4) работает от угольного микрофона. Выходная мощность модулятора достаточна и для работы с более мощным генератором.

Сердечник трансформатора Tp1 собран из пластин Ш-12, толщина набора 12 мм. Обмотка I содержит 600 витков провода ПЭЛ 0,08, обмотка II—9000 витков такого же провода. Сердечник трансформатора Тр2 такой же, как у Tp1. Обмотка I имеет 2000 витков, а обмотка II— 2x300 витков провода ПЭЛ 0,11. Обмотки трансформатора Тр3 намотаны на сердечнике из пластин Ш-16, толщина набора 32 мм. Обмотки содержат: I—2x800 витков, обмотка II—500 витков провода ПЭЛ 0,18.

Рис. 5

Приемник (рис. 5) имеет каскад усиления ВЧ, сверхрегенеративный детектор и каскад усиления НЧ. Усилитель ВЧ на лампе 6С4П (Л1) выполнен по схеме с заземленной сеткой. 6С4П можно заменить 6Н3П или 6Н15П, при этом оба триода соединяют параллельно. В анодную цепь усилителя ВЧ включен полуволновый петлевой отрезок линии. Линию настраивают на среднюю частоту диапазона подстроечным конденсатором С2, изготовленным из латунных пластин диаметром 12 мм. Сверхрегенеративный детектор имеет индуктивную связь с усилителем ВЧ и по конструкции аналогичен описанному выше генератору. В качестве контура гасящего генератора используется контур ПЧ, к которому добавляют обмотку связи, содержащую 30 витков провода ПЭЛШО 0,16. Выходной трансформатор Tp1 собран на сердечнике из пластин Ш-12, толщина набора 12 мм. Обмотка I содержит 9000 витков провода ПЭЛ 0,1, а обмотка II—600 витков такого же провода. Антенна приемника имеет 13 элементов при общей длине мачты крепления 2,45 м. Данные антенны сведены в таблицу.

| Элемент антенны | Длина, мм | Диаметр, мм | Расстояние до следующего элемента, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Рефлектор | 340 | 2 | 160 |
| Вибратор | 325 | 0,8 и 4 | 60 |
| I директор | 305 | 2 | 63 |
| II директор | 305 | 2 | 64 |
| III директор | 305 | 2 | 136 |
| IV директор | 305 | 2 | 272 |
| XI директор | 305 | 2 | 272 |

ПРИМЕЧАНИЕ: Все остальные директоры из медной проволоки диаметром 2 мм имеют длину 305 мм и расстояние между элементами 272 мм. Фидер выполнен из кабеля РК-1 и согласуется полуволновым U — коленом.

Рис. 6

Анодно-экранные цепи питаются от преобразователя (рис 6), который подключен к аккумулятору напряжением 12 в и емкостью 60—100 а/ч. Цепи накала питаются от аккумулятора напряжением 6 в. Ток, потребляемый от накального аккумулятора, 1,7 а и от анодного аккумулятора 1,5 а. В преобразователе можно применить транзисторы П4.

Обмотки трансформатора Tp1 имеют: обмотка I—2x45 витков провода ПЭВ-2 0,64, обмотка II—2x23 витков провода ПЭВ-2 0,31, обмотка высокого напряжения III—800 витков провода ПЭВ-2 0,18. Трансформатор собран на пермаллоевом сердечнике Ш-12, при толщине набора 16 мм. Обмотки I к II наматываются вместе; потом следует разрезать середину провода и конец одной из образовавшихся обмоток присоединить к началу другой, это соединение является средней точкой данной обмотки.

Чтобы препятствовать пролезанию высших гармоник перед выпрямительным мостом, включен заграждающий фильтр из сопротивлений R4 и R5 и конденсаторов C3C4. Конденсаторы фильтра типа КСО должны быть рассчитаны на рабочее напряжение не ниже 500 в.

Преобразователь работает на частоте около 800 гц и имеет кпд порядка 75%.

«Радио» №4, 1964