Активный преселектор

Предлагаемый активный преселектор предложенный Хансом Нусбаума (DJ1UGA) обеспечивает регулируемое усиление 0...15 дБ, полосу пропускания 100 кГц (-3 дБ) при перестройке от 3,1 до 8,6 МГц, напряжении питания 8...10В и потребляемом токе 30 мА.

Рис.1.

В нем применены два перестраиваемых отдельными КПЕ высокодобротных контура (рис.1) на входе и выходе.

Таким образом решена проблема проникания сигнала, имеющая место в сдвоенных КПЕ.

Высокая добротность контуров реализована за счет применения карбонильных тороидальных сердечников Т80 - 6 (20,2x12,6x6,4 m = 8), на которых намотано по 33 витка медного провода диаметром 0,6 мм, а также за счет слабой связи с 50 - омными входом и выходом устройства нарез емкостные делители, а с входом и выходом микросхемы усилителя MSA0885 через индуктивную связь (1 виток).

Рис.2. и рис.3.

Изменение коэффициента усиления осуществляется переменным резистором в цепи питания.

На рис.2. приведен радиоспектр до 30 МГц, а на рис.3 - тот же спектр (в одном масштабе) после включения преселектора.

Рис.4.

В качестве антенны использован диполь 2x15 м, настроенный на 50 Ом (КСВ = 1) при 7,2 МГц.

Рис.5.

На рис.4 показан монтаж усилителя, а на рис.5 показано все устройство в сборе.

Ханс Нусбаума (DJ1UGA)

Литература:

Funk, №8/2001, с.30-32