KB приемник В.Степанова построен по схеме прямого усиления с умножителем добротности (рис.33) и охватывает диапазон от 4,5 до 18 МГц. Магнитная антенна L1 содержит 6 витков медного провода диаметром 2 мм, намотанных с шагом 7 мм на каркасе диаметром 100 мм. VT1, VT2 выполняют функции детектора и умножителя добротности антенны, VT3 и DA1 - УНЧ. Настройку на станцию выполняют КПЕ С1, максимума чувствительности добиваются регуляторами R2, R3, а громкость регулируют резистором R7. Питается приемник от одной «Кроны» («Радиолюбитель» N98/2002, с.41).