Аудион

"Аудион" немецкое название приемника, в котором лампа работает в качестве детектора. Но по сути дела, это регенеративный приемник с индуктивной обратной связью. Регенеративный приемник или, иначе, приемник с обратной связью является в смысле чувствительности и избирательности приема одним из лучших ламповых приемников. Сущность работы регенератора заключается в том, что он тем или иным способом возмещает контуру вредные потери принятой мощности.

На рис.1 представлена схема регенеративного приемника на диапазон 5,5 - 7,5 Мгц. 
Приемник выполнен на четырех пентодах 1Ж24Б повышенной надежности, срок службы которых не менее 5000 часов!

Катушки намотаны на каркасе диаметром 20мм, число витков L1 - 6 вит., L2 - 21 вит., L3 - 7 вит. проводом ПЭЛ 0,7.

Рис.1 Принципиальная схема приемника.

Расположение элементов приемника на печатной плате

Топология печатной платы (вид со стороны деталей)

Топология печатной платы

Бессонов Андрей г.Челябинск