Несупергетеродинные КВ-приемники обычно упрекают в их слабой избирательности. В регенеративном приемнике Б. Каинка (рис.38) избирательность и чувствительность кардинально улучшены благодаря внесению в антенный контур L1C1C3 отрицательного дифференциального сопротивления, компенсирующего собственные потери в L1 и повышающего добротность контура до любого требуемого значения вплоть до бесконечности. Отрицательное дифференциальное сопротивление формирует двухполюсник Т2Т1, по сути являющийся замкнутым самим на себя двухкаскадным (Т2 с общим коллектором, Т1 - с общей базой) неинвертирующим усилителем.

Режим транзисторов, вносимое ими отрицательное сопротивление и добротность антенного контура задаются подстроечным резистором Р1. Интересно отметить, что если довести добротность до бесконечности, то в антенном контуре возникнут незатухающие колебания (псевдонесущая) и станет возможным прием SSB и CW, в которых, как известно, несущая подавлена, но ее роль в данном случае будет играть псевдонесущая. Таким образом, в данной конструкции при обычном АМ-демодуляторе (Т3С6) реализована возможность нормального приема не только вещательных, но и любительских КВ-станций. УНЧ мощностью 1 Вт с регулятором громкости Р2 выполнен на ИМС IC1 с мостовым включением громкоговорителя LS1.

Катушка антенного контура выполнена проводом диаметром 0,3 мм в эмалевой изоляции, состоит из 4 равных секций по 5 витков (т.е. всего 20 витков с отводами от 5, 10 и 15 витка), намотанных на пластмассовом каркасе диаметром 6 мм (рис.39). С такими данными приемник охватывает диапазон от 6 до 9 МГц, который (для захода в 80-метровый любительский диапазон) можно смещать перемычкой JP1. Для охвата всех КВ-диапазонов L1 надо сделать сменными, с уменьшенным количеством витков. Приемник нормально работает при напряжении питания от 4 до 7 В с штыревой антенной длиной от 50 см до 3 м, причем в последнем случае в качестве приема не уступает профессиональным приемникам стоимостью на два порядка больше («Elektor Electronics» №11/00, с.22-26).

«Радиохобби» №6, 2000г.