Простой умножитель добротности

Умножитель добротности устанавливаемый на входе приемника представляет собой однокаскадный УВЧ с параллельным включением нагрузки.

Нагрузкой анодной цепи по высокой частоте служит катушка связи L1 с антенной. Для ее включения делается отвод в несколько витков.

Сигнал на вход усилителя снимается со входного контура L2C2 через конденсатор С3.
Дроссель Др1 в анодной цепи имеет индуктивность 83 мкГн. При монтаже платы умножителя необходимо обеспечить минимальную длину соединительных проводов.

Вместо лампы 6ВК7 можно применить лампу 6С1П или один триод лампы 6Н3П.

"Amaterske Radio", 1969, №5