Ден Виссел, N1BYT предложил оригинальную схему регенеративного приемника с оптической связью (Optically Coupled Regenerative Receiver). На рис.1 представлена классическая схема регенеративного приемника. Ее основные недостатки - зависимость режима Q1 от параметров входных цепей и большой уровень паразитного излучения (от 10 до 100 мВт).

Рис. 1

Для их устранения автор предложил использовать между входными цепями и транзистором оптоэлектронную пару HCPL4562 (Hewlett Packard), работающую на высоких частотах в устройствах оптоэлектронных каналов связи. Схема регенеративного приемника с оптопарой для диапазона 7 МГц представлена на рис.2. Транзистор в HCPL4562 работает на пороге генерации (режим устанавливается с помощью R1) и выполняет функции высокоизбирательного усилителя с Q-умножителем и ГПД, а Q1 - как активный детектор с высоким входным сопротивлением. Поскольку оптоизлучатель в HCPL4562 весьма чувствителен не только к ВЧ напряжению но и к низкочастотным шумам, то в качестве источника смещения необходимо применить гальваническую батарею BT1 с низким уровнем собственных шумов.

Рис. 2

(«QST», №6/98, с.35-38).