Простота и в то же время высокая чувствительность регенеративных приемников привлекают внимание не только радиолюбителей-конструкторов, но и фирм производителей коммуникационной аппаратуры. Американская фирма Ten-Tec выпускает 9-диапазонный регенеративный KB приемник (модель 1253), способный принимать AM, CW и SSB радиостанции от 1,8 МГц до 22 МГц (рис.21). На Т1 (рис.22) собран УВЧ, на Т2, Т3 - собственно регенеративный приемник. Резистором R5 (выведен на переднюю панель) плавно устанавливают регенеративный режим, R6 – то же, грубо, R21 - плавная настройка, R20 - грубая. Переключение диапазонов осуществляется микросхемой IC1 (74НС4017) путем последовательного нажатия SW1 «Band» («Funkamateur», №2/99, стр.144-146).

«Радиохобби» №2, 1999г.