На рисунке приведена схема простого регенеративного приемника с полевым транзистором. Катушка L1 - магнитная антенна на ферритовом сердечнике на диапазон ДВ или СВ. Катушка L2 состоит из 25 витков провода ПЭВ или ПЭЛ 0,38 и намотана рядом с катушкой L1 на том же сердечнике. Направление намотки катушек одинаковое.

Длина наружной антенны 7,5 м. Если она больше, то последовательно с ней включают конденсатор емкостью 100 ... 500 пФ. Пьезоэлектрический телефон надо шунтировать резистором сопротивлением 2 кОм.