РАДИОМАЯК ДЛЯ ГРИБНИКА

Радиомаяк, работает в диапазоне 80 м и рассчитан на подачу непрерывного сигнала постоянного тона.

Принципиальная схема радиомаяка показана на рисунке 1. В него входит тональный генератор на транзисторах VT1, VT2, согласующий каскад на транзисторе VT3 и являющийся его коллекторной нагрузкой радиочастотный генератор на VT4. Антенной WA1 служит кусок изолированного провода, заброшенный на ветви дерева. Частота звуковых колебаний при указанных на схеме номиналах базовых резисторов и конденсаторов составляет около 500 Гц.

Конструкция комплектуется постоянными конденсаторами КЛС (C1...С7) КТ-1 (С10) и подстроечными керамическими КПК-МП. Резисторы типа МЛТ-9,25, высокочастотные дроссели L1, L2, L5 берутся готовые марки Д-0,4 с индуктивностью 100 мкГн. Источник питания — батарея 3336 либо три элемента 316. Потребление тока от источника — до 20 мА. Самодельные радиоэлементы — катушки радиочастотного генератора. Они наматываются проводом ПЭВ-1 0,22 на пластмассовом каркасе диаметром 12 мм. Катушка L4 имеет 32 витка. L3 — 30 витков. Расстояние между серединами намотки примерно 10 мм. Монтаж деталей на плате может выполняться печатным либо навесным способом. Примерная компоновка деталей на плате показана на рисунке 2. Все устройство помещается в водонепроницаемый футляр.

Рис.1

Поскольку радиомаяк работает на фиксированной частоте, никаких органов управления, кроме выключателя питания, не требуется. Ввод внутрь снижения антенны делается через уплотнительную резиновую пробку или, что лучше, через керамический проходной изолятор. Регулировка передатчика заключается в подборе некоторых резисторов и настройке контура. Сопротивление резистора R5 должно обеспечивать на коллекторе VT3 напряжение примерно равное половине напряжения источника питания. Убедиться в наличии высокочастотной генерации можно, включив миллиамперметр в коллекторную цепь VT4. При закорачивании на массу его базы через конденсатор емкостью в несколько десятков тысяч пикофарад колебания генератора срываются, отчего изменяется потребляемый ток. Контуры настраивают по сигналу, принимаемому приемником — большая точность тут не требуется.

Для упрощения конструкции и обеспечения достаточно высокой чувствительности приемник можно собрать по схеме прямого усиления с регулируемой положительной обратной связью (рис. 3). Сигнал, принятый штыревой (WA1) и магнитной (WA2) антеннами, поступает в резонансный контур L3, С1, настраиваемый конденсатором на частоту передатчика. Каскад УРЧ на транзисторе VT1 работает в регенеративном режиме, возвращая посредством катушки обратной связи L2 часть усиленного сигнала обратно во входной контур, отчего чувствительность приема многократно возрастает.

Рис. 2

Величина обратной связи может регулироваться резистором R1. Нагрузкой первого каскада служит резонансный контур L4, С3 с которого сигнал поступает для дальнейшего усиления апериодическим каскадом на транзисторе VT2. Детектор работает по схеме удвоения на диодах VD1, VD2. Выделенная им звуковая составляющая сигнала получает предварительное усиление в каскаде с транзистором VT3, после чего поступает на выходной каскад, транзистор VT4, в котором функционирует в экономичном режиме плавающей рабочей точки. Это значит, что коллекторный ток автоматически увеличивается по мере нарастания сигнала на входе. Работа одновременно двух антенн формирует характеристику направленности приема, однозначно указывающую сторону, в которой находится радиомаяк.

Рис. 3

Приемник собирается в основном из доступных готовых деталей. Постоянные резисторы — МЛТ-0,125...0,25, переменный — СП-0,4. Конденсаторы в контурах типа КТ-1 и подстроенный КПВ с воздушным диэлектриком, остальные КЛС и К50-6. Звукоизлучатель составлен из пары низкоомных телефонов того типа, что используются в переносной радиоаппаратуре; они соединяются последовательно. Штыревая антенна может быть взята от портативного радиоприемника или телевизора. Питается приемник от батарейки «Корунд». Для магнитной антенны берется стержень из феррита марки 600НН длиною 120 мм и диаметром 8 мм. Катушка L1 состоит из 2 витков провода ПЭЛШО 0,2, L2 — 1 виток такого же провода. Для контурной катушки лучше взять провод ЛЭШО 20x0,07 и намотать 15 витков. Катушки L4, L5 размещаются в броневом ферритовом сердечнике с наружным диаметром 8 мм и такой же высоты. Намотка выполняется проводом ПЭВ-1 0,1: у катушки L4 — 40 витков, L5 — 10 витков.

На монтажной плате детали могут компоноваться, как изображено на рисунке 4. Конденсатор настройки С1 окружите латунным экраном, соединенным с общим проводом схемы.

Рис.4

Приемник заключите в пластмассовый футляр, разъемные части которого в местах стыков уплотните, чтобы внутрь не проникала дождевая вода. На лицевую стенку футляра выводятся ручки управления настройкой, обратной связью, переключателей штыревой антенны и источников питания. Здесь же либо сбоку находится гнездо для подключения телефонов. Антенное гнездо лучше снабдить резьбой, в которую ввинчивается нижний конец телескопического штыря. Кроме того, футляр полезно снабдить ремнем, чтобы носить приемник на плече.

Рабочие токи транзисторов устанавливают подбором резисторов R2, R3, R6, ориентируясь на максимум даваемого усиления сигнала, или на несколько меньшие значения в целях экономии питания. Ток покоя выходного транзистора устанавливают на уровне 2...3 мА подбором номинала R8. Затем, включив передатчик, настраиваем приемник на его сигнал, и вращением подстроенного сердечника катушек L4, L5 добиваемся максимальной громкости в телефонах.

Ю. ПРОКОПЦЕВ

«Юный техник» 1996, №5