Регенеративный приемник на диапазон 80м для приема CW

Рис. 1

Рис. 2

Чарльз Китчин, N1TEV и Майк Мэрфи, WB2UID предложили схему простого регенеративного приемника (рис.1).

Q1 - УВЧ, Q2 - регенератор для усиления слабых сигналов от единиц микровольт до сотен милливольт (регулировка режима регенрации - R5), D1 - диодный смеситель, U1 -УНЧ. Громкость приема можно регулировать R6.

Приемник применяется для приема станции W1AW, передающей различные бюллетени и CW-тексты для изучающих телеграф на фиксированной частоте 3,5815 МГц.

Конструктивные данные катушки приведены на рисунке 2.

(«QST» N5/97, с.34, 35).