ЧМ-трансивер на 27,14 МГц

Схема ЧМ-трансивера представлена на рис. 1.

Технические характеристики:

• рабочая частота.............................................................27,14 МГц;

• мощность передатчика в антенне....................................10 мВт;

• чувствительность приемника, не хуже............................ 10 мкВ;

• модуляция........................................................................частотная;

• дальность связи, не менее...................................................300 м;

• ток потребления:

приемника ...............................................................................8 мА;

передатчика...........................................................................30 мА.

В трансивере использованы следующие детали. Катушки L1 и L2 намотаны на полистироловом каркасе диаметром 7,5-8 мм и содержат соответственно 3 и 8 витков провода ПЭВ диаметром 0,4 мм. Расстояние между катушками - 3 мм. Дроссель L3 - стандартный промышленный дроссель ДПМ-0,1-60-100 мкГн.

Транзистор VT1 - П416Б, можно заменить на ГТ308, ГТ313, КТ326, КТ361. Кремниевые транзисторы предпочтительнее, т. к. улучшается температурная стабильность частоты. Конденсатор С5 - керамический подстроечный конденсатор типа КПК-М или другой подходящий емкостью 4-15 пФ; он предназначен для коррекции рабочей частоты на приеме, потому что при изменении питающего напряжения транзистора VT1 меняются его межэлектродные емкости, что вносит сдвиг частоты на приеме.

Настройка трансивера начинается с УЗЧ - подбирается R12 и проверяется его работоспособность. При настройке высокочастотной части главное - правильно выбрать номинал R2, т. к. он определяет режим сверхрегенерации и определяет рабочую точку передатчика и уровень излучаемой мощности. Частота гашения сверхрегенератора задается цепочкой C8R6 и при необходимости может быть изменена.

Передатчик желательно настроить по индикатору поля подстройкой СЗ. Выходную мощность можно увеличить сближением катушек L1 и L2, но слишком сильная связь между катушками может сорвать режим сверхрегенерации. Резистор R1 определяет уровень сигнала 34 на базе VT1, а, следовательно, - девиацию частоты передатчика. Подробно о настройке ЧМ-трансивера можно прочитать в журнале «Радиолюбитель», 1996г., №3.

ДОПОЛНЕНИЕ К СТАТЬЕ

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЧМ-ТРАНСИВЕРА

Данная конструкция представляет собой модернизированный вариант ЧМ-трансивера. Доработка заключается в применении усилителя НЧ на микросхеме К174ХА10 и введении подстроенного резистора R2.

После переделки увеличилась выходная мощность УНЧ, возросла чувствительность при передаче, а также облегчился процесс настройки каскада на VT1.

«РЛ» №1 - 98г.