УКВ РАДИОСТАНЦИЯ СЕТЕВОГО ПИТАНИЯ

Радиостанция предназначена для ведения симплексной радиотелефонной связи на 28,0—29,7 Мгц. Мощность, отдаваемая передатчиком в антенну, 4—5 вт, чувствительность приемника не хуже 15 мкв. Для питания радиостанции используется кенотронный выпрямитель, подключенный к сети переменного тока промышленной частоты напряжением 110-220 в. Для работы с радиостанцией могут быть использованы обычные любительские антенны несимметричного питания.

Схема

Схема радиостанции приведена на рис. 1. Передатчик радиостанции собран на трех пентодах: Л1 (6Ж4), Л2 (6П9), Л3 (6П9) и стабилизаторе Л4 (СГ-4С). Приемник радиостанции собран также на трех пентодах; Л6 и Л7 (6Ж4) и Л8 (6П9).

Рис. 1. Принципиальная схема УКВ радиостанции

Переход с передачи на прием на радиостанции осуществляется с помощью переключателя П1а — П1б . В положении «Передача» к выходу передатчика подключается антенное устройство и подается питание на анодно-экранные цепи ламп Л1—Л3. Газоразрядный стабилитрон Л4 (СГ-4С) через ограничительные сопротивления R7 и R8 также подключается к цепи высокого напряжения. Он служит для поддержания постоянства напряжения на экранной сетке лампы Л1. В положении «Прием» антенное устройство переключается на вход приемника, а анодное напряжение — на лампы Л6, Л7 и Л8. В среднем положении переключателя П1а—П1б антенное устройство закорачивается на «землю», а анодное напряжение выключается.

Колебательный контур задающего генератора (лампа 6Ж4) составлен из катушки L1 и конденсаторов С1 С2, С3, С4 и С5.

Для повышения стабильности частоты задающего генератора общая емкость колебательного контура выбрана достаточно большой и параллельно конденсаторам С1 и С2 включен компенсирующий конденсатор С3, обладающий отрицательным температурным коэффициентом. Плавное перекрытие полосы частот любительского 10-метрового диапазона осуществляется с помощью конденсатора переменной емкости С1. Емкость этого конденсатора взята достаточно малой. При повороте ручки настройки от 0 до 180° сеточный контур лампы Л1 перестраивается с 14,0 до 14,85 Мгц.

В анодную цепь лампы задающего генератора включен контур, состоящий из катушки индуктивности L2 и конденсатора С8, настроенный на среднюю частоту 10-метрового диапазона (28,85 Мгц). Величина напряжения высокой частоты на контуре L2C8 на крайних частотах диапазона (28,0 и 29,7 Мгц) при этом получается не менее 12—15 в, т. е. вполне достаточной для обеспечения нормальной работы оконечного каскада передатчика в режиме усиления на всех частотах 10-метрового диапазона.

Напряжение высокой частоты с контура L2C8 через конденсатор С11 поступает на управляющую сетку лампы Л2 (6П9), работающую в оконечном каскаде передатчика. Оконечный каскад передатчика собран по схеме последовательного питания. Необходимое напряжение смещения на управляющую сетку лампы Л2 задается за счет падения напряжения на сопротивлении R2, стоящего в сеточной цепи этой лампы. Колебательный контур оконечного каскада передатчика составлен из катушки L3 и конденсаторов С13, С14. Конденсатор большой емкости С14, включенный последовательно с конденсатором переменной емкости С13, служит для предохранения источника высокого напряжения от короткого замыкания при пробое (или случайном замыкании пластин) конденсатора С13.

Второй пентод Л3 (6П9) используется в схеме передатчика как усилитель низкой частоты — модулятор. Угольный микрофон, преобразующий звуковые колебания в электрические, включен в цепь первичной обмотки трансформатора Тр1. Напряжение смещения на управляющую сетку лампы Л3 задается за счет падения напряжения на сопротивлениях R5 и R6, включенных в цепь катода этой лампы. Часть этого напряжения, снимаемого со средней точки сопротивлений R5—R6, используется для питания угольного микрофона. Сопротивление R8, шунтирующее микрофонную цепь трансформатора Тр1 служит также для ограничения тока, текущего через микрофонный капсюль.

Анодно-экранные цепи ламп Л2 и Л3 питаются через модуляционный дроссель Др3. При таком включении напряжение на электродах лампы Л2 будет меняться в такт с изменениями напряжения низкой частоты, образующимися на модуляционном дросселе Др3. Напряжение на анодах ламп Л2 и Л3 при модуляции также будет изменяться. Эти изменения вызовут соответствующее изменение тока, протекающего через лампу Л2. В результате изменений тока и напряжения на лампе усилителя мощности Л2 изменится и амплитуда высокочастотных колебаний на контуре L4C13C14, т. е. будет происходить модуляция высокой звуковой частоты. Такую схему называют схемой анодной модуляции. Она получила широкое распространение из-за своей простоты и хорошего качества модуляции при высоком к.п.д. у модулируемого каскада.

Последовательно с дросселем Др3 включен миллиамперметр постоянного тока типа М-55. Конденсатор C19 блокирует цепь миллиамперметра от возможной наводки на нее высокой частоты. С помощью миллиамперметра осуществляется точная резонансная настройка колебательного контура оконечного каскада передатчика и осуществляется контроль за работой модулятора.

Вместо миллиамперметра в эту цепь можно включить лампочку накаливания (2,5в x 0,075а), по яркости свечения которой можно будет также определять момент резонансной настройки оконечного каскада передатчика и контролировать работу модулятора.

Переключатель П2 служит для включения задающего генератора передатчика при включенном приемнике. Это необходимо для точной настройки своего передатчика на частоту корреспондента. В настоящее время все связи на этом УКВ диапазоне в основном проводятся так же, как и на коротковолновых диапазонах, на одной (общей) частоте. Поэтому, чтобы связаться с какой-либо станцией, дающей циркулярный вызов, приходится предварительно настраивать свой передатчик на ту же частоту, на которой работает вызывающая станция.

Рис. 2. Катушки индуктивности и ВЧ дроссели

Приемник радиостанции собран по схеме прямого усиления 1-V-1 с регенеративным детектором (рис. 1). Принятый антенной сигнал через контакты переключателя П1 находящегося в положении «Прием», поступает на катушку индуктивности L5 связанную индуктивно с входным контуром L6C22, который настраивается на среднюю частоту рабочего диапазона (28,85 Мгц; рис. 2). Как показала практика, обычно во время работы нет особой необходимости в перестройке этого контура для работы на крайних частотах диапазона. Но в данной конструкции предусмотрена и такая возможность. Подстроечный конденсатор С22 укреплен на вертикальной панели шасси радиостанции, и в случае необходимости всегда можно произвести подстройку входного контура (вращая с помощью отвертки шлиц конденсатора С22).

Дроссель высокой частоты Др4 служит анодной нагрузкой лампы Л6. Отрицательное смещение на сетку лампы Л6 получается за счет падения напряжения на сопротивлении R9, стоящем в цепи катода этой лампы.

Усиленный высокочастотный сигнал через конденсатор С29 попадает на контур регенеративного каскада.

Рис. 3. Схема выпрямителя для питания радиостанции

В качестве катушки обратной связи используется часть витков контурной катушки L7, отвод от которой подключен к катодной цепи лампы Л7. Регулировка обратной связи производится путем изменения напряжения на экранной сетке лампы Л7 с помощью переменного сопротивления R17. Усиленный и продетектированный сигнал из анодной цепи лампы Л7 через конденсатор С33 поступает на управляющую сетку лампы Л8 (6П9), работающую в режиме усиления НЧ. В анодную цепь лампы Л8 включен выходной трансформатор Тр2, ко вторичной обмотке которого подключены динамический громкоговоритель и головные телефоны.

Выпрямитель для питания радиостанции собран по схеме двухполупериодного выпрямления (рис. 3). Он дает постоянное напряжение 250—300 в при токе 100—120 ма. У силового трансформатора Тр3 имеется пять обмоток. Две из них (I и II) сетевые, имеют отводы от части витков и с помощью переключателя сети могут быть соединены последовательно или параллельно, в зависимости от величины питающего напряжения (110, 127 или 220 в). Повышающая обмотка III имеет вывод от средней точки. Обмотка IV служит для накала кенотрона Л9 (6Ц5С). Обмотка V используется для питания цепей накала всех ламп радиостанции. Сигнальная лампочка Л10, подключенная параллельно обмотке V, является указателем включения выпрямителя. Конденсаторы С41 и С42, подключенные ко входу выпрямителя, служат для защиты приемника радиостанции от проникания в него помех из сети, С43 и С44, подключенные к анодам кенотрона Л9, способствуют уменьшению фона переменного тока на выходе выпрямителя.

Фильтр выпрямителя состоит из двух электролитических конденсаторов С45 и С46 и дросселя низкой частоты Др6. Параллельно выходу выпрямителя включено нагрузочное сопротивление R22 для стабилизации напряжения на выходе выпрямителя при переходе с передачи на прием и разрядке конденсаторов фильтра после отключения выпрямителя от сети. Выпрямитель выполнен в виде отдельного блока, что позволяет его использовать для питания других конструкций.

Конструкция и детали радиостанции

Радиостанция смонтирована на угловом шасси размером 240х210х140 мм с подвалом глубиной 60 мм. Шасси изготавливается из листовой стали толщиной 1 мм. Общий вид приемопередатчика и его монтажа приведен на рис. 4, 5. В подвале шасси между лампами Л1 и Л2 дополнительно устанавливается экранная перегородка размером 110х60 мм из листового дюраля толщиной 1 —1,5 мм.

Рис. 4. Общий вид радиостанции {лицевая панель)

Эта перегородка укрепляется под горизонтальной панелью на расстоянии 65 мм от края шасси (рис. 5). Для уменьшения внешних влияний на контур задающего генератора поперечная стенка в этой части шасси сделана сплошной.

На переднюю панель шасси выведены гнезда антенны и заземления, ручки от конденсаторов переменной емкости С1, С13 и С28, переменных сопротивлений R12 и R17, переключатели П1 и П2, тумблер Вк на вертикальной панели, миллиамперметр M1, индикаторная лампочка Л5 и подстроечный конденсатор входного контура приемника С22. Лампы установлены сверху горизонтальной панели. Там же размещены катушки L3, L4, L5 и L6, ВЧ дроссель Др2 и конденсаторы С17, С18, C19, С22. Все остальные детали расположены в подвале шасси, под горизонтальной панелью. Гнезда для телефонов и микрофона укреплены на задней стенке и подвале шасси.

Рис. 5. Общий вид радиостанции за вертикальной панелью

Все размеры и намоточные данные катушек индуктивности и их конструктивные данные приведены на рис. 2 и в табл. 1. Катушку L1 рекомендуется выполнить на керамическом каркасе. Намотку ее производят с максимальным натяжением провода. Для изготовления этой катушки могут быть использованы также каркасы из фторопласта, полистирола или органического стекла.

Таблица 1

ДАННЫЕ КАТУШЕК ИНДУКТИВНОСТИ И ВЧ ДРОССЕЛЕЙ РАДИОСТАНЦИИ

| Катушка | Число витков | Провод | Индуктивность, мкгн | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 20 | ПЭЛ 0,65 | 4,1 |  |
| L2 | 10 | МГ 1,2 | 1,6 | Индуктивность измерена |
| L3 | 10 | ПЭЛ 2,0 | 1,8 | без карбонильного |
| L4 | 4 | ПЭЛ 2,0 | 0,9 | сердечника |
| L5 | 3 | ПМВ 0,75 | 0,6 | То же |
| L6 | 11 | МГ 0,65 | 1,6 | » » |
| L7 | 11 | МГ 0,65 | 1,6 | » » |
| Др1, Др2 | 90 | ПЭЛШО 0,15 | 55 | » » |
| Др4, Др5 | 180 | ПЭЛ 0,08 | 45 | » » |

Катушки L3, L4 — бескаркасные, катушки L2, L6, L7 намотаны на полистироловых каркасах от катушек коротковолнового диапазона приемника «Звезда». Все они имеют подстроечные сердечники из карбонильного железа. Катушка L5 намотана поверх катушки L6 и выполнена из монтажного провода марки ПМВ. Все катушки индуктивности радиостанции могут быть намотаны на каркасах другого диаметра. Можно также для намотки их применить провод других марок и Диаметра. В этом случае потребуется только подсчитать примерную величину их и индуктивность и в дальнейшем произвести ее точную подгонку. ВЧ дроссели Др1 и Др2 выполнены на сопротивлениях ВС-2,0, Др4 и Др5 — на ВС-0,5.

Проводящий слой с сопротивлений предварительно счищается, намотка их производится согласно данным, указанным в табл. 1.

Рис. 6. Самодельные конденсаторы (на базе керамических конденсаторов типа КПК-1)

Конденсаторы переменной емкости С1, С13, С27— обычные керамические подстроечные конденсаторы типа КПК-1. Они устанавливаются на специальных держателях и снабжаются удлинительными осями для ручек настройки. Общий вид этих конденсаторов и детали их конструкции приведены на рис. 6. Для установки конденсаторов используются основания от пришедших в негодность переменных сопротивлений. Такое основание разбирают, очищают от пластмассы. В нем просверливают два отверстия диаметром 1,6 мм. В случае затруднения с просверливанием и нарезкой отверстий в металле можно использовать имеющиеся в основании сопротивлений отверстия для контактных лепестков (оставив часть пластмассы в основании сопротивления). Ось переменного сопротивления (деталь 1, рис. 6) опиливают по приведенным размерам. Плоскость на конце оси следует тщательно подогнать по размерам шлицевой прорези на головке конденсатора. Она должна плотно, без люфта, входить в головку. В оси следует также пропилить круглую канавку глубиной 0,5 мм для того, чтобы впоследствии можно было с помощью разрезной шайбы закрепить ось конденсатора во втулке.

Конденсаторы переменной емкости собирают в следующем порядке: ось 1 устанавливают во втулке и с помощью шайбы 4 закрепляют в основании 2, для чего концы шайбы сжимают плоскогубцами. После этого в крепежные отверстия конденсаторов КПК-1 пропускают два винта длиной 15 мм с резьбой М-2. На винты надевают опорные втулки 3, которые изготавливают из отрезков металлической трубки подходящего диаметра или сворачивают из листового металла. Шлиц на оси совмещают с головкой конденсатора, который прикрепляют винтами. Для большей эластичности крепления рекомендуется под головки винтов подложить картонные шайбы. Конденсаторы с помощью гаек укрепляют на вертикальной панели шасси.

Конденсаторы С3, С4, С5, С6, С8, С11, С28, С29, С30, С39 — керамические, типа КТК-1 или КДК-1; С7, С9, С12, С14, C19, С24, С35, С38, С43, С44 — слюдяные, типа КСО-1 и КСО-2; С10, C15, C17, С25, С26, С31 С32, С33, С34, С37, С41, С42 — металло-бумажные, типа КБГ-1; С2, C18, С22 — керамические подстроечные, типа КПК-1 или КПК-2; С20, С21, С23, С36 — электролитические, типа КЭ-1; С40, С45, С46 — электролитические, типа КЭ-2.

Переменные сопротивления R12 и R17— типа СП или ВК. Все постоянные сопротивления — типа МЛТ или ВС.

Переключатель П1а—П1б — обычный одноплатный переключатель на три положения, желательно с керамической платой. Выключатели Вк — обычные тумблеры на два положения. В целях уменьшения потерь рекомендуется для ламп Л1, Л2, Л6 и Л7 применять керамические панели.

Микрофонный трансформатор Тр1 собран на П-образном сердечнике сечением 0,5 см2. Микрофонная обмотка I содержит 300 витков провода ПЭЛ 0,45. Вторичная обмотка (II) содержит 6000 витков провода ПЭЛ 0,1.

В качестве микрофонного трансформатора могут быть также использованы выходные трансформаторы от вещательных приемников, например от приемника «Родина». Можно воспользоваться и междуламповым трансформатором, намотав у него третью дополнительную обмотку — 200—300 витков провода ПЭЛ 0,3.

Выходной трансформатор Тр2 — от приемника «Звезда-54» или самодельный — на сердечнике из пластин Ш-15 (набор 25 мм). Первичная обмотка (I) состоит из 2600 витков провода ПЭЛ 0,23, вторичная обмотка II — из 61 витка провода ПЭЛ 1,0. Обмотка для включения головных телефонов (III) содержит 1040 витков провода ПЭЛ 0,1.

Для питания приемника используется выпрямитель, собранный на металлическом шасси размером 160х120х40 мм. Силовой трансформатор Тр3 берется от приемника «Звезда». Такой трансформатор может быть изготовлен самостоятельно: на сердечник из стандартных пластин Ш-22 (набор 42 мм) наматывают две сетевые обмотки I и II по 698 витков в каждой проводом ПЭЛ 0,33 (с отводом от 93-го витка). Повышающую обмотку III наматывают проводом ПЭЛ 0,2 в количестве 3600 витков, с отводом от средней точки. Обмотку IV для накала кенотрона типа 6Ц5С наматывают проводом ПЭЛ 0,59, она содержит 39 витков. При использовании в качестве кенотрона лампы типа 5Ц4С эту обмотку следует уменьшить до 31 витка. Обмотка V (накала ламп) содержит 39 витков провода ПЭЛ 1,0.

Дроссель фильтра выпрямителя Др6 берется от приемника «Урал» или самодельный: на сердечнике из пластин Ш-14 (толщина набора 15 мм) наматывают 3000 витков провода ПЭЛ 0,15. В сердечнике дросселя следует предусмотреть воздушный зазор толщиной 0,2 мм (два слоя писчей бумаги).

Модуляционный дроссель Др3 намотан на сердечнике из пластин Ш-12 (толщина набора 15 мм). Он содержит 5000 витков провода ПЭЛ 0,1. Воздушный зазор в сердечнике дросселя 0,2 мм. В качестве модуляционного дросселя может быть использован любой дроссель фильтра с индуктивностью 3—5 гн, имеющий хорошую изоляцию.

Угольный микрофон можно применять любого типа с капсюлем МБ. Монтаж высокочастотных цепей производится таким образом, чтобы соединительные провода были возможно короче. Для монтажа ВЧ цепей лучше всего применять медный посеребренный провод (или луженый) диаметром 1 —1,5 мм. Для монтажа остальных цепей подойдет любой гибкий или одножильный провод с винилитовой изоляцией сечением 0,5—1 мм2. Для предотвращения возбуждения по низкой частоте рекомендуется сеточные цепи усилителя НЧ проложить экранированным проводом. Такой провод следует также применить для прокладки накальных цепей ламп Л1 и Л2. Если экранированного провода в наличии нет, прокладку накальных цепей можно производить шнуром, оплетенным из двух отдельных изолированных проводников.

Налаживание радиостанции.

Налаживание радиостанции следует начать с проверки выпрямителя. Он должен давать на выходе 350—300 в постоянного тока — для питания анодно-экранных. цепей ламп радиостанции и 6,3 в переменного тока — для накала ламп. Убедившись в исправности выпрямителя, его подключают к радиостанции и начинают налаживание с проверки исправности всех цепей питания ламп радиостанции. Затем проверяют наличие напряжения на всех точках, показанных на принципиальной схеме (рис. 1). При этом следует учитывать, что все напряжения измерены прибором ТТ-1 по отношению к шасси. Практически эти напряжения могут отличаться от указанных в пределах до 15-20%.

При наличии контрольного градуированного приемника или волномера удобнее начинать налаживание радиостанции с передатчика. Для этого надо прежде всего убедиться в нормальной работе задающего генератора, проверив наличие напряжений высокой частоты на контуре L1С1С2С3 с помощью миллиамперметра постоянного тока, включив его в анодную цепь лампы Л1. В начале налаживания задающего генератора следует временно отключить контур L2С8, заменив его каким-либо подходящим дросселем высокой частоты (подобным Др1 и Др2).

Анодный ток лампы Л1 при нормальной работе каскада должен быть равен 7—8 ма. При отсутствии генерации ток возрастает до 20—25 ма, в чем можно убедиться, коснувшись рукой сеточного вывода лампы Л1. В качестве указателя наличия колебаний в контуре задающего генератора может быть использована неоновая лампочка (например, типа МН-3). Свечение лампочки при прикосновении одним из ее выводов к анодному (восьмому) гнезду ламповой панельки Л1 будет свидетельствовать о нормальной работе задающего генератора. Следует учитывать, что иногда даже при правильном монтаже и исправности всех деталей схемы задающего генератора причиной отсутствия возбуждения колебаний может явиться слишком малая общая емкость группы параллельно включенных конденсаторов С1, С2 и С3. В этом случае следует несколько увеличить емкость подстроечного конденсатора С2 или заменить конденсатор С3 другим, большей емкости.

Установив наличие высокочастотных колебаний в контуре задающего генератора, приступают к проверке его рабочей частоты и подгонке диапазона. Для этого конденсатор С1 устанавливают в положение максимальной емкости и с помощью резонансного волномера или путем прослушивания на градуированном KB приемнике определяют минимальную частоту, на которую может быть настроен задающий генератор. Она должна быть равна 14 Мгц. Если частота выше 14 Мгц, то изменением емкости подстроечного конденсатора следует добиться настройки задающего генератора на эту частоту. Если же таким путем произвести настройку задающего генератора на частоту 14 Мгц не удастся, тогда придется увеличить индуктивность катушки L1, домотав еще один-два витка. Практически всегда удобнее при изготовлении катушек делать их с числом витков на один-два более, чем рекомендуется в описании (так как смотать в процессе налаживания лишние витки будет значительно проще, чем наматывать вновь всю катушку, если встретится необходимость увеличения ее индуктивности).

Настроив задающий генератор на частоту 14 Мгц, переводят конденсатор С1 в положение минимальной емкости и проверяют высшую частоту. Она должна быть равна 14,85 Мгц.

При правильно произведенной настройке поворот ротора конденсатора C1 от 0 до 180° должен обеспечивать изменение частоты задающего генератора от 14,0 до 14,85 Мгц. Во время настройки следует учитывать, что чем больше будет емкость подстроечного конденсатора С2 и включенного параллельно ему конденсатора С3, тем меньше будет перекрытие диапазона, получаемое с помощью конденсатора C1. Их окончательные величины должны быть установлены после проверки стабильности частоты задающего генератора, которая производится с помощью кварцевого калибратора или любительского KB приемника, рассчитанного на прием незатухающих колебаний. Как правило, после включения и прогрева передатчика частота генерируемых колебаний обязательно снижается. Если проверка покажет, что изменение частоты после 15-минутного прогрева больше 3000—4000 гц, следует заменить конденсатор С2 двумя параллельно включенными конденсаторами с общей емкостью, равной емкости С2. Один из них должен, иметь отрицательный температурный, коэффициент емкости (ТКЕ). Отрицательный ТКЕ имеют керамические конденсаторы КТК-1, КТН-1 или КДК-1 группы «Д» (красный корпус) или группы «М» (голубой корпус). Емкость конденсатора с отрицательным ТКЕ подбирается опытным путем.

Необходимо добиться, чтобы при прогреве передатчика уход частоты был минимальным. Между отдельными проверками стабильности частоты нужно делать перерывы (при выключенном передатчике) не менее 30—40 минут. Контрольный приемник или кварцевый калибратор в это время не выключается. После уточнения величин элементов сеточного контура лампы Л1 задающего генератора ВЧ дроссель, временно включенный в анодную цепь лампы Л1, заменяют контуром L2С8, который с помощью подстроечного сердечника катушки L2 подстраивают на среднюю частоту диапазона (28,85 Мгц). Сеточный контур Л1 во время подстройки контура L2C8 также должен быть настроен на 28,85 Мгц. Момент резонансной настройки контура L2C8 на частоту 28,85 Мгц определяют с помощью волномера или простого пробника — витка провода, замкнутого на лампочку накаливания (2,5в х 0,075а), который подносится к катушке L2.

Далее необходимо произвести градуировку задающего генератора. Градуировочные точки наносят на шкале конденсатора С1 через каждые 0,1—0,2 Мгц. Градуировка наносится в значениях частот 28,0—29,7 Мгц.

Налаживание задающего генератора заканчивают подбором величины сопротивления R8. Его величина должна быть такой, чтобы ток, идущий через стабилитрон Л4 (СГ-4С), был равен 15—20 ма.

Налаживание выходного каскада передатчика — усилителя мощности — сводится к настройке анодного контура лампы Л2 в резонанс с частотой задающего генератора и проверке режима лампы Л2. Контур L3C13С14 при полностью введенном конденсаторе C13 должен быть настроен на частоту 28 Мгц, а в положении минимальной емкости — на 29,7 Мгц. Если это не получается, следует подогнать величину индуктивности катушки L3 изменением расстояния между ее витками или домоткой (отмоткой) 0,5—1 витка. Положение резонансной настройки анодного контура оконечного каскада передатчика с частотой задающего генератора определяют с помощью миллиамперметра, установленного на вертикальной панели шасси (по минимуму его показаний).

Следует также обязательно проверить, нет ли самовозбуждения в каскаде усилителя мощности. Сорвав каким-либо способом колебания в контуре задающего генератора (например, закоротив катушку L1), проверяют ВЧ пробником или ГИРом отсутствие высокочастотных колебаний в контуре L3C13C14 во всех положениях ротора конденсатора С13. В случае самовозбуждения усилительного каскада передатчика необходимо сместить точку присоединения конденсатора С11 к катушке L2 на один-два витка ближе к «холодному» концу этой катушки. Обычно конденсатор С11 присоединяется к третьему или четвертому витку катушки L2 (со стороны анода лампы Л1).

В нормально работающем усилительном каскаде величина анодного тока лампы Л2 при напряжении на ее аноде, равном 280 в, находится в пределах 30—35 ма (напряжение экранной сетки Л2 — 160—170 в, ток 8—9 ма). Общее потребление тока от выпрямителя у передатчика равно 75—80 ма, у приемника — 45—48 ма.

После подгонки диапазона передатчика и отладки его оконечного каскада подбирают оптимальную связь с антенной. Для этого, меняя положение витков катушки L4 относительно катушки L3, добиваются наиболее яркого свечения лампочки Л5. Одновременно нужно настроить антенную цепь в резонанс с частотой генерируемых колебаний. Для этого служит подстроечный конденсатор C18, включенный последовательно с катушкой связи L4. Наиболее яркое свечение лампочки Л5 должно быть примерно в среднем положении ротора подстроечного конденсатора С18. Если этого нет, надо подогнать индуктивность катушки L5, изменяя расстояние между ее витками.

Налаживание модулятора передатчика сводится к подбору величины сопротивлений R5 и R6, величина которых зависит от типа примененного микрофона. Для удобства подбора величины напряжения, питающего микрофон, можно временно заменить сопротивление R6, шунтирующее микрофон, переменным сопротивлением в 1 ком, с тем чтобы, подобрав наивыгоднейшую величину этого сопротивления, измерить полученную величину и заменить его постоянным сопротивлением. Полезно при этом проверить величину тока, текущего через микрофон. Он не должен быть более 25—30 ма. При большей силе тока возможно спекание угольного порошка в микрофоне и выход последнего из строя.

В правильно настроенном передатчике при произнесении перед микрофоном звука «а» ток в анодной цепи лампы Л2 должен увеличиваться на 5—7 ма. Яркость свечения лампочки-индикатора Л5 также должна соответственно меняться.

При налаживании приемника следует обратить внимание на регенеративный детектор. При вращении ручки переменного сопротивления R17 должна плавно возникать и пропадать генерация. Налаживание регенеративного детектора приемника является наиболее ответственным разделом всего процесса регулировки и настройки приемника. У (подобных приемников чувствительность и избирательность в основном определяется тщательностью регулировки положительной обратной связи и возможностью вести прием у самого порога возникновения колебаний. Следует добиться такого положения, при котором колебания возникают «мягко», амплитуда их плавно увеличивается при увеличении обратной связи и так же плавно убывает при ее уменьшении. Наивыгоднейший режим устанавливается путем подбора наивыгоднейшей точки присоединения катода лампы Л7 к катушке L7. В данном случае она обычно находится в пределах 1,5—2,5 витка катушки L7 (считая от заземленного конца). Одновременно следует подобрать наивыгоднейшую величину сопротивления R18 с таким расчетом, чтобы генерация возникала примерно в среднем положении движка переменного сопротивления R17.

После регулировки обратной связи производят подгонку диапазона приемника. Лучше всего это сделать при помощи сигнал-генератора. Можно воспользоваться для этого резонансным волномером, ГИРом или градуированным приемником. В последнем случае детекторный каскад приемника следует поставить в режим генерации для обнаружения его работы на контрольном приемнике. При настройке необходимо добиться, чтобы в среднем положении ротора конденсатора С27 контур L7C27 был настроен на частоту 28,85 Мгц.

После этого переходят к настройке каскада усиления высокой частоты. На антенный вход приемника подается сигнал от СГ-1 или ГМВ и по нему настраивают контур L6С22 на среднюю частоту диапазона (28,85 Мгц) с помощью подстроечного конденсатора С22 и карбонильного сердечника катушки L6. Далее следует проверить, нет ли самовозбуждения в каскаде усиления высокой частоты. При наличии возбуждения настройка контура L6С22 в резонанс с приходящим сигналом получается расплывчатой. В наличии возбуждения можно убедиться также с помощью ГИРа или простейшего ВЧ пробника.

Для устранения возбуждения необходимо сделать возможно меньшими связи между анодной и сеточной цепями лампы Л6. Если во время проверки будет установлено, что возбуждение ВЧ каскада возникает только в некотором положении движка переменного сопротивления R12, регулирующего напряжение на экранной сетке лампы Л6 (регулировка чувствительности приемника), то следует несколько увеличить ограничивающее сопротивление R11. При измерении напряжений на электродах ламп приемника надо учитывать, что в зависимости от положения движка переменного сопротивления R12 напряжение на экранной сетке лампы Л6 будет меняться в пределах от 0 до +90 в, а напряжение на ее катоде от +0,5 до +1,2 в. Так же будет меняться от 0 до +100 в напряжение на аноде лампы Л7 в зависимости от положения движка переменного сопротивления R17.

В заключение налаживания приемника следует подобрать наивыгоднейшую точку присоединения управляющей сетки лампы Л6 к катушке L6 и оптимальную величину связи между катушками L5 и L6. Для этого сигнал небольшой силы (не более 20 мкв) подают на антенный вход приемника и по наибольшей громкости сигнала, слышимого в телефоне, подбирают точку присоединения к катушке L6. Для лучшего контроля параллельно телефонам рекомендуется включить индикатор выхода, например типа ИВ-4, или тестер ТТ-1 и воспользоваться его шкалой для измерения напряжения переменного тока. Далее подбирают оптимальную величину связи входного контура с антенной. Это достигается изменением расстояния между витками катушки L5 и перемещением их относительно витков катушки L6. Последнюю операцию лучше всего проделать во время приема слабо слышимых станций.

Градуировку приемника можно произвести с помощью своего передатчика (если его удалось ранее проградуировать). Для этого переключатель П1 устанавливают в положение «Прием» и с помощью второго переключателя П2 включают задающий генератор, работу которого прослушивают на приемнике. Ручку регулировки чувствительности приемника (переменное сопротивление R12) при этом устанавливают в положение минимальной чувствительности (нулевое напряжение на экранной сетке лампы Л6). Для удобства эксплуатации радиостанции следует добиться совпадения рабочих диапазонов ее приемника и передатчика.